# 浅谈体育场馆大面积木地板的施工质量控制论文_韦赞敏

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 广西 柳州 545000

摘要：体育场馆建筑作为我国体育行业中的基础设施，对我国的体育事业的发展具有重要的奠定意义。随着经济的不断发展，体育行业也随之越来越受到人们的关注，因此，体育场馆的建设质量也随之不断提高。在本文中，笔者将根据自身的工作经历，对体育场馆中大面积木地板的施工技术进行详细的分析，并提出相关质量控制的措施，以期为同行改的工作人员提供借鉴。

关键词：体育场馆；大面积木地板；施工

前言

随着我国经济的不断发展，人们的生活水平也在不断地提高，随之而来的，是体育行业等娱乐行业的迅速发展。体育行业作为我国当下国民经济体系中具有重要地位的行业之一，是我国经济迅速发展的有效证明之一。随着体育行业的不断发展，体育场馆建筑作为体育行业中重要的基础设施，其场馆的内部的精密性也得到了一定程度的提升。其中，体育场馆的地板设施就成为了施工技术水平要求得最高的一个项目。这大面积的木地板施工过程中，既要满足体育场馆对于地板的要求，又要满足体育场馆的施工进度要求，这就需要相关的施工技术人员对大面积的木板施工技术具有一定的施工质量控制措施。在下文中，笔者将从体育建筑的性质开始入手，对体育场馆大面积木地板的施工质量控制进行详细的描述，并提出相应的技术措施。

1体育场馆概述

体育场馆泛指具有供人们进行体育活动的相关建筑体。从功能上分类，有体育比赛场馆，居民活动室外场馆，大型体育活动综合场馆等等。从类型上分类，有篮球馆、足球馆、羽毛球馆等等。在本文中，仅仅比赛性质的场馆方面如梭，探索大面积木地板的施工技术措施。由于在比赛场馆中，地板的质量直接影响了比赛的客观条件，因此，为了确保比赛双方的同等条件，比赛所使用的木地板必须确保没有任何的缝隙与凹凸不平，对此，体育场馆的质量标志执行的是我国《体育馆用木质地板》（GB/T20239—2006）这一工程质量标准。

2 质量控制的标准及难点

2.1质量控制标准

根据DIN运动性能检测标准，本工程体育运动场馆木地板施工完毕后，需达到以下系列标准：球反弹率：标准篮球在木地板上反弹高度与在水泥地面反弹高度的百分比，标准规定为>90%;冲击吸收：当运动员弹跳回落到木地板上时，受到的反弹力占落到地板上的力的百分比，震动吸收标准规定>53%;滑动摩擦系数：反映地板表面的滑移特性，地板太滑或太涩都不利于运动员的移动与保护，标准规定的0.4～0.6之间;滚动负荷：反映地板承受运动员等载荷的能力，标准值为1500N;标准垂直变形：作用点的变形量最小为2.3mm，泛指标准变形;垂直变形率：离作用点500mm处的变形量最大不得超过作用点处变形量的15%。

工程质量检验方法及标准：首先用2m直尺检验地面平整度，其凹凸控制在2mm以内（国家标准3mm），板缝间垂直严密无隙，可盛水不漏、板与板平面接缝平顺，指触几乎无高低感觉，整个地面系统稳固踏实。工程质量执行《天然材料体育场地使用要求及检验方法》（GB/T1995.2—2005）、《体育馆用木质地板》（GB/T20239—2006）、《木质地板铺装、验收和使用规范》（GB/T20238—2006）。

2.2质量控制难点

体育场馆木地板由于它的安装面积较大，所处环境的温、湿度变化不均必然导致地板自身的膨胀和收缩，在安装的过程中必须采取一定的措施避免由于地板正常变形产生集中应力而导致地板的变形、开裂、起鼓等现象。

3施工质量控制

3.1施工准备控制

了解需安装体育地板的场所的环境情况如年均温度、湿度变化规律以及木材的平衡含水率。由这些数据在工程来调节此批木地板的含水率以满足当地的需求不至于使地板产生较大的变形。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2施工材料及机具控制

体育场馆面层木地板要求采用纯天然实木地板，本工程面层地板采用优级枫木双拼地板，毛地板及LVL龙骨采用一级落叶松地板。木地板均应对表面耐磨、漆膜附着力、含水率、外观质量、加工精度以及漆膜硬度进行检测，符合标准后再使用。此外还进行了耐火试验。在机具方面，本工程采用了美国专业的体育地板射钉枪，准确地保证了面板的固定。

3.3施工工艺控制

施工工序：测量;划线;放置垫块;安装下层龙骨;龙骨找平;安装上层龙骨;安装毛地板;铺无纺布;安装面层地板。

（1）测量场地尺寸。用红外线测距仪测出场地的长和宽。

（2）划线。以场馆中心为中心，先弹出相互垂直并分别与场馆纵横墙面平行的标准十字线两条，然后根据具体设计的木地板组合造型，以地板条宽度及标准十字线为准，弹出每条或每行地板的施工定位线。

（3）放置垫块。将垫块放在两条线的交点上，垫块的摆放要横平竖直，用线绳调整平整度。当垫块找平后用建筑胶将垫块粘接到地面上。垫块必须和地面粘接牢固，并保证单板和垫块连接紧密，如有翘曲现象用胶水粘接固定。

（4）安装下层龙骨。将下层龙骨放在垫块上，其一边和位置线对齐，接头垫在块的中间。用60号圆钉或射钉将龙骨钉在垫块上。

（5）龙骨找平。用水准仪在一趟龙骨上找平间距为2.8m的基准点（垫块相应的位置点），然后用3m铝合金直尺跨2个基准点找平龙骨，中间高点将垫块拆下用电刨刨平后重新安上直到找平为止，如中间点低了则将垫块取下垫上单板找平后重新装上。相同的办法找平其他间距2.8m的基准行龙骨。然后用3m直尺跨两条基准行龙骨找平中间各行龙骨，方法相同，高点刨平，低点垫高。

（6）安装上层龙骨。用墨斗弹出离墙边4cm的和下层龙骨垂直的位置线间距400mm，位置线在弹性垫中间。最后一行间距小于400mm，离墙4cm。将胶垫放入尼龙大盖内再将小的尼龙套插入胶垫内，从胶垫的中间穿一个木螺钉将弹性系统固定到上层龙骨上，用木螺钉穿尼龙大盖的两个固定孔将弹性系统固定在下层龙骨上，龙骨街头在弹性系统上，用射钉在龙骨的侧面将两支龙骨相互牵连。

（7）安装毛地板。将1200mm宽的毛地直铺在龙骨上，用50的钢钉斜向钉在龙骨上，要求钉头不露出毛地板表面，钉子间距在150mm内。相邻毛地板街头错开400mm以上，毛地板间留出2mm的伸缩缝隙。

（8）铺无纺布。将无纺布铺在毛地板上，要求接头无重叠，无皱折。

（9）安装面层地板。面层地板用美国专业的体育地板射钉枪安装，地板钉的间距在150mm内，进口专业体育地板射钉枪，瞬间冲击力使地板钉和地板紧密连接，不但保证了地板和毛板连接的紧密无隙，而且消除了手工安装所造成的地板损伤。由于温湿度影响到木材的体积变化所以地板安装时每间行木地板之间必须留出0.3mm的伸缩缝隙。

3.4施工技术控制

（1）在施工现场安装地板时一定要留出伸缩缝来抵消由地板的含水率变化而产生的变形量。一般龙骨的接头，毛板的接缝都要留出1～3mm的缝隙，面层地板间一般留出0.2～0.5mm的缝隙。

（2）场地的四周用木地板做通风孔保证隐蔽工程的空气和室内的空气进行循环流动，防止内部材料的腐烂变质。

4成品保护及维护

4.1木地板施工完成后，严禁穿带钉和有砂石的鞋进入木地板场地，入口处应设置擦鞋底用胶垫或鞋套等其他装置。

4.2地板绝对不允许被水浸泡，应经常清扫通风孔，室内湿度应保持在50%～70%，室内温度，控制在10～35℃之间，每天用专用清洁剂擦拭地板一次。

结语

在本文中，笔者仅从自身的角度出发，对体育场馆中大面积木地板的施工质量控制体系进行了详细的说明与分析，希望这篇文章能起到抛砖引玉的作用，引发读者更多的思考。

参考文献

[1]林海,等.体育木地板原材选择及干燥工艺[J].林业机械与木工设备.2002(11):25-27.

论文作者:韦赞敏

论文发表刊物:《防护工程》2017年第5期

论文发表时间:2017/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eb61aa1d5df692f4eb57eac3.html