# 电厂电气运行常见故障及其应对措施研究论文_李洋

（山西京能吕临发电有限公司 山西吕梁 033200）

摘要：随着我国工业化水平的不断提高，电厂电气运行维护管理工作越来越成为电力行业发展革新、实现现代化发展模式的关键内容，减少电气设备在电厂运用中故障发生的几率，确保电力生产及供应系统的正常运行是社会发展、工业发展必不可少缺的工作要求。所以应当对电厂电气设备在日常工作中常见故障进行总结分析，探究问题发生原因，并制定针对性应对措施，以实现对电厂故障问题的有效解决。

关键词：电厂；电气运行；常见故障；应对措施

1电厂电气运行常见故障

1.1发电机冒火故障

电厂电气运行中，许多原因都会发电机发生冒火故障，本文主要归纳以下几种发电机冒火故障：一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花；二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重，电气运行过程中出现偏离导致电火花故障；三是碳刷型号不同导致电流数值不同，加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生，工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格；四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障；五是人为因素造成水冷却系统堵塞，部件过热而导致绝缘层外表皮破损，设备短路，出现电气故障。因此，在电厂电气设备的排障和日常维修中，工作人员要严格监控设备运行状态，对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运，给电厂带来巨大的经济损失。

1.2发电机严重发热故障

发电机发热问题一直都是电厂工作中常见的问题，而且很难进行有效解决，一来是由于发电机自身特性，其热源有铜损、铁损以及机械损耗，而且磁场中的转子电流、定子电流都会产生热量，不容易消除；再者是与发电机散热效果不佳，机械升温过快，造成热量严重积聚，同时长时间的运行也是重要影响因素之一。

1.3配电箱故障

部分区域由于配电箱安装不当或监管不力，受到恶意的破坏或偷窃，造成输供电的中断；部分地区长时间处于寒冷天气，由于配电箱工作时的温度较高，使得一些野生动物为取暖接近设备，造成设备损坏。因此，应当加强配电箱的安全防护，尽可能地减少各种因素对配电箱的破坏。

1.4电池接地

电气的运行状态下，电池的随意切换就成为了发电机运行的重要程序，在超出发电机的电压负荷那么电气运行就会发生故障，电池接地又关系到工作人员的人生安全。所以在电池接地这方面要严格按照国家的有关规定，电气接地的材料必须合格尺寸大小，在用材的质量上需要达到国家的标准要求，目前，我国主要采用的是40mm×8mm的扁钢。在特殊的环境中，例如地表之下，也要能不被腐蚀，在电气通道检修时，检修人员可以通过敲打时发出的声音或用肉眼观察材料的表面是否出现材料的情况，一旦出现问题应采取及时解决。

2电厂电气运行故障的应对措施

2.1完善电气设备管理的机制体制建设

要充分提高电厂工作人员对电气设备管理工作的重视，定期召开设备管理相关会议，对电厂电气设备运行状态和设备管理工作现状进行汇报交流，系统安排和规划电气设备管理工作的内容、目标等；建立严格的责任机制，明确电厂电气设备管理工作中每个人的工作职责，严格明确设备管理工作中谁负责、谁监督、谁维护等职责分工，加强提高全体工作人员的责任意识；建立可靠的管理考核机制，领导层要不定期地对下属工作小组进行现场抽检，及时发现电气设备管理中的漏洞和不足，明确电厂设备管理的实际情况。

2.2强化故障检修

对电厂电气设备的检修直接关系到电力生产的安全性与可靠性，通过检修能够及时察觉机组中潜藏的故障为问题，具体来讲可分为两个部分：其一，故障点检测。电厂电气设备运行中之所以出现故障主要表现在线路与设备身上，首先我们需要对运行的线路和设备进行仔细检查，重点要检查两者的接触点，查看是否有松动或断开的情况。然后，对运行线路详细检测，找出故障点。最后对设备本身的状态展开检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如此一来，能够保证检修的全面性与有效性，用最短的时间去全方位探寻问题；其二，电气线路检测。在简单的电气线路检修过程中，我们可进行逐个元件、逐个接触点的逐一排查，从而找到故障点。但是面对较为复杂的线路，这种方法则显得效率低下，所以需要结合电路图先划定故障的可疑范围，提高检修针对性去保证检修效率。

2.3提升电厂电气操作人员的整体技术水平

电厂电气操作人员的技术水平在不同程度上影响电厂电气的正常运行。基于此种情况，建议电厂应定期或不定期组织本厂电气操作人员参与培训。培训可采取如下两种方式：（1）厂内培训。由厂内电气操作技术骨干担任讲师或由外部聘请讲师，对厂内电气操作人员进行培训。（2）厂外培训。即将电气操作人员通过轮训的方式输送至外部进行培训。通过两种培训方式的有效结合，不断提升电气操作人员的整体技术水平，尽可能保障电厂电气的正常运行。

2.4具体故障问题的应对措施

2.4.1发电机冒火故障应对措施

为了应对电厂电气运行中发电机的冒火故障，可以以下几个方面入手：首先，统一电气设备的规格和参数，主要包括螺旋弹簧统一标准、碳刷相同压力、碳刷电阻数值相同；其次碳刷磨损长度不得超过1/3，一旦超过要及时更换新的碳刷，并且每次更换的碳刷数量不能超过更换设备上整个刷架碳刷数量的1/5；再次是新更换的碳刷与滑环的接触面积要研磨指70%左右，碳刷活动范围固定且顺畅；最后相关工作人员要定期检修电气设备，及时发现和修复出现故障的电气设备。

2.4.2发电机严重发热故障应对措施

其一是密闭空气冷却法，多使用于特殊环境情况下，比如环境相对恶劣、湿度比较大的一些发电厂，不过由于其在使用中的应用成本很高，所以实际应用不算广泛，电厂可以结合实际情况选择，比如容量相对较小的发电机，可以选择普通空气冷却法，借助内外部通风装置以空气吹拂实现发电机的冷却；其二是水冷却法，可以结合空气冷却进行，主要是在电机最热部位备置特别的管道，以冷水流通将电机内部的热量带走，以达到冷却效果。此外，还有氢气冷却以及油冷却等方法，电厂可以结合实际需要进行合理选择。

2.4.3配电箱故障应对措施

相关工作人员要根据配电箱所处环境的具体情况，在其周边配置一定的安全防护措施，避免因外界因素的影响造成配电箱的故障问题。比如，在野外野生动物活动频繁的地区，在配电箱的周围设置障碍物，以便将野生动物与配电箱进行隔离；对于配电箱受到人为频繁破坏的情况，要安排相关人员进行定期进行巡查和维护，并联系有关部门对这类盗窃行为进行严厉打击。

2.4.4准备备用电源

对于用电需求多的企业、工厂，就需要准备备用电源，在电路发生故障不能使工作进行的时候就能启动备用电源，同时电厂要缩短备用电源切换的时间，在正常电路发生故障不能正常工作时，启动备用电源，帮助人们第一时间撤离危险地带。在电路的安装中就应该选择质量达标的产品，可以进行改装多设置一个感应系统装置，在电路不通时及时做出响动，防止电路不同产生火花，造成火灾事故，感应系统装置可以降低事故造成的损失。同时在事故发生后，应该及时对旧电路进行拆除，或者进行检修，并定期进行电路检查，在空闲时间组织人员进行培训电路如何检查、怎么正常用电等一些基本用电常识。

3结束语

综上，电气设备是电厂的重要组成部分，一旦出现故障则会对电厂的运行状态造成不同程度的影响。因此，在日常运行与生产过程中，相关单位与人员需要定期进行设备的检查与维修工作，对检修范围以及相关流程严加规范，以便于及时发现电气设备故障并加以解决，从而最大程度的保障电厂的安全稳定运行。

参考文献

[1]赵昀.火力发电厂电气运行中故障原因及改善措施[J].现代工业经济和信息化,2019,910:122-123.

[2]陈万超.基于火电厂电气运行的安全管理及故障排除处理研究[J].电子世界,2019,17:95-96.

[3]刘能文,黄勇.电厂电气设备检修及电气运行故障应对措施的研究[J].科技经济导刊,2019,2726:96.

论文作者:李洋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ebaee7d6351ed9ffaef8fa38.html