# 浅谈土建施工中的混凝土施工技术论文_罗建勇

重庆锦庆建筑工程有限公司 重庆 401120

摘要：混凝土是土建施工技术中最为基础的材料。在土建施工中，混凝土配比、施工技术及施工步骤一直伴随工程建设全过程，文章主要就材料的科学选择、混凝土的运输、浇筑等具体施工进行了分析探讨，以期促进我国土建混凝土施工技术水平的不断提升。

关键词：土建工程；混凝土施工；技术应用

序言

随着城市化脚步进一步加快，城乡地区对房屋建筑，以及城市桥梁等建筑的需求不断增大，建筑工程已走进高速发展时期，传统的砖混结构已经发展到了瓶颈期，如何应对如此多的建筑需求，成为了土建施工人员施工的头等难题。伴随着土建工程多年的改革和发展，混凝土施工技术逐渐走进了广大土建施工人员的视野之中。受许多客观因素影响，我国在混凝土技术的应用和其他发达国家相比，差距仍较为明显。因此，加强技术分析，优化技术应用理所应当成为了我国土建混凝土施工质量与水平提高的关键。

1加强混凝土的质量控制

1.1水泥质量控制

在进行混凝土施工时，水泥是不可或缺的材料。确定水泥的类型时，除了要关注价格外，质量也是不能忽视的。土建工程、道桥工程、防洪工程等所使用的水泥在质量方面有着各自的要求，因而选择的过程中必须要将质量放在首位，切不可选用价格低廉，质量低下的水泥。当然，在确保水泥质量的前提下，选用价格相对较低的水泥，将成本控制在合理范围内。

1.2骨料质量控制

混凝土施工的过程中，骨料的选用也要予以重视。骨料在混凝土中的占比是较大的，一般来说，1m³的混凝土要配合使用1.5m³的砂石骨料。进行混凝土施工的过程中，要依据工程类型选用最为适宜的骨料，住宅工程、路桥工程多使用天然骨料、人工骨料。此外，在展开混凝土施工前，还要对水泥、骨料以及水的实际用量予以明确，如此方可使得混凝土施工达到要求，施工能够有序展开，施工质量也可以得到切实保证。

1.3用水质量控制

在进行混凝土施工、养护时，水质必须要达到标准，包括水中含有多少硫酸盐，PH值是多少等均要予以重视，要和设计标准相符合，这样才能保证施工质量不受影响。一般来说，沼泽水、海水、污水是不能使用的，因为这些水的水质较差，其对混凝土材料的配制会产生很大的影响。

2重视土建混凝土的运输

在对混凝土进行运输时，发生物理性质改变的情况是较为常见的，当混凝土物理性质改变后，其承载力也会随之降低。在现阶段，混凝土运输的过程中一般是掺入适量的掺和料或是外加剂，这样就可使得混凝土在运输中能够保持稳定状态。对混凝土进行配制时，相关人员也要对含砂率予以控制，一旦含砂率较高的话，运输中必然会出现粘聚性变低的问题，混凝土的外观也会随之发生变化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3优化土建混凝土浇筑

在整个混凝土施工的过程中，混凝土的浇筑是非常重要的，浇筑需要按照给予的标准进行，在浇筑前，对于浇筑模板需要对此进行一个全方面的严格的检查，并将模板清理干净；其次，第一步就是将整个模板浸湿，但是在取出后要保证在表面上没有可见的水，而且在浸湿的过程里，需要检查模板是否有裂痕，如果有则需要进行完善，避免在施工中出现任何的不良状况；第二步就是在进行浇筑之前，需要对浇筑当天的天气进行了解，尽量在晴朗的天气下进行，并将相关的场地也需要进行清理，尤其是粘性强的基土，为了使其不积水，需要将其浸湿；第三步就是在浇筑的过程中，为了可以使混凝土的机构强度不被降低，最好是连续进行浇筑，实在是迫不得已的情况下被中止了，那么在后期便需要进行施工缝处理。

4强化土建混凝土振捣

对混凝土进行振捣，可使得浇筑密度大幅增加，混凝土能够更为紧实。在对振捣技术予以实际应用的过程中，操作人员必须要具有耐心，要对振捣的位置、速度、顺序予以有效的控制，保证振捣能够更为均匀，任何位置都不能疏漏。

混凝土施工过程中，必须将振捣器垂直插入振捣区域，同时严格的控制振捣器插入和拔出的速度，才能确保混凝土的捣实质量符合要求。而振捣器插入的深度则必须根据混凝土施工的实际情况确定，一般情况下振捣器插入深度应控制在50～100mm之间。另外，针对振捣器无法捣实的部位应该采取插针振捣的方式，在混凝土停止泡沫、下沉、泛浆且表面光滑时则应该停止振捣。

5落实土建混凝土养护

5.1控制好温差

对混凝土展开养护的过程中，要从工程所具有的特点出发，将温度予以明确，确保温差不会超出既定范围。在进行蓄水时，必须要对混凝土的表面予以覆盖，同时要对水管进行循环冷却，如此可以确保混凝土表面温差、中心温差得到有效的控制，不会出现超出范围的情况，如此一来，养护的质量就能够有切实的提升。

5.2前期的养护

在进行混凝土前期养护时，混凝土浇捣后，之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用则需要适当的温度和湿度条件，因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件，使其强度不断增长，必须对混凝土进行养护。混凝土养护法分为自然养护和加热仰浮两种：现浇砼在正常条件下通常采用自然养护。自然养护基本要求是在浇筑完成后12h以内应进行养护，混凝土强度未达到C12以前，严禁任何人在上面行走、安装模板支架，更不得作冲击性或上面任何劈打的操作。要根据实际情况选择浇水的量和时间，保证混凝土既处于一个温度适中、湿度合适的状态一般都是用塑料薄膜将混凝土覆盖起来，并且要禁止使用干草或者棉布之类的材料来覆盖混凝土的表面，避免因此受到外界环境的污染。

结语：综上所述，混凝土施工是土建工程的重要组成部分，该环节施工质量对工程整体质量具有直接影响，因此相关施工部门必须在对该环节施工技术内容进行充分掌握的基础上，明确施工技术要点，才能够在实践中保持进行施工技术的创新，推动我国相关领域的全面发展。

参考文献：

[1]叶德晃.房屋建筑土建工程中混凝土施工技术分析[J].建材与装饰，2018（37）：31.

[2]杨凡云.浅析土建施工中关键工序的技术质量控制[J].城市建设理论研究（电子版），2018（19）：86.

[3]郑毅.建筑工程土建混凝土施工技术的应用初探[J].智能城市，2018，4（11）：110-111.

论文作者:罗建勇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ebc7e829430edbc72f6b7fc3.html