# 变电站高压电气设备状态检修的现状及改进对策论文_王晨

摘要：高压电气设备检修试验是电力系统运行中极为关键的环节，若在试验过程中出现问题，将严重影响试验效果。基于此，针对高压电气设备检修试验进行研究和讨论，并提出相应的对策，以供参考。

关键词：变电站；高压电气；状态检修

引言

随着电力电子设备所应用的领域逐渐扩大，使用频率也越来越高，该检修方案已逐渐显露出颓势，目前该方案体制已出现维修不足或维修过剩、盲目维修等情况，不仅检修效率低下，同时还会浪费大量的人力物力，故在目前的大环境下，需及时跟进有关电力设备状态的检修技术，合理安排电力设备的检修，节省检修费用、降低检修成本，同时保证系统有较高的可靠性，确保电力设备能有效的服务于工作以及平时的生活。

1、变电站高压电气设备状态检修的现状

管理制度不完善：变电站高压电气设备状态检修制度不完善，主要是由于我们对于状态检修技术的应用时间较短，管理制度所涉及到的问题不够全面。因此，在对变电站高压电气设备进行检修时如果遇到的问题不常见，现行的管理制度中没有应对此类问题的解决对策或工作规范，就容易出现检修工作的失误或对问题处理流程不正确等现象。

无法满足电力设备多样化的工作需求：由于当前我国国家电网公司正实现由计划检修向状态检修的过渡阶段，使得相关的政策、部门、人员都没有到位，所以在实际上并没有实现电力设备的状态检修，仍旧采取传统的定期维修方式，使得电力设备状态检修工作发挥出其中的价值，从而使得对电力设备多样化的工作需求无法满足[1]。

检修队伍能力水平不足：在变电站高压电气设备状态检修的实际工作中，一些检修人员的技术水平相对落后，没有及时了解并熟练掌握先进的状态检修技术，已不能适应新形势下复杂的设备问题，遇到新的设备问题不能及时解决，无法确保变电站高压电气设备的正常运行。

2、变电站高压电气设备状态检修的改进对策

2.1、开展试验时严格遵守操作规范

在高压电气设备检修试验的环节中，任何操作都必须严格按照操作规范进行，把握住每个方面的基础要点，确保试验安全、稳定的进行。首先，在试验前要对操作人员和指导人员进行规范的培训，使其熟悉各个设备的操作方法和操作规范后进行操作。其次，做好试验的安全工作和技术工作，试验过程都要严格地遵守规章制度。最后，确保电源已经断开，并在得到开始指令后再开始试验，未经允许任何人不准擅自操作。此外，构建完整的安全、技术应用体系，将试验过程中的责任落实到人，控制好各方面的潜在风险，使试验可以安全稳定地进行。有关人员必须要严格落实各种规章制度，从内心深处意识到自己的职责所在，学习各种先进的指导思想来端正态度，积极处理各种突发事件，小到试验道具摆放，大到试验设计，只有积极调动各方面的影响因素，才能实现电气运行试验顺利进行[2]。

2.2、设备状态的监测

设备状态的监测技术主要针对设备故障，通过先分析电力设备中存在的不同情况来选用最适用于监测该部分的方案和装置来检查设备的信息与状态，并有效处理收集到的信息，抑制各种无关信息，筛选并提取能够反映设备状态特征的信息。该项技术主要是以测量在运设备的健康状况，识别其现有的和即将出现的缺陷，分析、预测检修的时间为目的，进而能够有效减少设备发生故障的概率，进一步提高使用率。目前电力设备状态监测技术常应用于诸如发电机、变压器、电缆、断路器等电力系统主要设备上，因为在运行电压下测量的特征量比预防性试验所加电压下的离线试验同一特征参数正确度高，所以在这种情况下应用此技术可以更为真实可观并随时反映出设备的状态，从而有效管理电力系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆正常情况下，电力设备监测技术按照顺序可主要分为数据采集、数据分析、特征采集、状态评估与故障检修和故障分类七个步骤。

2.3、物联网技术在状态检修中的应用

物联网技术在设备状态采集中的主要作用就是收集设备参数，通过感应器转换信号，并将来自不同源头的信号转换为光信号或电信号，这些信号更易于处理。感应器是信号采集设备，是监测程序的开端部分，所以监测系统是否准确受感应器的精确度影响。由此可以看出状态监测的重要所在便是传感器技术，这也是一个难点和瓶颈，现阶段我国自主研发生产的感应器质量和性能与国际水平相比，存在一定的差距，需要突破。电气设备的参数会根据电气设备的运行过程而发生改变，例如:温度、湿度、电压、电流等物理量。当设备状态发生改变时，会对所有的参数进行信息采集，我们可以通过观察和分析这些参数的变化和趋势来评估设备的运行状态。当然，并非所有设备都需要监测参数，根据不同设备的需要进行参数的监测，加以重视，以此对设备状态进行评估。在收集过程中，参数类型和输出信号不同，造成信号传输过载，不利于信号的处理。这便是采集完不同类型的参数后要进行信号源转换的原因[3]。

2.4、对电力变压器的状态监测

变电站高压电气设备故障大多是由于变压器或变压器的有载开关出现问题而导致的。因此，变电站高压电气设备出现问题后需要重点关注电力变压器状态监测数据，特别是对变压器主体部件与变压器有载开关的运行情况进行详细了解。电力变压器有载开关各个部件是否损坏、局部放电的检测情况、电气回路完整性的检测情况、油中气体的检测情况等方面都需要进行实时监测，以便及时发现设备的老化和部件的过度损坏等情况，例如油泥的过度沉积、有载调压开关过度使用而造成的错位、支撑机械材料的变形或损坏、个别部件运行过程中温度过高、液体绝缘介质受损而造成的强度降低等情况都会导致设备故障的发生，因此就需要认真做好监测工作，在此类故障出现之前将其解决，以保证变电站高压电气设备的持续运行，降低变电站高压电气设备的检修成本[4]。

2.5、加强检测仪器选择和维护

目前我国市面上销售的电力设备检测仪器丰富多样，品质参差不齐，即使是相同的仪器，灵敏度也有可能存在差异，使得在检修过程中测得的数据偏离真实数据，同时在平时对仪器的维护过程中，若保养维护不当，同样也会造成数据的差异。故在进行仪器采购的过程中，检修企业需要严格按照自己所在地市的带电检测需求配套相应的试验仪器，并且在购入后做好相关的仪器护理和保养。

2.6、实现电力设备相关岗位的培训

各地区国家电网公司应根据相关要求对相关岗位展开培训工作，并且要对其进行难度技术上的分类。在培训的过程中将难度较大的检修技术作为培训的重点难点，同时培训之后对其进行测试来确保每位培训人员都能掌握其技术。同时各地区国家电网公司应当制定对员工的奖惩措施，使得员工的工作积极性得以被激发出来，主动要求通过培训来提高自身关于电力设备的专业素养[5]。

结束语

高压电气设备检修试验确保了电气系统安全稳定的运行。但是在高压电气设备检修试验的过程中，还存在一些尚未解决的问题，需加以解决，以提高试验效果，促进我国电力及相关产业的发展。

参考文献：

[1]谢新颖.水电站机械电气设备检修及维护[J].通信电源技术,2019,36(10):227-228.

[2]李盛.高压电气设备检修的试验问题研究[J].通信电源技术,2019,36(10):55-56.

[3]许文进,周国伟.船舶电气设备的维修决策方法分析[J].船舶物资与市场,2019(10):55-56.

[4]朱国华.探析变电检修中的隐患及应对[J].电力设备管理,2019(10):174-175.

[5]吕智嘉.电厂电气设备运行效率提高措施研究[J].新型工业化,2019,9(10):100-103.

论文作者:王晨

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ebd0f18bde50c675d8558cb5.html