# 探讨关于建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策论文_刘敬

摘要：?随着社会的不断发展，建筑行业的发展速度也非常快，人们对建筑工程质量的要求也变得更高。在进行建筑施工的过程中，混凝土技术被应用的非常的多，成为了当前建筑施工中最重要的材料。在目前的建筑施工过程中，混凝土会经常出现裂缝的情况，这对建筑物的外表会造成一定的影响，严重的甚至会对建筑物的质量等造成影响，对人们的生命安全和财产安全造成严重的威胁。所以，对建筑施工过程中的混凝土裂缝进行控制的技术非常重要。

关键词：建筑工程；混凝土；裂缝；原因；对策

一、混凝土裂缝控制的目的

为了提升工程施工质量，必须做好混凝土裂缝的控制工作，避免由于内部张力而产生更大的裂缝问题。在工程实践中，如果任由裂缝扩展，就会提升裂缝中钢筋的裸露度，容易加快钢筋的腐蚀速度，不利于提升钢筋的使用寿命。受到施工条件、钢筋质量、混凝土性质等的影响，两者间可能出现分离问题，比如钢筋位移问题、结构应受力状况的改变问题。在混凝土内部结构中，如果关键受力点失去受应，会导致其他部分受力状况的过于集中，就容易出现混凝土破坏问题。在工程实践中，施工质量与建筑整体的安全性密切相关，通过对混凝土裂缝的控制，可以提高建筑使用的安全性及质量，为了达到这个目的，需要采取科学、合理的方法，进行混凝土裂缝各项影响因素的分析及时解决混凝土裂缝问题，提升工程运作的稳定性。

二、混凝土施工中裂缝产生的原因

1.设计存在缺陷

一些建筑在进行设计时，出现了考虑不周的问题，导致设计中存在缺陷，进而造成混凝土出现裂痕。有些建筑工作人员缺乏认真负责的精神，在设计的时候有时候不会考虑到足够的影响因素，这样的情况就会造成施工质量问题。例如在设计过程中，建筑结构的断面出现改变或者由于开洞、留槽位置不合适，引起了应力集中的现象，导致裂痕出现。而在处理建筑的主体结构时，各种结构的位置设计不合理最终导致出现混凝土开裂情况。

2.地基变形

在进行建筑施工时，要对建筑工程的地基问题引起重视，许多造成混凝土开裂的原因都是由于地基问题引起的。一些建筑在进行建筑选址时选在了一些土质不均匀或者土质较软的区域上，而这些区域就有可能造成地基不均匀沉降。在进行地基建设时，由于建筑工人的失误，使得建筑物的地基深度深浅不一，这就埋下了混凝土开裂的隐患。而一些建筑在设计时设计的形状与结构不均匀，这就引起了房屋基础的沉降速度不同，而这种由于地基变形而引起的混凝土开裂情况，一般发生后对于建筑物的危害性都比较大。

3.施工不当

在施工过程中造成钢筋混凝土开裂的情况有很多，以下几种情况尤为明显。首先是建筑原材料的质量问题，一些建筑施工人员在进行选取建筑施工材料时，会贪图“小便宜”，选购一些质量不过关的建筑材料，而这些材料被应用到建筑施工过程中会造成建筑质量不合格，进而引起混凝土开裂。因此，在选择建筑原材料时，要注意选择专业的建筑材料，不要因小失大。一些建筑工人在进行制作混凝土时，会在制作过程中偷工减料，而过程中的每一个步骤都会影响到混凝土的最终质量，直接或间接地造成混凝土开裂。而混凝土结构中的水分蒸发会造成混凝土产生裂纹，而外界气候过于干燥，未能及时对混凝土进行养护就会导致钢筋混凝土的内外湿度不同，而在这种情况下混凝土极易产生裂痕。

4.温湿度的影响

当外界温度产生剧烈变化时，由于热胀冷缩原理，其建筑物的建筑结构都会产生不同的结构变形，而这就产生了不同的受力情况，而这就是温差引起的混凝土裂缝。而当外界环境中的温度发生变化后，混凝土的体积会产生体积收缩，若保养不当，会造成裂缝的产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、加强建筑混凝土工程是质量管理的有效策略

1.优选建材

对于水泥材料而言，应当选用水化热相对较低的水泥材料，严禁安全性差的水泥进入施工现场并应用于工程建设。对于粗骨料来讲，表面应当粗糙，而且以质地较为坚硬的石料为首选。同时，还要注意其级配，孔隙率一定要小，而且不存在碱性反应问题。细骨料颗粒较粗且孔隙相对较小，以含泥量相对较小的中砂为宜。对于外掺料，建议利用减水剂作为外加剂，这有利于混凝土性能的改善，对于减少用水量和控制收缩大有裨益。

2.严把混凝土制备关

在制备混凝土过程中，应当严格按照配合比进行，将水泥、外加剂、砂石、矿物掺和料以及水等材料，采用搅拌的方式配制成均质混凝土。在水泥进场过程中，应当对其级别、品种、出厂日期以及包装号等参数进行严格检查，尤其要注意水泥的强度及其安定性需要严格复验。对于配合比这一参数而言，应当根据实际利用的原材料配比进行优化设计，并且严格按照普通混凝土拌和物的性能检验法进行试验与试配，从而使其强度、性能以及耐久性等达标。在搅拌混凝土时，为了能够拌制均匀的混凝土材料，一方面要选用高效的搅拌机，另一方面还应当确定搅拌方式和方法，尤其要对一次投料量以及投料的顺序和搅拌时间进行严格控制。对于不同种类的搅拌机而言，投料时均有进料容量要求和标准，切忌超载过多，否则会影响拌和均匀度。

3.混凝土浇筑

在浇筑混凝土之前，应当对模板标高、尺寸以及位置和强度等指标进行严格检查，以确保时符合施工技术要求。同时，对钢筋以及预埋件所在的位置、保护层厚度和数量等进行严格检查；清除模板杂物以及钢筋油污，堵严模板缝隙以及孔洞；对木模板应当利用清水进行湿润，切忌有积水。在浇筑混凝土过程中，应当从低到高位进行分层浇筑施工操作。各层厚度以捣实和结构配筋等因素而定。浇筑混凝土时应当避免出现离析现象，而且要确保振捣适度及其均匀性。在竖向结构混凝土浇筑之前，应当先在其底部位置填入与内部砂浆成分一致的水泥砂浆。浇筑过程中应当避免出现离析问题，浇筑高度达到3m以上时，利用串筒以及溜管使混凝土顺利下落。混凝土浇筑时，应当经常对模板、钢筋、支架以及预埋件和预留孔洞进行观察，一旦发现移位或者变形，应当及时采取有效的措施予以防治。在建筑混凝土工程施工过程中，为了避免出现裂缝问题，加强早期养护至关重要。[3]对混凝土结构进行养护的主要目的在于确保混凝土结构硬化以后有足够的温湿度，在此过程中铺上稻草等进行保湿。浇筑完混凝土以后，一定要确保混凝土结构的施工均匀密实度，使其能够充满模板空间，确保新、旧混凝土之间能够良好的结合；拆模以后，建筑混凝土的表面应当保持平整、光洁。实践中为了能够有效确保混凝土结构的整体性，在浇筑操作过程中需保持连续。

4.混凝土捣实

在振捣混凝土过程中，目的在于使入模以后的混凝土能够成型并密实，以此来确保混凝土结构外形质量达标；同时，混凝土结构表面平整，强度以及其他性能均符合质量要求。在混凝土入模后，应当立即充分振捣，从而使新入模混凝土能够充满模板的各个角落，并且排出其中的气泡，从而使混凝土拌和物的密实度以及均匀性得以提高。振捣操作主要有两种方式，一是人工振捣方式，二是机械振捣方式。其中，前者是利用捣棍或者插钎等用人力夯、插混凝土，从而使之最终成型。在建筑施工过程中，为了防止出现混凝土裂缝问题，应当选用塑性相对良好的混凝土，如果机械不足或者工程量相对较小，就会出现上述问题。

结语

混凝土是现代建筑工程中最主要的建筑材料，其优越性能被广泛应用与不同领域。但混凝土裂缝仍然是影响混凝土工程指的主要因素，寻找混凝土裂缝的产生原因并采用科学有效的手段加强裂缝控制，从根本上提升混凝土工程质量，保证混凝土建筑物的安全性和耐久性。

参考文献：

[1]刘建鹏.浅谈建筑施工现场混凝土的控制技术[J].中国新技术新产品，2016（12）：107-108.

[2]顾海峰.建筑工程施工中混凝土裂缝的成因分析[J].门窗，2017，03：83.

[3]王琳娜，李亚川. 浅谈建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J].城乡建设，2017（1）：230.

论文作者:刘敬

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ebf27b25bc5e26abf63aff0a.html