# 水利枢纽工程中加强闸门安全运行管理的对策研究论文_邓韬

摘要：我国水资源丰富，河流众多，并且这些河流为农业灌溉、城乡供水等方面提供了极大的便利。但是我国年均降水量分布不均，每年在夏秋季节降水量较多，冬春季节降水较少，所以也就带来了河流存在枯水期和丰水期的问题。枯水期河流水位急剧下降，严重影响城乡供水和春季的农业灌溉，而丰水期则容易产生洪水灾害，给河流周边居民带来严重的影响。所以为了能够更好的利用我国的水资源，兴建水利枢纽成为了改善水资源时间分布不均的有效方式。水利枢纽能够将水资源存储在水库中，当丰水期时可以拦峰错洪，防止河流出现洪涝灾害，在枯水期可以进行生态补水，为下游农业灌溉和城乡供水提供强有力保证。在这个过程中水利枢纽闸门起到了关键的作用，因为水库无论是放水还是蓄水都要通过控制闸门完成。本文分析了水利枢纽闸门安全管理中存在的问题，同时为其安全运行提供了相应的建议。

关键词：水利枢纽，闸门，安全运行管理

0 前言

水利枢纽工程是非常复杂的系统性工程，并且该工程由众多的工程部件组成，而闸门便是其中的关键部件之一。水利枢纽能够根据实际的需求，对水库水位进行调节，比如下游水位下降，无法满足农业灌溉和生产生活需求时，水利枢纽就要进行生态补水。而生态补水的操作便是通过闸门实现的。当然除了放水之外，通过开启闸门还能够帮助水库清理泥沙、漂浮垃圾等。所以为了能够更好的利用水库，确保水库的安全性和可靠性，必须针对闸门进行有效的管理和控制。但是在实际使用过程中闸门的管理往往存在一些问题，比如闸门在长时间的使用过程中没有进行合理的维护，使得表面出现脱落和变形；控制闸门启闭的机械装置没有做好防腐蚀处理，使得闸门启闭异常。如果这些问题不能够得到重视，那么在今后的使用过程中水利枢纽将无法保证其安全性。所以针对水利枢纽工程的闸门安全运行管理非常必要。

1 水利枢纽工程中闸门运行管理的现状

水利枢纽工程在我国的发挥着重要的作用，在协调水资源利用、缓解我国降水时间分布不均方面做出了重要的贡献。浯溪口水利枢纽工程有低孔平板门和表孔弧形闸门，通过水库与下游堤防工程联合运行，可使景德镇市防洪能力由20年一遇提高到50年一遇，大大提高景德镇市区域防洪减灾能力。保障水利枢纽正常运行的关键便是闸门，所以保障和闸门的安全稳定运行也是重中之重，浯溪口水利枢纽工程因是新建工程，闸门至目前仅运行1年不到时间，闸门未出现下述所列情况，但笔者结合现有已建枢纽工程闸门出现的问题认为可能会存在以下问题，总的可以归结为闸门本体出现损坏以及闸门的控制机械出现问题，这些问题会带来巨大的安全隐患，针对这些可能出现的问题对今后浯溪口水利枢纽工程闸门安全运行管理提供一点对策和建议。

（1）、闸门结构体出现损坏

闸门一般为平板门或者弧形门，在使用之前为了增加其抗腐蚀的能力往往会选择在表面增加防腐涂层，但是经过长时间水流的侵蚀，这些表面的涂装会褪掉，如果我们又对闸门的维护和管理不到位的话，将导致无法及时对闸门涂装进行恢复，闸门直接与水流接触，增加了腐蚀的可能性。另外，水利工程往往用来拦截河流水源，而闸门是实现拦截和防水的有效途径，在这个过程中闸门往往要经历长时间河流的冲击，而河水压力较大，长时间的冲击和挤压容易让闸门产生形变。

（2）、闸门控制机械出现问题

闸门的运行需要相应的机械设备，比如液压启闭机等等，这些设备通过控制装置带动闸门动作。而这些机械设备也要工作在潮湿的环境中，这样就容易产生部件之间的锈蚀，在执行相关的操作过程中往往会存在灵敏度下降，严重的还会出现失灵的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时在长时间的使用过程中，如果检查维修工作不到位，会造成部分设备的油路堵塞，造成闸门启闭动作难以完成。

2 水利枢纽工程中加强闸门安全运行管理的建议

根据上述的分析，作为水利枢纽重要功能性部件的闸门往往存在着一些问题，而这些问题通常是维护检测任务没有按照标准完成造成的，会给闸门的安全运行埋下隐患。为了保证闸门运行的安全性和稳定性，需要在运行管理方面进行改进。

（1）、严格对闸门的定期检查

对水利工程闸门的定期检查能及时发现问题和处理问题，防止事故的发生。钢闸门日常检查的内容有：观测有无歪扭，支承行走部分的滚轮和滑道等的磨损和锈蚀；止水设备的完好性及有无漏水；螺杆是否与闸门板的横轴垂直；闸门的焊缝有无脱焊，埋件有无变形，表面油漆或喷锌层的剥落和腐蚀等情况。启闭设备则应观察运转是否灵活，有无振动和碰撞；传动机械和承重构件的损坏磨损；地脚螺栓是否松动；制动器是否有限；润滑油是否充足；油是否乳化；钢丝绳受力是否均衡，有无腐蚀及断丝；安全保护设备是否完好等等。

（2）、加强对闸门和控制设备的防腐蚀管理

防腐蚀是闸门管理过程中的关键，如果闸门出现较为严重的复试需要对其强度和韧性进行定量分析，防止出现存在隐患的闸门。当然除了闸门本体需要进行防腐蚀处理之外，连接闸门运行的机械设备也应要做好防腐蚀处理。这些设备关系着闸门的有效运行，必须保证动作的灵敏性和可靠性，防止出现启闭动作失灵的现象。要对这些设备的油路进行定期清理，提高动作的可靠性。其次为了增强抗腐蚀能力，可以在这些设备表面喷涂镀锌涂层，同时也可以用电化学的方法，避免出现腐蚀。

（3）、加强对闸门维修养护

为了保障闸门的安全运行，需要采取先进、经济的养护方法，可提高钢闸门的正常运行效果。对行走机构、活动部分及启闭机械要做到经常擦洗，定期更好润滑油，发现局部锈蚀应及时处理。电机受潮要进行通风或烘烤。长期使用中磨损严重，影响正常运行的机构部件要及时维修和更换。钢丝绳传统的养护方法是涂黄油，但只能起表面润滑，难侵入油棉线内，容易腐蚀生锈。通过实践经验表明，如黄油和机油混合使用，按1：4 配制，养护效果较好。而对于长期淹没在水下的钢闸门，其钢丝绳最好使用镀锌钢丝绳。用螺杆启闭的闸门，对螺杆的润滑和防锈也可采用与钢丝绳相同的混合油方法，按7：3 配制，可节省材料，提高润滑效果。水封板应经常清洗、除锈，表面保持平整、光滑，减少闸门启闭时对水封的磨损。

3 结束语

水利枢纽工程在我国的发展过程中起着非常重要的作用，无论是灌溉、生产生活用水供应还是发电，都离不开水利枢纽。但是面对水利枢纽闸门管理过程中存在的问题，必须采取更加安全有效的措施，提高管理人员的责任意识，定期对闸门和控制设备进行检修维护，发现异常问题应该进行及时的报告并采取有效的解决措施，确保闸门能够安全稳定的运行，保障水利枢纽的可靠性。

参考文献

[1]张继来.简述无锡严埭港水利枢纽船闸的养护与维修[J].科技尚品,2017,(4):153.

[2]贲婷华,曹洁.计算机监控系统在水利枢纽闸门控制中的应用[J].数字技术与应用,2014,(8):5-5.

[3]刘广林,张新太,柳海鹏, 等.新疆乌鲁瓦提水利枢纽工程管理自动化系统[J].水电自动化与大坝监测,2006,30(2):6-12,25.

[4]吴高平,韩艳红,李晓丽.乌鲁瓦提水利枢纽工程大坝安全监测与水情测报自动化系统[J].水利水电技术,2003,34(12):58-59.

[5]张杨.从苏州市水利枢纽看PLC在船闸运行监控中的应用[J].管理观察,2011,(29):179-180.

论文作者:邓韬

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec08a6b17b7fd1dae5bfc804.html