# 市政道路工程污水管道预防渗漏施工技术论文_黄岱鹏

海南中业工程建设有限公司 海南海口 570100

摘要：市政道路的管道施工对于城市的发展建设起着重要的作用，其工程的质量安全不仅关乎着人们的日常生活，也代表着城市的基础设施建设，所以做好污水管道的防渗漏工作及其重要，工程单位必须要在施工的技术水平上加以提高，这样才能更好地保证污水管道的施工安全。文中对市政道路工程污水管道预防渗漏施工技术进行了分析。

关键词：市政道路工程；污水管理；预防渗漏施工技术

1导言

随着城市化进程的加快，城市基础设施建设工程越来越受重视。由于城市居民每天都会排放大量的污水，因此对污水管道的设计和施工的要求十分严格。城市中主要的污染源为污水池与地下污水管道，由于地下管道一般在地下埋置，泄漏后很难进行检测，而且会长期存在，甚至发展成危害的的污染源，除此以外，管道渗漏还可能导致地面坍陷现象的出现，因此对管道防渗方面的管理尤为重要。

2市政工程污水管道的发展现状

2.1市政道路污水管道的施工现状

由于市政道路污水管道的施工环境比较复杂，地下的地质环境有很多不确定的因素，加上对电缆的情况又不掌握，在施工的过程中既要保证安全，又要确保不影响道路交通的正常进行，这给市政工程的施工带来很大的难度，而且工程的质量和工期也很难得到保障。

一般情况下污水管道在施工中存在的问题主要有：测量的数据存在一定的误差，使得管道在安装过程中的位置不够准确；为了避开城市的建筑，调整管道位置的过程中很容易发生偏离，使得管道出现逆坡的现象；管道施工的基础不够牢固，使得管道发生下沉变形的现象，在接头的位置发生损坏近而出现渗水的现象；在管道接头的位置，由于施工工艺的原因，使得封堵的不够密实；在对管道的上部进行回填时不够严实，回填土的厚度不符合施工的标准，在车辆重压的情况下对管道造成损坏。

2.2做好污水管道防渗工作的重要性

在市政工程的建设中，管道工程已被列为重点的施工项目，因为管道的施工位置比较特殊，对地下的环境又很难把握，而且很多施工都需要与道路施工共同进行。市政道路管道施工的过程中，人们最关心的就是管线的质量，因为管线的质量安全与人们的生活有着密切的关系，如果管线的质量不符合工程的标准，就容易发生渗漏的现象，不仅会影响人们的正常供暖供水的有效进行，而且污水的渗漏会造成地下水的污染，所以加强污水管道的防渗措施是十分重要的，施工单位必须要予以足够的重视。

3市政道路工程污水管道施工准备

随着我国市政道路工程建设体系改革的不断深化，应重视市政工程污水管道施工准备，只有这样才能实现市政道路工程建设的社会效益与经济效益，这也是实现我国市政工程可持续发展的重要保障。

3.1材料选择

在市政道路工程污水管道施工中，一般选用钢筋泥土承插口、砖、砂子等主要施工的主要材料，其施工材料选择是否符合施工要求，质量是否达标对工程整体施工计划、施工质量具有至关重要的作用，因此，在材料采购中应进行物资部的建立，并统一购进、调配施工材料。工程施工前期，按照施工图纸与相关材料，进行供应计划的编制。通过检验合格后，才能进行相关施工材料的应用，如材料质量不合格，则不能运用到工程建设中。检验与应用施工材料，应与设计要求、施工规定相符合。并在施工现场进行质量管理组织机构的建立，抽样检测施工原材料。

3.2测量放线

线路、高程控制是该市政工程的测量工作。在测量施工中，应严格遵循以下顺序进行，如测点交接—测点复测—施工导线网建立、水准控制点布置—道路中线、排水管中线测定—局部放样。市政工程施工前，相关单位应及时进行导线点、水准点等有关资料的移交，闭合复测应指派专人进行，复测结果应向监理工程师进行上报。在该过程中，应进行现场平面与高程控制系统的建立，在整个施工过程中有效控制测量的准确性。

通过导线测量方式进行一级平面控制系统的建立，也就是说，其方位角闭合差应控制在10n左右，选用的全站仪类型为拓普康GTS-102N。布设系统时，导线起始方向应以甲方提供的控制点为主，导线点位置应具有良好的通视条件，间距控制在50到100米之间，这种情况下，不受施工道路交通的影响，无法确保定位桩位置的准确性。

4市政道路工程污水管道预防渗漏施工技术

4.1对订制的钢筋混凝土圆管成品进行检查

为确保订制的钢筋混凝土圆管成品能够达到设计要求，必须对钢筋混凝土的强度与成品尺寸及外观进行必要的检查。在圆管运输至现场以后，必须对每一根圆管进行检查，同时对出厂合格证明书进行验收，在外观检查方面，主要包括以下内容：检查管体是否存在破裂、露骨、露筋、变形、脱皮等问题。如果检查出现不合格等问题，必须停止使用。这一环节是防止渗漏的关键所在，因而必须认真检查。

4.2凿毛于圆管前端

为了在进行抹带的时候，砂浆可以与管节更好地结合，可以使用以下方法：利用剁斧对于通过检查验收的混凝土圆管前端进行凿毛处理，要求每一端宽度必须大于1/2抹带宽度的2至3cm，管端立面也就是管壁的部分同样需要凿毛处理。凿毛中，应凿掉预制硅表面的浮浆层，为了避免管体破损，凿毛不可过度用力。

4.3排管节缝

排管也就是在混凝土平基放置的钢筋硅圆管，节缝是两节管之间的间距，节缝的宽窄是出现管体渗漏的重要因素。相关标准规定节缝宽度应为10毫米，如果节缝过窄，就会使得砂浆填充少同时很难形成有效的粘结带，反之，过宽也会对其使用功能产生不利的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.4衔接口底部的处理

在排管完以后进行管座混凝土的浇筑，对于节缝底端要进行相应处理，以防止浇筑振捣时管座硅出现渗漏。具体的处理措施如下：用水对管底平基进行清洗→在平基上进行水泥素浆的涂刷→填充干性水泥中砂混合物。这种混合物具有一定的松散性，便于挤压密实，减少成型后干缩的可能性，能够有效的预防渗漏。具体施工步骤如下：在节缝中放置由两个半圆组成的钢筋中作内模，用Φ8的钢筋制成，使圆环半径与管道内径一致，应用加木楔的办法使钢筋环固定。在管道两侧的节缝中填充混合物，再分次用手锤及木桩人工在节缝两侧夯砸挤压。在结束底端处理工作后，取出钢筋环。

4.5管座混凝土

对节缝底端进行处理后，可进行管座模板的支立。依据多年的施工验证，标号为C10或者C15的管座混凝土非防水砖，如果出现渗漏将难以得到彻底的整治。在确保混凝土强度的基础上，提高其含砂率以使防渗的效果增强。

4.6粘贴缝合接口

具体的施工方法如下所示：

清洗：对每一个节缝进行清理，必须保证接口内不可出现污染。然后再用水进行冲洗，不仅可以冲浮沉，还可充分湿润接口。

刷浆：为了使混合物及管壁粘节牢固，用毛刷在接口处进行水泥素浆的刷浆处理。

内支撑：内支撑一般分为大小管径这两种类型，大管径是于管道内壁的接口处应用钢板制成的，该支撑是自行加工形成，靠两端带螺丝的“紧线器”使得松紧自调功能有效地实现，钢板带宽度设置为50mm，厚度为3~5mm；如果小管径不能进入，则如前应用钢筋半圆环便可。

粘缝材料：与上述接口底部的处理方法相同。

粘缝：在进行支撑的固定工作以后，在节缝内进行干性水泥中砂混合物的填充，夯砸密实的同时把木条嵌入节缝里，在用手锤砸木条的时候，使木条移动，直到整体夯砸密实为止。然后填充到距离管外壁5mm处时，利用水泥砂浆进行涂抹封顶。

撤除内撑，对节缝内壁进行处理：对节缝混合物进行夯实，可以使内撑撤掉，利用砂浆对节缝内壁进行圆周处理，为了减少水流阻力，必须尽量压实抹光。

4.7灌水试验及温度调控

灌水试验：为了对粘合的效果进行检查，必须在两个井位接口进行粘缝以后，即刻进行灌水试验。在这个过程中，灌水速度不可以过快，同时必须沿着管道两侧进行严格的检查，如果发现明水渗漏的现象，必须立刻停止注水，并把其水往外抽，使它的水位不高于渗漏点，再及时进行补修。

温度调控：因为排污管道施工是暴露于环境中的，所以受外界因素的影响较大。因而应利用水吸热的特点和热能传导的特性，对混凝土管道整体温度进行有效的调节。

4.8抹带

在灌水检查合格以后，就可以对接口作抹带工作：

接口清扫处理：用钢丝刷子反复搓刷抹带范围内中管道表层的浮浆等杂物，再利用小扫帚进行清理。

用水湿润：湿润接口表面，用毛刷作为工具，其湿润范围不小于抹带宽度的3至5cm。

涂抹水泥素浆：在接口抹带处进行水泥素浆的涂抹，涂抹时必须均匀，不宜过厚。

钢丝网水泥砂浆抹带：应用砂浆试1:2.5的水泥砂浆进行抹带处理，同时稠度要适宜。抹带的厚度为25mm左右，两次涂抹达到设计厚度标准。在结合中第一次砂浆涂抹同时完好粘合以后，对管道两边的钢丝网片进行包笼，把它按压挤入层内，再进行第二层的涂抹，并用自制工具厚度达到设计要求。

4.9闭水实验

必须对管道及检查井进行严格的检查，在闭水段严密达到规定的强度以后，便可应用闭对水实验管道的严密性进行检验。闭水实验的水位必须控制在试验段上部管内以上2厘米，在灌水浸泡1d以后，利用水位下降值对渗水量进行计算，如果实际渗水量在允许的范围以内，管道和检查井无明水就表示闭水试验达到要求。

5结束语

综上所述，市政道路工程作为国民经济提升的主要工程项目，随着我国交通事业发展建设要求的不断地提高，污水管道施工是否科学有效将对道路工程质量的提升起到至关重要的作用。作为市政道路的重要组成部分，提高其污水管道施工技术水平，规范施工流程，才能实现市政道路工程建设的社会效益与经济效益。

参考文献：

[1]许国栋.雨污水管道施工中常见问题及解决方法[J].门窗，2014（06）.

[2]谭林，徐郁峰.城市污水管道改造方案探讨[J].黑龙江科技信息，2015（14）.

[3]连华阳.预防渗漏技术在道路污水管道施工中的控制措施[J]建材与装饰（中旬刊）2015（07）：2-3.

[4]郭振强，刘卫杰.浅谈市政道路排水管道施工技术[J]科技传播；2015（09）：2.

[5]谢海鹏.关于加强城市道路工程质量控制措施探讨[J].科技创新与应用.2015（07）：78-79.

论文作者:黄岱鹏

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec0a995d59d88fd3beb88881.html