# 预拌混凝土生产管理技术论文_彭海生

东莞市华顺混凝土有限公司 523000

摘要：在建筑工程的快速发展前提之下，预拌混凝土得到了越来越广泛的应用，我国的各种工程建设都需要混凝土的参与，在建设施工中预拌混凝土具有劳动强度小、应用便捷等特点，再加上其自身的经济环保的特点，使得它的广泛应用具备坚实的基础条件，而为了提高预拌混凝土的质量，就必须不断完善预拌混凝土的生产技术，确保其达到使用标准。

关键词：预拌混凝土；生产技术；质量管理

前言：高性能混凝土在90年代开始得到迅速发展，在超高层建筑、桥梁、公路等建筑中愈来愈多。针对混凝土的过早劣化，发达国家在20世纪80年代中期掀起了一个以改善混凝土材料耐久性为主要目标的“高性能混凝土”开发研究的高潮，并得到了各国政府的重视。高性能混凝土由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性，被认为是目前全世界性能最为全面的混凝土，至今已在不少重要工程中被采用，特别是在桥梁、高层建筑、海港建筑等工程中显示出其独特的优越性，在工程安全使用期、经济合理性、环境条件的适应性等方面产生了明显的效益。

一、预拌混凝土生产管理技术的特点

1.1预拌混凝土即拌即用及原材料的影响作用

预拌混凝土质量的影响因素是多样的，无论是哪一种因素都会对其质量产生重要影响，再加上对预拌混凝土的产品质量的检测相对滞后性，使得预拌混凝土的质量问题愈加严重[1]。由此可见，必须对预拌混凝土的生产技术特点进行全面细致的了解，这是避免质量问题产生的必要前提条件，也能够切实的保障混凝土的质量的达标。预拌混凝土在制作过程中各种原料需要按照一定的比例进行配合，根据客户的要求确定比例具体条件，在配比之后进行搅拌之前，需要对混凝土组成材料的各项性能以及混合后的变化等情况进行提前的预测，因为预拌混凝土不能进行长时间的储藏，只能现拌现用，具有实效性、即时性的特点，所以需要在充分的了解使用需求的基础上进行生产，保持其即拌即用的特性。预拌混凝土在建筑施工中占据着非常重要的地位，它的性能主要会受到各种原材料的影响，原材料的质量以及配比存在差异就会使生产的混凝土存在不同，比如混凝土中的原材料砂石骨料等具有比较大的地方特色，性质不是很稳定，质量也不好控制，这些都需要在原材料进场之前进行严格的检测，使其性能保持稳定。

1.2生产人员技术水平以及环境的影响

在预拌混凝土的生产中，生产人员的流动性一般都比较大，这是由行业特点来决定的，同时相关的生产人员的专业技术水平也存在很大的差异，呈现除了高低不平的情况，但是在预拌混凝土的生产中丰富的生产经验是必不可少的，这是生产产品质量的保证，因此这种人员流动的频繁性以及技术水平的不均衡性就会对混凝土的质量管理造成很大的影响，质量水平也会难以控制，从这一实际情况出发，预拌混凝土工作人员的专业技能的培养与管理对于其生产技术的提升来说都是非常重要的。另外，环境的影响作用也是预拌混凝土生产技术的发展特点之一，预拌混凝土的结构以及强度、耐久性等能力既受所使用原材料的影响，还会很大程度上的受到外界环境的影响，比如环境的湿度或者温度等等，因此在混凝土的生产以及存放环节都需要对周围的环境特点有一个清晰的了解，避免因为环境的因素致使其自身性能发生改变，影响使用，存放时间也需要保持在一定的限度之内，否则预拌混凝土中产生的问题将会逐渐严重，最终影响质量的发挥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、预拌混凝土生产管理技术完善措施

1、质量优化与成本优化管理

混凝土的核心问题是混凝土的密实度，混凝土密实度越高，强度越高、耐久性越高，所以无论是任何的混凝土配合比技术规范都是围绕着混凝土密实度这个问题展开的[2]。在预拌混凝土的生产质量优化的初级阶段可以遵循JGJ55-2011混凝土配合比设计规范为控制基准，或者凭借丰富的生产经验来确定混凝土的配合比，然后进行进一步的混凝土生产程序的调整，并且找出同等的坍落度、混凝土强度等级中混凝土和易性最好的配合比，这种质量的优化控制在提升泵送以及施工条件的同时在原有基础上还可以实现更大的发展进步。此外，混凝土生产质量的稳定性也值得注意，在构成因素发生改变是需要保持混凝土性能的稳定，比如C30标准值的混凝土中总胶凝的含量减少时，就会使砂的含粉量或者含泥量发生改变，这种情况就会造成混凝土坍落度的状态发生变化，影响施工。在质量管理完成之后需要进行成本优化管理，主要是根据混凝土的不同种类的配合比的成本进行挑选，使其既适合施工建筑又能够达到节约投入的效果，在挑选的同时需要结合混凝土的稳定性进行综合考虑。

2、预拌混凝土掺合料生产技术

预拌混凝土掺合料生产技术需要不断的更新，首先应该激发剂复合技术，复合激发剂主要由三个部分构成，即水泥熟料、硫酸激发剂和钾、钠等碱金属盐[3]。在外加剂使用的技术中，在混凝土掺合料的生产中需要加入不同量的成核剂以及引气剂，这样会使混凝土更加容易进行搅拌操作，而且能够达到均匀搅拌的效果，其次是掺合料使用之前的预处理技术的应用，这一步骤能够起到提高掺合料质量的作用，比如在使用粉煤灰之前进行预处理，去除其中活性炭所含有的活性，就能够提高混凝土的早期强度。此外还有助磨剂技术，矿物类型中的掺合料需要保持较小的体积，这时就可以采用不同的助磨剂来提高掺合料的研磨率，还应该根据混凝土的具体性能来制作掺合料，制定统一的行业标准，提高这一生产技术的规范性和科学性。

3、预拌混凝土生产的油料消耗管理

油料在预拌混凝土的生产中的作用与原材料的消耗材料作用相似，具有必不可少的地位，在混凝土的生产运输之中主要依靠罐车或者泵车等进行移动，每日的油耗数量一般都是以吨为单位来计算的，数量非常大，所以在生产技术的提升过程加强对油耗的控制是提升企业经济效益的重要步骤和手段。当前一般都是使用加油卡的形式来进行耗油管理，在罐车司机加油过程中要将加油的数量、公里表显示数进行详细的记录，这样有利于月末时对罐车的油料使用情况进行考核。泵车一般都会在工地加油，需要专门的小货车为其送油，为了确保油量的准确需要调度室、送油司机以及泵车司机进行签字确认，在出现问题时也能够及时的找到责任人进行处理。

4、加强预拌混凝土废品的回收利用

在预拌混凝土的生产中，废品的出现率占到产品的2%，过去企业将废品随意废弃堆放，污水随意排放，造成了环境的污染[4]。在废品的处理过程中，混凝土生产企业往往会因为处理不当与地区的居民发生矛盾，企业通过承包土地的方式进行废品的掩埋，在当前人们对环保的观念不断提升之后，许多企业也都认识到了噪音、废水、粉尘等对环境的不利影响，所以必须在节能环保两方面提高重视，采取一定的治理措施，比如使用水循环回收利用系统来降低水耗，也可以对混凝土的残余料进行有效的分离和回收利用，采取混凝土砂石分离器对废品进行分离，既可以节约用电也可以节约废品处理成本。

结束语

预拌混凝土公司的技术管理是一项专业性很强的工作，工作经验非常重要，影响混凝土质量的因素繁多而复杂。各种问题的发生有很大的随机性，但也很有规律性。预拌混凝土的生产技术属于一项综合性的技术类型，生产企业需要不断的对自身的技术进行创新和提升，从多位立体的管理模式上对混凝土的生产销售进行严格的控制，增强预拌混凝土生产全过程的服务意识，既有利于预拌混凝土的推广应用，也能够促进生产企业的科学、持续、安全的发展进步，为企业带来经济效益的同时也为环境保护做出贡献。

参考文献

[1]张红亚.冻结深立井钢筋混凝土井壁温度场与温度应力研究.2016.2

[2]孙其臣.冲击弹性波技术在水工混凝土结构无损检测中的应用研究.2014.8

[3]陆总兵.论预拌混凝土生产质量管理与施工技术控制要点.2015.3

[4]向光会.预拌混凝土生产技术探讨.2015.9

[5]郝洪林.议预拌混凝土生产的质量控制和监管.2014.7

论文作者:彭海生

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec2423fd0e8e5d78005d9860.html