# 建筑暖通工程的管道防腐保温技术探究论文_腾国祥

郓城县机关事务服务中心 山东菏泽 274700

摘要：建筑暖通工程要发挥积极作用，最根本问题就是保证其保温能力和防腐能力。暖通工程直接影响着建筑工程的质量，在施工中应引起高度重视。必须控制好防腐和保温两项工作，在科学方案的引导下，控制好各个环节的质量，防止出现一些难以控制的问题。破除一系列干扰性因素，将施工质量控制在最大范围内，保证建筑工程的使用年限，增强其经济效益和社会效益。

关键词：建筑暖通工程；管道防腐；保温技术

暖通施工为系统性的科学工程，在进行施工前一定要对施工的各个缓解进行深入分析，之后通过此种方式方可发现合适的施工方案，确保热力疏松效率和安全性。同时也要依据施工实际情况选取合适的保温、防腐材料，最大限度的减少外部因素对管道腐蚀，延长使用寿命，提升管路质量。

1暖通工程管道施工技术

1.1注重施工方案的设计

暖通工程施工质量，关系到项目工程整体功能是否发挥，而保证施工质量的关键性要素进行施工方案。施工人员要依据工程施工特点、施工进度等情况，设计科学合理的施工方案。首先施工人员要非常熟知设计方案，依据设计方案要求制定出符合现实施工情况的施工方案。施工人员看到设计方案后，要认真与现场情况进行对比，有很多情况，设计人员由于没有到现场进行考察，所以设计方案中有很多的缺陷，尤其是参数数据可能误差比较大，而施工人员的主要责任就是检查出这些误差，以此保证施工质量。

1.2做好外防护板的结构施工

外防护板结构施工的情况对暖通工程的整体质量具有直接的影响，因此必须要加强对外防护板施工的重视。首先，施工单位需要保证施工人员的专业素质和技能，使施工中存在的问题可以及时的发现，同时还需要做好外防护板的安装，做好与暖通管道的有效结合，使施工工艺以及施工技术的效果更加理想；其次，在外防护板结构的安装过程中，施工人员需要保证防护板护壳环向和纵向衔接的精准性，同时接缝的方向以及管道轴线的纵向接缝和轴线的垂线必须要保持平行；最后，在暖通管道防护板施工作业时，还需要预留出足够的保温层位置，防止管道热力在传输的过程中由于膨胀导致破损。此外，如果出现膨胀的情况，需要外防护板的结构和管体膨胀情况相符。

1.3暖通管道覆层施工

暖通管道覆层主要包括防腐层、保温层和防护层。防腐层紧贴暖通管道，在材质、厚度的选择上均要合理，以达到防腐效果；一般防腐层的厚度要在80μm以上。保温层是防腐层与保护层之间的过渡覆层，厚度要结合管道建设的实际需求进行调节，但不能低于2.5cm。防护层直接与外界接触，因此防腐也是其必须考虑的问题；聚乙烯塑料具有抗腐蚀、耐用且成本低等特点，可以作为覆盖层，厚度需在1.2mm以上。除此之外，需要对管道进行防水处理。

1.4管道敷设技术

暖通管道主要采用管沟、直埋或架空敷设方式，不同规格、材质的管道要采取不同的施工方式。管沟敷设方式主要应用在暖通系统跨越段施工中，为提升连接质量，必须对管道表面做全面除锈处理；架空敷设方式主要应用于暖通中心施工，需要防锈处理；直埋敷设方式的施工需要在合理的环境和规范下进行。施工地段的地质条件、环境条件都可能影响到暖通工程施工，应了解相关施工标准。

2暖通工程施工和管道防腐保温技术使用

2.1暖通工程管道保温实施

热力管道保温技术在施工时，最关键的为采用合适的保温材料和良好的外部防护。通过有效的保温材料使用可有效显著暖通管道和外部环境的热交换，进而降低流体于传输时的散热损失，保证同热量供给下，管道入户之后可提供更多热量。外部防护也为保证暖通管道保护系统的重要措施，主要作用为减低光照、降水和气候影响，同时在外界作用下也可保证管道的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此两种施工环节，施工人员一定要严格遵守施工规范以及行业标准，主要施工方式有以下几种。

第一，暖通管道保温准备。工程技术人员首先要对施工资料进行认真分析，充分把握整体和细节的质量要求，通过图纸审核保证施工难点、要点，出现技术性问题时要和质量管理人员进行沟通，同时也可学习其他施工技术中的经验，从根源上提升质量。也要认真总结自身施工技术，学习新型管道保温技术，提升自身技能，避免因为操作不当造成保温质量降低。

第二，针对管道保温实施材料质量管理。主要方式为材料的采购、储存、使用环节的全程管理。主要为对产品型号、合格证、参数予以审核，对不符合质量管理的标准、设计方案的则禁止进入施工场地。对所有施工使用材料进行精细化管理，依照组织方案、施工规范进行保温材料使员工，避免出现保温材料的错用和混用。也可设立精细化管理部分，主要负责材料的购入以及质量分析，使用发放，避免出现滥用、错用。

第三，构建保温施工质量系统。施工中依据工作规范，工程管理者要指派施工监督人员、工艺人员进行施工过程监督，所有监督和工艺员均要有长期的工作经验以及良好的现场管理能力。在进行监督过程中也要进行施工指导，规范施工人员操作规范，通过此种方式主要为降低由于人为原因造成的质量问题和安全问题。

第四，重视外护板结构。暖通施工中一定要指定熟悉施工工艺的施工员操作，所有施工人员都要充分掌握外护板下料、安装技术，方可在施工中完全掌握暖通实际状况，科学选择施工工艺。在外护板安装时，施工人员要保证管道护壳环和纵向接缝正确性；环向接缝和管道轴线垂直，纵向接缝和其平行。外护板施工时要充分预留保温层膨胀空间，安装时依据管道热量输送对膨胀影响，预留下保温空间，在保证膨胀条件下保证外护板结构可膨胀载荷承受力。

2.2暖通工程管道防腐施工技术

暖通工程防腐技术中最基础的工作便是防腐材料涂刷，涂层涂刷后便会固结于管道，暖通管道在和外界接触之后便会产生腐蚀反应，主要施工步骤如下：

第一，要对暖通管道进行除锈。依据管道不同的敷设方式、材料选择要选取不同的除锈方式。主要为降低锈体对材料自身性能影响，除锈结束之后要进行二次检验，确保除锈效果，在检验合格后方可进行后续防腐处理。

第二，依照暖通工程材料管理要求进行防腐材料管理。对防腐材料进行审核，主要审核合格证、参数，对不具相关资格的可禁止入场，也可实施保证金制度，所有供货企业均要缴纳保证金，出现问题之后作为惩罚金。

第三，防腐施工中要进行湿度和温度控制。在施工时多数涂料对湿度和温度有明确要求，超过产品要求则要立即停止施工。施工中要保持管道热力合适、表面干燥清洁。施工时出现大雨、大风天在进行防腐材料涂刷时要尽量进行遮挡，一定要降低气候因素对施工治疗影响。严重恶劣天气则可停止施工，待天气转好方可进行施工。

第四，施工完成后保护。在施工结束后要注意漆膜不受到污染，可进行适当遮盖，待第一遍漆膜完全干透方可进行之后的涂刷。涂刷完成的热力管道，在漆膜干燥时一定要实施严格的质量管理，避免发生漆膜受到破坏。多部分出现涂刷死角的管件则要提前进行涂刷，并对热力管道焊口实施重点防腐，保证防腐效果良好。

结束语

建筑暖通工程是管道保温相关工作中的重要工程项目，同时也是一项系统性的复杂科学工程，实际施工过程中需要从多方面进行施工前的考虑，因而在施工前一定要对工程建设的各个环节进行详细了解和深入分析，在设计方案的过程中要找出既能解决相关问题，又能保证工程质量，同时还要选择合适的防腐材料以最大限度的减缓管道腐蚀速率，延长管道使用寿命，降低使用单位成本，提高收益。

参考文献

[1]李宁.建筑暖通工程管道防腐保温技术研究[J].建筑工程技术与设计，2018,（35）：1189.

[2]李金彪，刘善标.建筑暖通工程管道防腐保温技术研究[J].装饰装修天地，2019,（4）：91.

论文作者:腾国祥

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec25a82bb9e8afc8445ed138.html