# 浅析建筑工程中的屋面防水施工技术论文_尉成伟,杨斐,薛国松,赵煊,田野

中建钢构有限公司 天津市西青区 300380

摘要：随着我国经济不断发展，建筑行业空前繁荣，在大量建筑拔地而起的同时，房屋工程质量也得到了越来越多的关注，为提高我国人民的生活居住条件，就必须提高屋面防水施工技术和质量的控制。提高屋面防水技术，能够更好保证工程整体质量，减少工程中可能存在的安全隐患，从而提高工程的经济效益。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术

1防水施工重要性

建筑工程屋面作为重要的施工环节，屋面施工质量与整体质量息息相关，同时，影响建筑工程项目功能优势彰显。做好屋面防水工作，对建筑单位良好形象树立、建筑施工行业经济效益增加有重要意义，并且能够减少施工成本，大范围推广屋面防水施工技术，最终促进建筑施工行业规范化发展。防水施工工作具体落实，能为居住者提供安全保障，更好的满足居住需要，有利于缓解住户与建筑单位间的矛盾，进而建筑单位能够得到广大消费者的支持和认可。

2建筑物屋面施工的现存问题

2.1防水材料的优劣性

目前在屋面防水施工中，SBS 改性沥青防水卷材是应用频率最高的材料，但它的质量问题也相对严重。依据市场调查结果可知，目前市面上所出售的非正规厂家生产的 SBS 改性沥青防水卷材的价格堪比高质量材料，但其成本有的却只占到高质量防水材料的百分之四十，低劣防水材料与正品材料之间的价格差距悬殊，导致购买者与中间采购商谋取差价私利，购买成本低廉且质量差的普通材料。另外，市场中相关商品质量监督管理机构对防水材料质量的严格监管，正品材料产量少，伪劣材料流通于市面，使不法商贩及相关采购人员为谋取不当利益有机可乘，最重要的是导致施工企业在材料选择中误购低劣产品，不仅给工程带来了安全隐患，也使得后期维护工作更加困难，无故增加经济成本。

2.2排水系统设计不合理

按照现行相关规范规定，3%为屋面坡度结构找坡度，2%为建筑找坡度，水落口附近500mm内需在5%以内控制其坡度，工程选取结构找坡作为建筑屋面，以理论角度分析，结构找坡可达到减少工期，降低成本的作用，但具体应用中结构坡度施工难度较大，特别是模板支撑环节坡度控制难度较大。在混凝土浇筑时，无法保证能够完全按照图纸进行结构坡度施工。如任何工序施工不当，都会对最终排水坡度造成严重影响。根据观测可见，最终完成面坡度无法将积水及时排除，且排水不畅，速度过慢，导致局部积水现象较为严重。

2.3屋面防水设计中存在的问题

防水工程的设计工作，是保证防水施工有效性的前提和基础。科学的防水设计工作执行方式应该是，由专业的设计人员，通过实地勘测施工范围环境，结合当地气候条件，雨水强度及积雪融化后对房屋的渗透作用等方面问题，从何制定出科学合理的设计方案。当今屋面防水设计的主要问题体现在，房屋的排水系统设计不合理，排水口位置不正确，排水的坡度无法满足使用需要，每到雨水较为充沛的季节，排水系统无法及时有效的将雨水排出，导致房屋受到长时间的雨水浸泡，对建筑屋面容易造成腐蚀，降低了房屋屋面的抗水能力，进而会对房屋的质量产生影响。

3屋面防水施工技术概述

3.1选用性能好的防水材料

随着经济的发展，在屋顶建筑的防水技术方面也取得了很大的进步。对于防水材料来说，它的效果越来越好，同时规定的标准也在提高，所以要在房屋建设中选择优良的，符合国家标准的防水材料，这直接影响着房屋的防水效果。对于水的积聚腐蚀，主要也是通过防水材料来避免减少的，选用良好的防水材料，对于建筑物表面抗腐蚀的能力的加强是极为重要的，从而保证建筑物的工程质量，大大减少渗漏和渗漏问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，为了提高建筑物的耐腐蚀性，有效地保护屋面建筑物，提高建筑物的质量，延长建筑物的使用寿命，也可以达到防水性能更好的材料。

3.2刚性屋面防水技术的原理及实际意义

（1）要在防水层上设置符合施工要求和建筑物自身设计情况的分格缝，提高防水层的整体质量。在进行分格缝的设置工作中，应当采取合理的防水办法。（2）隔离层的铺设位置要选在细石混凝土的基层与防水层的中间位置。隔离层的主要作用是，帮助防水层抵御外界自然因素腐蚀及干扰，间接的为钢筋提供了保护，维护其稳定。（3）对钢筋网片实施绑定捆扎。将钢筋网片放置在防水层上部，根据实际需要调整钢丝的合口点位，保持其弯曲程度符合要求，使防水层外表被钢丝覆盖。（4）浇筑混凝土。混凝土的浇筑工程要按照一定的流程进行，保证其工序的连贯性和一致性。（5）抹平屋面基层的截面，为追求平整进行压光，选取恰当的压光方式。（6）细石混凝土完工后，要对其采取相应的养护措施，养护的初期禁止屋面的一切人工作业，为了保证细石混凝土的湿润度，可以采取洒水、湿砂覆盖等传统方式。

3.3涂膜防水层面技术分析

涂膜防水施工方式是，通过将防水涂料刷涂与建筑房屋的表面，形成防水隔膜，从而阻止雨水的渗透作用，提高屋面防水性能。在使用这种防水技时，应注意施工操作的规范性，保证防水层达到合理厚度，并且要对表面进行抹平，避免漏涂或者涂刷过薄，导致防水层性能无法满足防水需要，或者因施工方式不当，使防水层质量存在缺陷。另外，还要注意排水口和排水坡的合理设计，防水层在施工时，应满足高于排水口，保证积存水能够得到有效排出。施工中还应注意宝恒阴阳角、排水口等位置的清洁问题，还要注意构件的牢固性。在防水涂料的调配中，也要结合科学的调配方法，根据使用说明和防水要求进行合理调配。涂刷的方式应选择逐层涂刷法，从而提高建筑屋面的防水效果。

3.4 柔性防水施工技术

柔性防水技术施工屋面防水施工的关键部分。因此柔性防水材料的合理选择对屋面工程质量有很大的影响。目前，我国建筑工程普遍采用的卷材是 SBS、APP 等高分子卷材。防水施工时，必须确保所用的材料符合规范要求和设计要求。作业人员要掌握施工中的要点，防水施工温度、搭接长度、铺贴方向以及施工所采用的设备都必须严格按照设计施工图纸进行施工。另外，施工作业人员的技术水平也是影响防水工程质量的一个重要因素。施工时，有经验的技术人员可以快速、准确的进行施工作业，在屋面的阴角处设置附加层及正确的上翻高度，防止屋面工程发生渗漏现象。让每一道工序的施工都能很好的配合完成。避免施工时易出现的质量问题，使屋面防水的效果达到最佳，为工程建设节约成本。

3.5合理设计屋面排水系统

建筑物的质量将延长建筑物的使用寿命。改善屋面防水建筑施工技术的合理有效措施是合理设计屋面排水系统，对稳定人民生活、促进建筑业的发展和防水的发展起着直接的决定性作用。建筑施工技术。因此，屋面排水系统的合理设计是改善屋面防水施工技术的直接影响因素。想要有效的排除积水，防止污水的侵蚀就需要设计出科学合理的排水系统，这样做也是为给了建筑物的质量提供合理有效的防护措施，达到建筑物使用寿命延长的目的，同时建筑物的可持续发展也能够更好的得到促进。

结语

综上所述，伴随建筑工程规模的进一步扩大，工程质量问题也受到了人们的普遍关注。屋面渗漏是建筑工程常见质量问题之一，如何提高屋面防水施工技术水平显得尤为重要。在实际施工中，应充分结合工程具体情况，找出渗漏原因，只有这样才能保证采取的防水措施切实可行，才能提高防水质量。

参考文献

[1]谢 枫.屋面防水工程施工技术要求及质量控制措施讨论[J].四川建材，2017，4306：150~151.

[2]吴 军.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].四川水泥，2016，04：217.

[3]赵小荣.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].江西建材，2016（02）：50.

论文作者:尉成伟,杨斐,薛国松,赵煊,田野

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec6436a81b09ec2f3ba1853f.html