# 建筑用聚合物水泥防水涂料的研究论文_刘建钊

中国建材检验认证集团股份有限公司 北京 100024

摘要：建筑用聚合物水泥防水涂料是一种新型的建筑材料，其具有良好的粘结性和防水性，是由水泥基组分和聚合物乳液组成的。建筑用聚合物水泥防水涂料在水池、厕浴厨房间、地下室、屋面的防水中。本文对建筑用聚合物水泥防水涂料（简称JS防水涂料）及其防水机理进行了简要的介绍，并介绍了JS防水涂料的配置方法。

关键词：JS防水涂料；配置方法；原材料

作为一种新型的建筑材料，建筑用聚合物水泥防水涂料具有良好的粘结性和防水性，应用范围非常广泛，其具有刚柔并济的良好性能，具有良好的耐久性、变形适应性，是一种具有广阔的发展前景的新型建筑防水材料。

1.建筑用聚合物水泥防水涂料

在投入使用前，JS防水涂料的形式为双组份，也就是以水泥为基料的分体材料和聚合物乳液以机械物理的形式进行复合，聚合物胶乳的成型物质是JS防水涂料防水作用的主要来源。形成防水层的过程如下：首先，乳液中的部分水分推动了以水泥为基料的组分的水化，从而形成了硬化晶体。进而对水泥基料和聚合物乳液进行均匀的搅拌，使其颗粒在胶凝硬化体的连续相内分散。随着水分的挥发和水泥的水化，聚合物乳液逐渐失去水分，从而形成一种与水泥硬化体互穿基质的混合体，这样一来粉料和水化产物之间就实现了相互的胶结，从而改善了水泥硬化体的硬脆性。通过硬脆性的改善，能够使水泥硬化体微裂缝和缺陷的扩展速度延缓。水化产物在聚合物的包裹下形成了连续胶体层，对氢氧化钙晶体和了钙矾石的继续生长被阻断，界面变得更加致密[1]。

JS防水涂料不仅具有橡胶类材料良好的粘结性和弹性，能够形成坚固的防水涂膜，而且还具有水泥无机材料的良好的耐久性。

2.配置建筑用聚合物水泥防水涂料

2.1建筑用聚合物水泥防水涂料的原材料

①选择合适的聚合物乳胶。在对聚合物乳液进行选择时，要充分考虑水泥基料水化产生的胶凝硬化体粒子的电性，使聚合物乳液粒子的电性能够与其保持一致[2]。否则，就要采取一定的措施，将保护性胶体加入聚合物乳液中，发挥引入电解质或者稳定剂的作用。以免带正电的水泥粒子和带负电的聚合物乳液粒子发生反应，产生絮凝现象，难以均匀的分散聚合物乳液粒子。其次，还要选择具有较高的粘附力和内聚力的聚合物乳液。这是由于自身成膜的延伸率和抗拉强度与聚合物乳液的内聚力有着直接的关系。第三，要对聚合物乳液的最低成膜温度进行考虑，水泥的水化温度要高于最低成膜温度。如果聚合物乳液的最低成膜温度过高，就不能再水泥水化之前将连续膜结构形成，只能以间断颗粒的形式存在。这样就会造成应力作用下聚合物胶体结构的架桥作用发挥不出来。这样也就难以对能力进行传递和吸收，也不能对裂缝对发展进行有效的抑制。由于JS防水涂料往往长期处于潮湿环境中，要对塑形胶体膜所具有的耐水性予以重视。当前常见的聚合物乳胶主要有乙烯—醋酸乙烯、丙烯酸等。

②选择水泥基的组分。其他辅助粉体材料与水泥均匀的搅拌，形成水泥基组分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在选择辅助粉体材料时要遵循以下几个原则。首先，不会对水泥硬化造成过大的影响。其次，不会对乳液的性能造成过大的改变，不会影响JS防水涂料涂刷后的低温柔性和整体成膜的延伸性。第三，不会对水泥的化学性质造成改变。第四，能够对JS防水涂料的拌拌和性进行改善。值得注意的是不同的粉料都必须达到相关的磨细和均匀混合的要求[3]。

2.2研究建筑用聚合物水泥防水涂料的实用性能

配置完成之后，还要对其性能进行科学的检测。

第一，制备试件。先在标准条件下将试件放置24小时以上，按照一定的比例，将适量的粉料组分和乳液组分取出来，放入设备中，使用电动搅拌机进行5分钟的不带气泡搅拌。搅拌结束后要在无气泡的情况下，将试件倒进相应的模型中。可以用硅脂和硅油来涂敷模型的表面，使脱膜更加便利。与此同时要注意涂膜的总厚度和涂覆样品的用量。第二，完成之后，将表面用刮板刮平，使其在标准条件下进行7天以上的养护[4]。

建筑用聚合物水泥防水涂料的性能会受到不同种类的聚合物乳液的影响。聚合物的数量与JS防水涂料的抗拉强度成反比，与JS防水涂料的断裂延伸率成正比。这也说明了JS防水涂料中刚性水泥硬化体和柔性聚合物之间的相互补充，能够有效的改善JS防水涂料的性能，使其能够成为完整的防水层，具备良好的防水效果。同时这也说明水泥基和不同聚合物的组分比例也是不同的，如果超出一定的范围就会导致延伸率过低或者抗拉强度过低。在水泥基和不同性能的聚合物乳液组分之前要进行实验，将最佳的配比范围得出来。当前我国的JS防水涂料只要具有恰当的水泥基和聚合物组分，就能够达到良好的效果，具有良好的不透水性、断裂延伸率和拉伸强度。通过实验发现，JS防水涂料的性能检测并不适合防水涂料的标准，因此，有必要制定和颁布专门的聚合物水泥复合防水材料标准。

3.建筑用聚合物水泥防水涂料的发展前景

建筑用聚合物水泥防水涂料具有良好的发展前景，实用性能较高。建筑用聚合物水泥防水涂料在成型之后能够结合刚性的水泥硬化体和柔性的聚合物，从而形成优势互补，形成化学稳定的防水层。建筑用聚合物水泥防水涂料对施工基面并无较高的要求，适用于潮湿的施工基面，实用性强。且建筑用聚合物水泥防水涂料中无有机挥发性物质，具有良好的环保性能。建筑用聚合物水泥防水涂料是一种良好的装饰材料和防水密封材料，还可以作为饰面材料的粘结剂。

4.结语

建筑用聚合物水泥防水涂料具有良好的不透水性、断裂延伸率和拉伸强度，性能稳定、防水功能强、应用范围广、环保性能好，具有良好的实用性，具有广阔的市场前景。进入二十世纪后，建筑用聚合物水泥防水涂料已经成为了复合材料、涂层材料和表面材料中的工作重点，在建筑物防水密封、饰面材料粘结以及建筑装饰等领域发挥了重要的作用。

参考文献：

[1] 刘玉芝.聚合物乳液在建筑上的应用[J].山西建筑.2010（03）

[2] 梁乃兴，李祝龙.聚合物乳液改性水泥混凝土[J].西安公路交通大学学报.2011（S1）

[3] 石培龙，高京林，刘兴亚.聚合物乳液对外墙保温砂浆拉伸粘结性能的影响[J].施工技术.2014（08）

[4] 张心亚，涂伟萍，陈焕钦.核/壳型丙烯酸酯聚合物乳液胶粘剂的研制[J].化学建材.2012（05）

论文作者:刘建钊

论文发表刊物:《基层建设》2015年11期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec6917412d3581e815ddf8c4.html