# 我国地铁电气技术的现状及未来发展论文_刘文硕

中车大连机车车辆有限公司 辽宁大连 116041

摘要：随着我国经济的发展，地铁在人们日常生活中得到了广泛的应用，地铁给人们的生活带来了许多的便利。地铁电气技术对地铁发展具有重要的作用，必须予以重视。本文首先对我国地铁的发展历史进行了概述，详细探讨了我国地铁电气技术的现状以及我国地铁电气技术的未来发展，旨在促进地铁的快速发展。

关键词：地铁；电气技术；现状；未来发展

随着我国进入改革开放的这股热潮后，不仅快速的提高了我国的经济发展，也提高了人民的生活水平，更使得我国的科技水平在该阶段发生了翻天覆地的变化。从完成第一条地铁的修筑到现在，已经在我国的很多个地区都修建了地铁，如北京、西安、上海、广州、武汉、青岛等。地铁的出现给人们的出行带来了很大的便捷，特别是在生活上和工作上，所以深受人们的喜欢。随着时代的不断进步和科技水平的不断提高，更是使电气技术在修建地铁的过程中得到不断的发展。

1 我国地铁的发展历史

北京地铁是我国的第一条地铁，于1965年7月开始建设，1969年9月通车，全长23。6公里。而1971年北京的2号线地铁开工，由于建设速度缓慢，历时三年，到1984才开始投入运营。到1999年之前，我国投入运营的地铁里程数才打到90公里，而只有北京、天津、上海、广东四个城市拥有了地铁站。

到了2000年以后，中国的地铁才开始得到了真正的发展。许多省市例如青岛、深圳、大连等都准备修建地铁。并且庞巴迪、西门子、东洋、阿尔斯通等地铁车辆厂商纷纷注入中国，从而带动了我国地铁技术（电器、牵引电机、控制、车辆）的进步。但是，同发达国家相比，中国的地铁仍处于起步的阶段。在许多方面还不是很成熟，从而导致了很多问题的出现。所以怎么样来建设安全健康的地铁网络，已经成为了我国在规划和建设地铁时需要着重考虑的问题。并且，通过国外各大企业的入驻，我们也应该将他们的设计理念，技能技巧转换为自己的东西，从中悟道独特的理念，从而得到新的发现、新的突破、新的创新，促进我国电气技术水平的提高。

2 我国地铁电气技术的现状

2.1电流的变化：从直流发电机转换到交流发电机用交流电来代替直流电的原因主要是出在直流的电动机上，如果在急速运转或者负载时直流电动机的电刷和换向器出现了很大的变化，那么就很容易产生火花，甚至可能发生环火的事件，间接的造成了事故，从而导致了火灾现象的发生。直流电动机的维护是需要花费多的人力、物力以及成本，并且在生产直流电动机的时候对于加工的精度要求非常高，工艺也很复杂，所以和直流发电机相比交流电动机更不容易损坏、结构简单，它的运行速度不仅在直流电动机之上，更比直流电动机安全，而且发生事故的概率也很小。因此，我国在2000年以后，在修建地铁时都会使用交流电的驱动系统，与世界同一时期的技术水平相比较，也是相差无几的。并且在以后的3至5年左右，直流电动机驱动的地铁可能会被交流电动机逐渐的取代。

2.2接触网的升级：DC750V直流接触网有可能会被DC1500V等级的接触网所代替接触网系统的作用是为地铁提供动力的，在之前的电压等级都是DC750V然后提供给接触网系统的，这种等级电压在供电时所牵引的变电站的供电范围比较小，只有2至3个地铁站。所以到了现在的就提高了电压的等级，使它达到了DC1500V，减少了能耗，扩大了供电范围，缩减了人力物力财力，增加车辆运行的安全性。

2.3电气使用环保材料

现在，人人都在提倡环保，所以一定要注意使用环保材料来修建地铁，让地铁成为绿色地铁，从而使能源变成可持续的发展。比如：（1）以前是用石棉来制造接触器上的灭弧盒，它是一种会污染环境的材料，而现在所使用的材料换成了DMC材料，它是清洁环保的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（2）现在接电缆的接头都是冷压连接的，根本不需要焊料。而从前所使用的方法是用焊锡连接来连接电缆的接头，在对这种材料进行加热的时候，会产生对环境和人体有危害的气体。（3）从前为了能够灭弧，触头材料很多时候都是使用对环境污染非常严重的含镉类的材料，所以现在都渐渐使用银氧化锡、银氧化锌等来代替。

2.4牵引器件的提升：从电空型元器件到电磁型元器件中国的地铁在20世纪

70年代时因为受到了技术的限制，所以没有办法做出含大容量的电磁接触器，并且地铁在运行时它所需的电压很高、电流也很大，以当时的技术根本无法做出熄弧能力强及分段的电磁接触器，所以当时主要使用的器件是电空型元器件，而使用电磁型元器件的前提是地铁上的气源不符合使用的条件或者是气源缺乏，它的作用是辅助运营。到了21世纪，生产出大容量的电磁接触器已经慢慢的从不可能变成可能。

3 我国地铁电气技术的未来发展

3.1节能和电气技术的结合

现在环保已经成为了一个主流话题，所以我们可以把电气技术和节能技术相结合以适应电气技术在地铁上的快速发展，减少浪费。使用节能材料，在提高电气设备耐用性的同时也使得电力系统的压力得到缓解，进而使工作效率得到提高。

3.2开发先进的电气技术

在科学技术迅速发展的今天，国际上的地铁电气技术也在不停进步，我们应多借鉴和学习地铁发达国家的相关技术，使我国地铁电气技术更上一层楼。如用线性电机来牵引车辆，可以节约空间、节约成本，已在国外使用的很频繁。为此我国相关部门也应该加大对电气技术研发的力度，不断地学习先进的技术。从而让我国地铁的电气技术达到一定的技术水平并与之均衡，给人们的出行和生活都带来了更大便利。

3.3要树立新的目标，进行阶段性的发展

对于不同的城市应该因地制宜，参考经济、交通、环境等方面来制定目标。

在以后的发展过程中要制定合理的目标，不能停滞不前、也不能急于求成，要实现阶段性的发展。

4 结束语

综上所述，地铁电气技术对地铁的发展有着重要的作用。因此，必须进一步提高和完善地铁电气技术，这样才能为促进地铁的快速发展。

参考文献：

[1]韩若冰. 浅谈电气工程及其自动化的发展现状与展望[J]. 科技创新导报,2016,(34):50-51.

[2]成桂红,王涛,向春雷. 我国食品检测技术发展现状与未来发展[J]. 食品安全导刊,2016,(24):118.

[3]谈政. 我国地铁电气技术的现状及未来发展[J]. 科技创新与应用,2016,(15):101.

[4]姜丽. 探讨我国环境监测技术的现状及未来发展[J]. 资源节约与环保,2016,(03):88.

[5]宋传良. 我国工程测量技术的现状及未来发展趋势分析[J]. 科技创新与应用,2016,(08):296.

[6]李臣昊. 浅析电气自动化的发展现状及未来发展趋势[J]. 山东工业技术,2016,(02):266-267.

论文作者:刘文硕

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec80613d1dd028f8e1e7e8b5.html