# 石油化工企业污水处理技术浅析论文_海博, 杨胜福,

摘要：随着社会经济的不断发展，我国人民生活水平不断提高，农业与建筑等行业逐渐兴起，特别是石油化工企业是国家工业的重要组成部分，决定着石油企业整体发展方向与社会经济水平的上升趋势，对国家的长久发展具有重要作用。一般来说，石油化工行业的发展规模较大，很多都是大型国有企业，生产量较大，每天的用水量和排水量也很大，因此，做好石油化工企业的排污处理更显得迫切。基于此，本文首先对当前我国石油化工废水处理的发展状况进行了深入分析，然后阐述了石油化工废水的传统处理方法，最后对石油化工废水的创新处理技术进行了详细阐述，具有重要意义。

关键词：石油化工；污水；处理技术

随着社会经济的不断发展，我国人民生活水平不断提高，农业与建筑等行业逐渐兴起，特别是石油化工企业是国家工业的重要组成部分，决定着石油企业整体发展方向与社会经济水平的上升趋势，对国家的长久发展具有重要作用。而随着人们对环保意识的不断提高，石油化工企业的污水处理等环保问题也日益备受关注。

一、石油化工污水水质的现状概述

石油化工行业主要包括合成、分馏、分裂、提炼等工艺流程，这些流程会导致大量工业污水产生。其中，石油化工污水具有很多特点，如成分复杂、数量大等，其不仅使我国水资源变得更为紧缺，同时因为废水中存在一些有机物质，会导致生态系统出现严重失衡。

随着科学技术水平的不断发展、提高，我国使用化工提炼技术水平变得越来越高，有效提高了我国石油的质量。一般来说，原油中含有很多杂质，其中在原油中硫化物质的比例约为60%～70%，从而造成了越来越多的工业污水出现，未经处理的化学工业污水直接排出，对我国的生态平衡造成了严重的污染、自然资源被严重影响，如水质、土壤等污染严重。由于我国水资源的污染程度越来越严重，水质变得越来越差，在对石油进行提纯以后，受到水资源杂质的影响，大大降低了石油提纯后的质量，造成了石油化工企业利润的不断下降，对我国石油化工行业的发展造成严重影响和制约。周而复始，出现恶性循环。

近年来，随着全球气候的不断恶化，我国水资源紧缺难题越来越凸显，因而在提纯原油过程中，石油化工行业对水资源的加工利用有了越来越高的重视。石油化工企业传统的污水处理技术工艺流程主要包括：滤后消毒处理、过滤处理、沉淀、混凝等。技术人员应该严格遵循相关标准要求，深度处理石油化工污水并合理地回收利用，并对污水处理技术现状进行充分的认识，改善创新单一的污水处理方案，通过污水处理工业设备的改进，使水资源利用率提升，促进石化行业的发展。

二、MBR工艺深度处理石油化工污水的应用

（一）水中油：石油化工污水MBR工艺处理技术应用的最突出的问题就是油对膜产生的污染问题，即企业排出的污水含油量较高，这种污水对于MBR工艺污水处理系统的破坏性很强，污水中包含的大量的油污以及活性泥都会造成系统生物降解能力下降，导致MBR工艺污水处理系统的膜受到影响，淡化膜的性能，造成系统的工作效能降低，导致污水处理能力下降，影响处理质量。

（二）化学需氧量：MBR膜出水需作为回用水补充循环水场，这对于COD就提出了更高的要求。系统中的膜能够对污水中难以生化处理的大分子污染物进行拦截，使其停留在生物反应区，这样就能保障有足够的时间进行降解。MBR工艺污水处理系统还能对污水中的活性泥进行拦截，提升对于污染物的升华降解能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）氨氮：在循环水中氨氮浓度超标的情况下，会造成细菌以及藻类生物的大面积繁殖，从而导致产生大量、带有粘性的污染物，并黏在相关设备的管道内壁中，导致循环水流量减少，造成水通道堵塞，且会造成管道腐蚀。而使用MBR工艺污水处理系统，能够避免更多的活性泥流失，实现微生物的增殖，提升系统的硝化作用。

三、石油化工污水的创新处理技术

（一）絮凝技术：絮凝技术是一种化学方法，将一定量的化学物质投入石油化工废水中，所投化学物质能够有效集聚石油化工废水内的浮油物质、悬浮物质等，其所具有的特殊功能可以使石油化工废水形成大块物质，并且加快沉降速度，有效净化石油化工废水。在对絮凝技术有效利用的同时，常常会配合黏附悬浮物运用技术，可以获得更好的效果。在大多数情况下，主要对多样、复合的絮凝物质进行使用。

（二）氧化技术：氧化技术的最大优点就是有效去除有毒有害物质、不发生二次污染。氧化技术的主要操作原理是通过强氧化作用使有机物氧化变为二氧化碳与水，不断加快降解的速度，有效氧化石油化工工业废水。但是，利用氧化技术常常会消耗比较多的财力、物力和人力，所以在预处理和深度处理石油化工废水时，选用氧化技术是比较合适的。在强氧化处理过程中，可以配合运用一些催化剂，如活性炭、紫外线光催化、金属催化剂等，可以大幅提升氧化效率。

（三）生化处理技术：生化处理技术是利用微生物体内的生物化学作用分解废水中的有机物和某些无机毒物（如氰化物、硫化物等），使不稳定的有机物和无机毒物转化为无毒物质的一种污水处理方法。与物化处理技术相比，生化法在处理能耗上和投资上较为节省，而且更加经济环保，同时也能获取显著效果。

（四）多效蒸发废水回收技术：在废水处理领域，多效蒸发处理器主要用来处理高浓度、高色度、高含盐量的工业废水。同时，回收废水处理过程中产生的附产品，蒸汽耗量低、蒸发温度低、浓缩比大、更合理、更节能、更高效，能够有效回收资源，并降低原水负荷，减少进水压力，避免负荷冲击引起系统运行的不稳定和“瘫痪”的可能性。

四、结束语

国家经济的飞速发展使近些年全行业对石油的消耗不断增加，同时给污水处理技术提出了新的要求，石油化工的污水处理技术一定要秉承我国的科学可持续发展的理念，石油化工企业要对污水处理足够的重视，并对污水处理的方法不断创新。

参考文献：

[1]李文斌.MBR在石化炼油污水深度处理的应用研究[D].北京：北京化工大学，2016.

[2]马丽娟.石油化工污水处理技术的现状及发展趋势[J].现代盐化工，2016，43（06）：26-27.

[3]吴思瑾.石油化工污水的常用处理技术[J].科技展望，2016，26（28）：120.

[4]王俊杰，谢程.石油化工工业废水处理工艺研究[J].石化技术，2018（02）：183+185.

论文作者:海博, 杨胜福,

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec9a22706766c1e1e96c9815.html