# 煤矿地质与防治水工作的结合论文_赵勇

摘要：煤矿开采过程中水文地质灾害对作业安全产生直接影响，为保证煤矿开采工作的有序进行，采用科学的防治水工作是必然可行的。这就要求煤矿企业能够做好现场地质勘察与防治水工作的结合，切实提高防治水的适用性。下面文章就对地质与防治水工作结合展开探讨。

关键词：煤矿地质；防治水；水文地质；煤矿开采

引言

基于安全生产的要求，近年来，煤矿实际生产过程中越来越重视水害等常见病害的防治。但随着煤矿井下生产环境的逐渐恶劣化以及受到人员、资金等因素的限制，现阶段煤矿井下水害防治工作还存在着一定的缺陷与不足之处，导致煤矿井下生产依然面临着水害的威胁。因此，必须进一步加强对防治水技术的研究。

1煤矿开采地质灾害类型

1.1砂岩裂隙水

在富水煤系砂岩裂缝地带，在对采掘面进行揭露时，水体将会从不同部位渗出，如原生或者后生等，其主要表现情况是巷道渗水或者工作面顶板渗水等。如果煤系砂岩裂隙含水层没有其他水源补给或者地表水补给，这并不会对开采工作或者矿井造成影响。如果排水系统的稳定性无法保障，那么将会对各环节工作的展开产生负面影响。

1.2矿压破坏

近年来，煤矿井下开采深度不断增加，达到地下水埋藏位置，若没有做好相应防治措施，便会出现水害问题。矿压破坏所致水害是一种典型的煤矿井下水害，对煤层底板进行采动的时候，容易破坏其导水带，同时阻水岩体也遭受了采动，从而增加了防水的难度。矿压破坏所致水害的原理为，矿压破坏导致岩体阻水性能大大降低，且持续性下降，导致较小的断面逐渐发展为大的断裂带，并逐步与阻水结构发展为一个导水道，导致水害现象的出现。

1.3老空水灾害

煤矿开采期间，因为煤矿范围广，领域多，所以开采之后煤矿地区的恢复不及时，导致煤矿地区称重出现问题。长时间的开采，矿井挖掘，直接影响到煤矿水体称重岩壁，导致煤矿中的积水大量涌入到矿井，这种透水问题的出现，直接威胁到矿井正常作业。尤其是已经废弃的矿井，缺少定期清理，矿井积水十分严重，进而引发矿井老空水灾害。

2煤矿防治水工作的主要任务

第一，地质及水质勘测。地质及水质勘测是整个煤矿防治水工作的开端，其中主要包括对煤矿开采区域进行地质勘测，分析地层中水的分布，做整体的地层水环境评估，监测井下地下水水质，分析地下水中是否含有有毒有害成分，编制煤矿水文地质勘测报告，做水害情况的初步预测，为煤矿防治水工作打好基础。第二，井下排水系统分析调查。煤矿井下排水系统是保证煤矿正常生产的重要组成部分。对煤矿井下排水系统做分析，是指根据矿井的汇水情况、地区不同时期的降水情况和矿井排水系统的排水能力，分析该系统与矿井的匹配程度，及时对井下排水系统进行管理。第三，防治水安全工作。安全是煤矿一切生产工作的前提。防治水安全工作的重点是预防，这就需要做好对地下水的监察工作，积极跟踪地下水的动态变化，及时对地下水进行疏排，对可能引起水害的地下水情况要及时进行预报和预防，防治水害的发生。

3煤矿地质与防治水工作的结合策略

3.1进一步强化水文地质调查工作

各个煤矿中所处水文地质也是不同的，因此，在具体的煤矿防治水工作处理中应当具有针对性地对具体的水文地质条件出发并制定相应的应对措施及方案。现如今各项技术都在不断地发展和进步，计算机技术及相关技术在煤矿水文地质调查工作中也起到了十分重要的作用。对于企业来讲，应当不断地优化和完善各项基础性工作，同时利用现代先进探测与测绘技术来对其周围水文地质条件等进行认真、详细、准确的勘测并出具相应的研究报告，另外还应当开展精细化管理工作，切实有效地做好防治水工作。此外，还需将勘测报告中极可能会发生相关水情的位置在图纸中标记出来，从而有效地确保煤矿开采工作得到有序地开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2规范施工工艺流程

煤矿井下施工过程中，必须对相关规范标准要求进行严格遵循，对施工中的各环节、各项工作进行严格把控。同时，煤矿井下施工之前，应做好人员培训工作，使其全面掌握施工工艺流程，能够严格按照各项规范标准要求进行施工，避免违规违章行为，从而预防由于操作不当而导致的水害问题。此外，对施工现场管理制度进行严格落实，对煤矿井下开采过程中的各项工作进行规范，做好检查、巡视工作，及时排除隐患，防患于未然，将煤矿井下水害消灭在萌芽之中。

3.3建立自动化排水系统

建立包括地面控制中心和井下泵房监控单元的自动化排水系统，能有效提高排水系统的工作性能。自动化排水系统的功能及可靠性在很大程度上影响着煤矿生产的效率和安全。随着自动化技术的不断优化和完善，对煤矿井下排水系统进行自动化改造具有较高的可行性，而且为了适应现代化生产的需要，构建煤矿井下自动化排水系统显得非常必要。地面自动化控制中心是控制水泵的“大脑”，通过对井下泵房监控单元所采集的信息进行监控，一旦发现透水事故，立即发动警报，自动启动排水系统全力运行。

3.4地面防水方法的应用

煤矿开采工作主要是在地下进行，对于地面的防水工作尤为重要，做好地面防水工作，可以为各环节工作的有序进行打下良好基础。将地面防水方法应用在煤矿开采中，要注意以下几点问题：第一，对于地面防水工作需要给予更多关注，在地面进行防排水工程建设工作，这样能够将雨水等及时排出，从而在最大程度上避免雨水渗透等情况产生。第二，在井口与建筑场地选用过程中，要保证选择的科学性与合理性，尽量在地势较低的场地选用井口与场地。在最大程度上保证井口与场地内的建筑主要标高能够高出历年洪水的最高位置，从而避免出现淹没问题。第三，如果矿区处于河流位置，对于煤矿内的漏水位置处进行标记，接着做好填筑工作，一般情况下使用粘土或者水泥等进行填筑，防止水流渗入其中。如果河流量较大，可以通过改道引流方式，将河流水量情况进行缓解。第四，在矿区位置中经常会出现积水问题，稍有不慎将会出现渗漏问题，导致大规模水灾问题产生。基于此，在积水现象产生时，可以通过挖掘排水沟的方式进行解决。如果矿区实际情况不能够展开疏水沟挖掘工作，则可通过开砸隧道的方式，将水直接排出矿区。

3.5井下的防治入侵技术

煤矿开采期间，因为地下变化会直接影响到煤矿开采的质量，所以对地下进行密封，有效防止地上水源流入矿井中，影响煤矿开采的安全。煤矿地下水治理，是保证煤矿开采有效性与安全性的关键。利用水文地质调查与实时动态检测，时刻掌握煤矿周围地下水运行情况。利用矿井的钻孔操作，提高煤矿防洪质量。通过引水方式，将矿区中的水资源引入到安全区域，随后进行有效控制。在地下水防治期间积极安装隔水层，将地下水与煤层之间有效隔离，这样就能够预防矿区被地下水侵入。在煤矿区域建设防水墙，利用防水墙防止地下水波动影响到矿区的开采，及时制定灌浆、堵水计划，以防水性浆料将煤矿开采区域的缝隙加密封处理，从而保证岩层得到有效保护，并且地下水被有效隔离。煤矿开采期间的水灾问题得到有效解决。

结语

总而言之，煤矿安全生产过程中一项十分重要的基础性工作就是防治水工作。对水文地质情况进行调查和分析有利于企业开展煤矿防治水工作，对安全生产工作有着重要的作用和意义。对于煤矿企业来讲，应当切实重视起防治水工作，切实强化水文地质调查与分析，努力建立专业的防治水工作人才队伍，在有效防治水施工的基础上保证煤矿生产工作的有序进行。

参考文献

[1]薛红杰.浅析煤矿防治水工作中常见问题及解决措施[J].技术与市场，2018(2):136-137.

[2]贾宏伟.煤巷掘进超前探放水施工技术应用[J].江西煤炭科技，2019(3):189-191.

[3]郝乐.浅析煤矿防治水工作主要存在的问题及对策措施[J].山东煤炭科技，2018(10):189-191.

论文作者:赵勇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ec9f36520950c340c87f9f1e.html