# 炼油厂恶臭污染现状及控制措施技术分析论文_史敬军,雷讯,杨勇,王丽娟,张秀晶

浙江中通检测科技有限公司 浙江省 315200

摘要：随着工业化发展的不断壮大，各种工业生产中产生的恶臭物质逐渐增多。其中，炼油行业尤为突出，在炼油生产过程中会释放大量的硫化物、氮化物等恶臭物质，这些物质排放到大气中会对环境和人类造成严重的危害。为了控制和改善大气质量，为人民生活和生产创造清洁适宜的环境，对各类气体的排放要求越来越高，由此引发的恶臭污染己成为函待解决的重大环境问题之一。鉴于此，本文就炼油厂恶臭污染现状及控制措施技术方面的内容进行了简要分析，以供参阅。

关键词：炼油厂；恶臭污染；现状；措施；技术

引言

伴随人们生活质量的不断提升，公众环保观念也在不断增强，恶臭污染问题已经受到了越来越广泛的重视。石油炼制是制造恶臭污染的重要行业之一，石油在炼制过程当中的恶臭物质重点来源于原油当中的氮、硫等杂质，这些物质在加氢的过程当中转变为硫化氢、氨、硫醇等恶臭物质，在运输与生产过程当中，利用挥发以及泄露的方式进入到大气当中，给附近的环境带来了污染。随着国产原油当中稠油比重的加大，进口原油当中高硫原油的加工量也在加大，恶臭造成的环境污染已经成为了炼油行重点污染源之一，人民群众对于炼油厂的投诉也在持续增多。近几年来，恶臭治理已经成为了各个炼油厂环保工作的核心之一。

1炼油厂恶臭污染现状及来源

炼油厂，是石油炼制工业中的主要生产经营体，以石油为原料，采用物理分离和化学反应的方法得到各种石油燃料、润滑油、石油蜡、石油沥青、石油焦等石油产品和石油化工原料的工厂。炼油厂一般由若干个炼油装置，以及油品贮运系统和水、电、汽等公用工程设施组成。生产运行过程中工艺排放气体、设备及管阀件泄漏、储罐及敞口容器挥发、污水集输和处理系统、停工检修、突发性事件等都能引起恶臭污染。这些恶臭源的排放原因、恶臭物排放量、可能引起的污染范围和污染程度具有十分明显的差异。原油中含有少量硫、氮、氧等元素，在炼制过程中转化为有害的化合物随气体排出或溶解到水中，造成废气和污水，包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性烃类、一氧化碳、油类、COD，BOD、悬浮物、氨氮、挥发酚、氰化物等污染物；在石油炼制过程中需要使用化学药剂（如酸、碱）和催化剂等，产生各种各样的废渣，主要包括灰渣、废弃催化剂（属危险废物）等污染物。废水、废渣的存在会间接影响恶臭类物质的控制，废水、废渣均为极性物质，而恶臭类物质也同时为极性物质，废水、废渣通过吸收、吸附作用将恶臭类物质富集于液体、固体中，可在一定程度上实现恶臭的脱除。但受吸附量的限制，恶臭控制程度有限。相反由于液体、固体的存在，会加重恶臭的污染程度，通过水、固体的迁移恶臭类气体随之转移，污染更难消除。这些恶臭物质不仅能对生产本身造成严重危害，还会腐蚀管道，损坏设备，影响工厂使用寿命，造成环境污染，公害泛滥，直接危害着周边人民的健康。

2炼油厂恶臭污染控制措施技术

2.1废气处理

（1）炼油厂运行就必须加热，加热炉里可使用净化干气作为清洁燃料，其通过燃烧后所产生的二氧化硫含量很低的，完全能够符合国家环保标准。然而，氮的问题是各炼油厂都面临的比较突出的问题，氮对人体没有太多的伤害，但对于温室效应有一定的促进作用，目前能够降低氮氧化物的手段就是低氮燃烧气体，所以可以选择在关键、主要装置上引进一部分的国外天然气燃烧器，从而达到限制氮生成氮氧化物目的。（2）炼油厂的催化裂化装置用于加工重油，重油里面硫含量和氮含量都比较高，故对其烟囱里面的废气排放进行处理是非常有难度大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采取建设配套的除尘、脱硫、脱硝装置或采取其他控制措施，达到对排放烟气、二氧化硫、氮氧化物等恶臭物质的指标控制。现在我国就引进美国杜邦的技术，它是目前世界上较先进、一流的脱硫脱硝装置，能使氮氧化物和二氧化硫排放远远低于国家标准。（3）硫磺回收装置就是把原油中的硫转换成硫磺作为产品，平常四套装置可以正常开三套停一套，确保硫磺可以不间断地回收，大幅度降低了从烟囱里面排放废气二氧化硫、氮氧化物的量。（4）日照等原因造成各生产装置挥发一些硫化氢气体，对员工会有造成一定伤害，臭味刺鼻大且范围大，可以考虑通过液膜吸收和吸附来降低硫化氢气体的挥发度。（5）在炼油厂有许多大大小小的油罐，此外还有含硫污水罐、氨水罐、碱渣罐等，这些储罐也存在一个呼吸和挥发的问题，散发恶臭物种类主要取决于其储存的物料性质，易造成恶臭污染，我们采用浮顶油罐，可以有效缓解恶臭污染。（6）在油品装卸过程中，从鹤管往巢头装置处中间可能会逸出有一些废气，我们可以采用无人值守的无硬壁的废气回收装置，确保烃类气体出不来，避免伤害周边居民，使得烃类回收部分都能够做到完全符合大气排放标准。

2.2废水处理

炼油污水主要来自于原油的直接蒸馏、重质油的催化裂化、蒸馏分油化加氢过程蒸馏以及某些馏分的精制等过程中产生的生产废水，它分散于每个生产车间，散发恶臭严重的主要是污水明沟和车间隔油池。一般按照废水水质进行分类分流，包括游离态含油废水、含酸废水、乳化油废水、冷却水、含碱废水、锅炉排水、含硫废水以及一些特殊化合物废水等，炼油厂污水对环境的危害主要表现在对生态系统、植物、土壤和水体的严重影响。它的性质差异较大，成分复杂，废水指标值较大，利用物理的、物理化学的及化学处理均有一定的处理效果，但都不够理想，最为有效地处理方法是结合物理的、物理化学的及生物的综合处理法进行回收、处理，不仅处理效率高，环境二次污染风险小，更重要的是其处理出水可成为重要的回用水资源，这对缓解水资源紧缺状况有很重要的现实意义。比如在污水处理部分进出口安装污水计量装置等控制措施。

2.3废渣处理

废渣主要是固化剂，基本上可分为两类，即固定装置的固化剂和流态化的固化剂。这些固化剂一般情况下的有效期是三年甚至六年，在装置检修过程中可以置换出来。废渣处理应尽量达到无害化、资源化处置，转移、运输时实行一车一单管理；对管线、容器、设备中的物料要进行收集、回收或利用。其中含有贵金属的固化剂，比如白金、钯这些是由厂家来进行集中回收，不管是国内的还是国外的，都不用炼油厂自己处理，一般是厂家经过秘密运输、秘密装卸直接运走。而不含贵金属的固化剂，通常是通过当地政府建设的固化处理设施进行填埋深埋处理。

结束语

综上所述，随着社会的不断进步以及人们环保意识的提升，恶臭污染一定会成为社会关注的重点。对于恶臭污染物重点排放来源的炼油厂，创新与发展恶臭处理技术来遏制恶臭物质对附近环境的影响已经成为了重要的课题。炼油厂需要对于不同种类的恶臭污染源的浓度、流量等特点，从经济性、维护管理的难易度、脱臭效率等多方面进行考虑，比较选出最好方案开展处理，同时强化联合脱臭法以及另外崭新脱臭法的钻研，让炼油厂成为环境友好、有社会责任感的企业。

参考文献：

[1]李春雨.SCR脱硝催化剂研究及产业现状分析[J].能源工程，2014（01）.

[2]丰若瑞，王静.水泥行业烟气脱硝技术浅析[J].四川建材，2013（14）.

[3]苑志伟，刘志坚.烟气脱硝SCR催化剂的生产及应用进展[J].当代石油石化，2013（03）.

论文作者:史敬军,雷讯,杨勇,王丽娟,张秀晶

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ecb68c5441315cf2e09b6fce.html