# 建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术分析马毅斌论文_马毅斌

摘要：钢筋混凝土结构是指配有钢筋增强的混凝土制成的结构。虽然，混凝土具有良好的抗压力，但其抗拉力差。为了解决这个问题，经常在混凝土受拉区域加入一定数量的钢筋，通过将钢筋与混凝土粘结成为一个整体，来共同承受外力。钢筋混凝土是钢筋混凝土结构的承重构件，其中，钢筋承受拉力，混凝土承受压力。

关键词：建筑施工；钢筋混凝土结构；施工技术

一、钢筋混凝土材料施工优势

1、保证混凝土材料的稳定性

钢筋混凝土是房屋建筑中的一种新型材料，通过钢筋与混凝土结合，发挥两种材料的优势作用，提升混合材料的性能和效果。钢筋混凝土材料在应用施工中，能够提升钢筋混凝土的优势，因此当前房屋施工中都非常重视混凝土的应用结构，同时对钢筋混凝土工艺要求更高，工作管理人员必须要做好对施工各个环节的控制工作，包括标准化施工流程，各种材料管控等。钢筋混凝土从整体结构方面来看稳定性强，抗拉伸效果好，同时操作强度和承受力也比较高，虽然相对于传统混凝土来说各方面性能都有很大提升，但是在实际施工中对混凝土与钢筋间的配比要求也比较高。

2、提升房屋建筑结构性能

随着我国城市化发展进程的加快，房屋建筑设计要求更高，为建筑领域发展提供有利基础。房屋建设中必须要严格根据国家基本政策进行，加强对建筑结构效果的优化，保证建筑工作的顺利开展和进行。人们生活水平的提升以及整体经济发展的成熟，对房屋建设质量提出更高的要求，同时对房屋功能应用要求也更高。房屋建筑中必须要保证结构的安全性，具有较强的保温隔热、防水防潮以及抗震能力，为业主提供更好的居住体验。通过钢筋混凝土材料的应用能够满足以上房屋建设需求，在稳定性和坚固性方面具有更大的优势作用。

二、建筑施工中影响钢筋混凝土结构施工质量的因素

1、自身因素

在钢筋混凝土结构施工过程中经常会出现很多影响施工质量的问题，这主要是因为其自身因素引起的。钢筋混凝土结构具有很多优点，如可模性、耐火性、整体性、耐久性等，被施工企业广泛应用在建筑工程中。但钢筋混凝土的自身结构构件也存在很多不足之处，如截面小、节点多，再加上施工人员多是在高空作业，加大了施工难度，导致质量问题频繁出现。为提高钢筋混凝土结构的施工质量，施工企业应坚持以人为本，优先考虑施工人员的安全，要在此基础上按照相关操作规程进行作业。

2、人员因素

施工人员大多都是外地的务工人员，他们没有接受过任何形式的专业性培训，对施工中的安全隐患缺乏了解，在具体施工中难免会出现一些违规操作，这对提高钢筋混凝土结构的施工质量来说极为不利。因此，施工企业必须对施工人员提出更高的要求，使他们具备过硬的技术水平和丰富的理论知识，只有这样，才能使钢筋混凝土结构建筑的质量隐患降到最低。

3、材料因素

材料因素主要包括水泥、砂石骨料、钢筋、模板材的质量，这些施工材料在施工使用过程中都有着较为严格的配比标准。如果施工人员没有合理配比这些施工材料，就会严重影响建筑施工质量的提升。施工材料不符合标准必然会导致钢筋混凝土出现裂缝。若水泥强度和水灰比不合理，就会影响混凝土的强度。若砂石和水泥的配比不标准，就会影响混凝土的黏合力。若水泥和水掺杂不当，就会出现泥浆现象。

三、建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用

1、材料质量控制

①水泥为钢筋混凝土项目必不可缺少的材料。在项目建设之前，应当保证水泥质量符合项目建设的要求，参考出厂合格证以及实验报告等资料，根据规定并按照级别对水泥进行调整分类，然后录入在项目材料库中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果有些水泥原材料并没有被检测，施工者应当明确水泥流向，防止水泥流入项目现场，影响建筑项目的整体质量。②钢筋混凝土项目建设过程中还有一个不可缺少的原料，它就是细骨料，施工者应当保证该原料的质量。应当挑选级别层次高、清洁性优良并且质地较为硬实的细骨料，并且禁止在原料里面加上其他类型的原材料，选择最佳施工场地，将原料安放于场地，并聘请专门负责人检验处理场地原材料。③在钢筋混凝土项目建设过程中，钢筋整体质量关乎建筑建设质量和工程进度，钢筋可在一定程度上决定建筑物是否稳定以及安全。因此，要安排工作人员认真检查与挑选钢筋，选择质量优良的钢筋用于施工之中，采用符合国家要求以及相关行业标准的钢筋材料，且需要相关证件以及材料证明，从而保证钢筋符合国家要求。

2、模板施工

①安装：a.构造柱模板：将定型组合钢模板放置在墙面上，每次相隔1m放置两根钢管并和墙体拉结在一起，同时留出一定的穿墙洞；b.框架梁模板：按照精准规格尺寸的木方子配制作成梁帮梁底模板，模板的上方主要通过钢筋支撑，而下方主要通过满堂红来调整并支撑脚手架；②混凝土楼板：主要由可调整的支撑脚手架以及早拆体系柱头构成，主龙骨主要是双钢管；③质控，模板安装之时，遵循从上往下的规律，还要保证模板稳定。在保证不拆除梁底膜以及保证支撑状态下，寻找可周转使用的合适侧模。在安装模板过程中，要进行监查工作，保证垂自度和中心线符合建设要求。如果钢筋混凝土梁以及板的跨度＞4m，此时模板要起拱，防止起拱小导致板底以及梁底出现下垂现象。拆除的时候应当考虑混凝土强度，看其是否合乎标准。

3、钢筋工程

①加工与焊接，钢筋加工具体有三个工序，分别是调自、切端以及弯曲。焊接工作具体包括两部分，分别是电弧焊和对焊，其中焊缝高度＞0.25d，宽度＞0.7d，表面应当光滑不可有裂纹。加工厂供应货物的时候，应当按照钢筋直径来选择供货方式，若钢筋直径<10mm，应当使用圆盘方式供货；当钢筋直径12~16mm，应当使用U状对折方式进行供货；当钢筋直径＞16mm，可通过6~12mm直条钢筋方式供货。②钢筋绑扎施工，钢筋混凝土项目建设之时，最主要的施工方式为钢筋绑，这项工作进行之前，工作者首先要检查钢筋质量，保证材料质量合乎工程标准。施工人员应当明确钢筋特点，按照图纸具体内容进一步检查钢筋，保证钢筋型号和尺寸符合图纸方可进行绑扎工作。在绑扎之时，施工人员要遵循这几点：①钢筋长度尾端以及弯折的长度要参考钢筋直径，为其直径10倍以上，另外，接头不可在部件最大弯矩位置；②在受拉地区内，可把一级钢筋绑扎接头末端当成弯钩，但是二级钢筋不可如此，于钢筋搭接处，应当通过铁丝把中间和两端绑扎牢固；③受拉钢筋绑扎搭接距离与受力钢筋混凝土保护厚度应当符合具体实际设计标准。

4、混凝土施工

①拌制第一盘：要先把水加进去，保证搅拌机桶保持空转状态，等到它湿润以后，将剩余水排干，另外还要在拌制之时减半石子数量；②投料顺序：在进行上料之前，要按照恰当施工配比对材料合理配置，并对其进行称量工作，具体顺序分别是碎石、水泥、砂，然后加水以及外加剂溶液；③出料：拌制应控制在2min，拌制外观和粗骨料外面应当裹满水泥浆，水泥浆外应当裹满水。出料之时应当检查其质量是否符合标准，出料合格以后，应当保证每一盘混凝土拌制出的物质都要出尽。二是浇筑，在进行浇筑施工时，可通过分层浇筑的方式来确保上下层混凝土于凝结前结合，避免出现裂缝。可在混凝土基础层里面留出后浇的缝隙，将混凝土划分为不同种类，然后对其浇筑。在对混凝土进行养护过程中，应当对先前流出的后浇带进行浇注补偿，从而起到收缩混凝土的作用，使得分块混凝土变为整片混凝土。

结语

综上所述，建筑施工过程中，钢筋混凝土结构施工是其中非常重要的环节。钢筋混凝土本身具有较强的结构性能，通过在房屋建筑施工中的应用，有利于促进建筑企业健康发展，提升施工效率和质量。

参考文献

[1]闫皓.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术探究[J].建筑与装饰，2019（17）：176，178.

[2]曹璞.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用研究[J].建材发展导向（上），2019，17（9）：277-278.

论文作者:马毅斌

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ecc2a991097ae7e6ee984ff6.html