# 市政给排水管道的基础处理和施工研究论文_张晗,苏瞳

安徽省城乡规划设计研究院 230022；北京金准咨询有限责任公司 100082

摘要：市政部门在我国社会发展中有重要作用，为了加快社会发展速度，提升人们生活环境的安全系数。为了有效展开给排水工程建设工作，相关建设人员需要提高自身工作能力，提升市政给排水工程建设情况，进而提升我国给排水工程建设情况。合理运用相应建设方法展开工程建设工作，能够提升我国市政给排水工程建设质量，提升相关工作者的工作能力，提高员工对给排水管道处理方法的熟悉程度，从而提高市政给排水管道工程施工安全性。

关键词：市政工程；给排水管道；基础处理

我国建筑行业发展速度逐渐提升，相关工作者在给排水管道施工过程中需要适当运用相应工作方法展开施工工作，提高工程建设质量，提升工作人员对施工方法的运用能力。相关工作者运用工作方法展开给排水管道工程建设过程中，需要适当采用相关处理方法对给排水管道采取保护措施，继而提高给排水管道建设工程质量，提高工程施工质量，提升我国建筑行业发展速度，提高工作者的工作能力，推动我国建筑行业发展，提升市政部门对给排水管道施工工程的重视程度。

1 影响基础处理的各项因素

1.1 地基的强度及稳定性

当地基的抗剪强度不足以支撑上部结构的自重及附加荷载时，地基就会产生局部或整体剪切破坏，严重影响后期的稳定性。

1.2 管道的不均匀沉降

在施工过程中，由于地基上部结构的自重使管道承受一定的负荷，管道结构受到压缩而产生形变，特别是在其荷载超出管道所能承受的极值时，管道过度沉降，接口脱离，严重缩短管道的使用寿命。

1.3 管道渗水的影响

由于管材质量差、管道存在裂缝，从而产生漏水，致使局部混凝土松散，管道上方和检查井周围土壤受到水的浸泡，路面出现沉降。

1.4 自然因素的影响

当地震发生时，会使基土发生沉陷，同时，车辆重物在管道上通行时所引起的震动及过度载荷所导致的不均匀、分散性基土失稳沉陷等都会使得给排水管道的基础施工质量受到影响。

2政给排水管道的基础处理方法

给排水管道的外形特点决定了市政给排水工程管道的基础处理形式。一般情况下，给排水管道都是都埋藏于地下，并的以条形为基准，这样的基础施工可以有效的减少地基所承受载荷力，从提升给排水管道的安全性和稳定性。给排水管道的施工所在地多为一些软土地段，其土地比较分散，而且地质沉降也不均匀，如果出现重力大于管道所能承受压力的限度时，管道出现变形的可能性就会变大，严重时还会出现接口脱节等一系列的问题。

2.1 沉管法施工

如果地基较为松软，管道施工前就必须考虑管壁与地基土壤间的摩擦力。因此，作业人员需要对工程地桩的承载能力进行详细的计算，以便确定涵管桩数。而此项计算工作的最终目的是完成涵管的布置。在大多数情况下，工程中的涵管桩直径应该在120 cm以上，而且其纵向应该沿基础中心线施工，横向部分则需要与涵管外侧连接。

在施工涵管桩时，作业人员应该于涵管桩沉放至管沟前，先将管道内残存的淤泥清理。涵管的自重及压力等各因素会使管体出现自动沉降现象。如果管体自动沉降效果达不到预期标准，作业人员应使用多根涵管累积，使其进一步下沉，直到管道的沉降程度达到要求的深度。在完成管体的沉降工作后，作业人员需要用30 cm以上厚度的C20砼将涵管管口封堵。虽然这种施工处理方法的防渗透效果不明显，但是比较经济实用。

2.2筑坝挖掘法

市政工程给排水的管道的施工方法非常之多，而在一些降雨多、积水严重的地区，如果使用筑坝挖掘法，则可以大大的降低出现沟壑的概率，并且有利于对给排水管道施工中出现的淤泥的清理，使得施工的可以正常的进行。筑坝挖掘法的主要步骤可以概括为以下五点。

第一，筑坝排水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在筑坝排水施工环节中，应该在坝体结构与管沟中心线之间预留出一定的距离，这样可以提高坝体的稳定性，也为下一个环节的施工奠定基础。坝体的顶宽应该大于3m，坝体的高度至少要高出水面1m，并利用通过铺设塑料布的方式来进行挡水，同时利用木桩对其进行加固，再通通过潜水泵将坑中的水抽出。

第二，淤泥的清理。挖掘环节中会产生大量的淤泥，必须对其进行及时的清理工作才不会影响到工程的进度，清理方式主要是将淤泥和泥水引导到指定的位置，并将其填平。

第三，挖掘管沟。在使用履带挖掘机进行管沟的挖掘工作时，不可将挖掘出来的土壤放置在管沟附近，这样有利于降低沟道的承载压力。挖掘方式通常采取的是台阶式挖掘，同时还要通过钢板桩加固处理来确保结构边坡的稳定，当地下水位过高时，还要进行相应的降水工作。

第四，管段组装。管段的组装工作可以借助吊管机来对管道进行有效的控制，整个施工过程都必须严格按市政给排水工程的相关规定进行，确保管段的稳定性和安全性。

第五，管沟回填。在管段组装工程全部完成后，就进入到了管沟回填环节。这里需要主要回填工作应该由中心向两侧进行，并且在管沟回填完成后，尽最大的努力去还原地表本来的面貌。

3给排水管道优化处理措施

3.1提高建设人员的工作能力

展开工程建设工作之前，相关工作者需要适当展开工程前期准备工作，为建设过程提供充足准备。相关工作者展开建设工作之前，需要提高自身的建设方法的运用能力，提高自身对建设方案色熟悉程度，提高自身工作效率，进而有效展开工程建设工作，提升相关工作人员的专业水平，使工作者更好投入到相应建设工作中，继而更好展开给排水管道建设工作，提升给排水管道建设质量，继而更好展开给排水管道建设工程后期处理工作。为了更好展开工程建设工作，相关工作者需要适当对给排水管道施工方法进行实际操作，提高工作者实际操作能力，提升建设人员对施工方法的熟悉程度。

3.2适当展开管理工作

为了更好展开市政给排水管道基本处理工作，相关市政部门需要适当展开管理工作，对市政管道建设工作进行管理，继而提升工程建设质量。在市政给排水管道施工过程中，管理人员适当对施工技术以及工作人员进行管理，能够提高工程建设质量，激发员工的工作潜能，提升员工在市政工程中的参与性。展开管理工作，需要管理人员与工作者进行沟通，提高管理者对工作者的了解程度，根据工作者的工作效率以及工作内容，合理制定管理制度，提高员工对管理制度的满意度，提高管理者的执行力度。

3.3适当对施工材料进行质检

为了更好展开市政工程建设工作，相关工作者需要适当对施工材料展开质检工作，提高施工材料的质量。为了更好展开市政工程给排水建设工作，工作者对施工材料进行质检，能够在一定程度上保障工程质量，提升工程建设质量，为工作者提供更好的工作环境，提升工作者在市政工程中的参与程度，合理运用质检过关的材料进行施工，从而提升给排水管道的安全系数。

结语：

综上所述，城市发展过程中给排水管道起到至关重要的作用，通过给排水管道能够维持市区人民正常生活，为了合理展开工程建设工作，提升给排水管道施工质量，施工人员需要适当对给排水管道建设工程进行基础处理，提高给排水管道处理方法的合理性。为了更好展开给排水管道建设工作，相关工作者需要适当展开管理工作，对给排水管道施工材料进行质检，提高工程质量。管理者依照管理制度对施工者进行管理，提高施工者的专业素养，推动我国建筑行业的发展。

参考文献：

[1]市政给排水管道施工的要求及技术要点[J]. 镡方平. 现代国企研究. 2015(04)

[2]当前市政工程给排水管道的施工技术[J]. 张红林. 科技与企业. 2015(14)

[3]市政工程中给排水管道建设的应用[J]. 杨妙青. 中华建设. 2017(09)

[4]市政工程给排水管道施工质量控制[J]. 张世福. 住宅与房地产. 2016(03)

[5]市政工程给排水管道施工质量控制[J]. 吕荣辉. 中华民居(下旬刊). 2014(07)

论文作者:张晗,苏瞳

论文发表刊物:《基层建设》2018年第14期

论文发表时间:2018/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ece7172e353c0af95b907e97.html