# 论电力设备绝缘检测技术论文_王 琳

（国网山东商河县供电公司 山东济南 251600）

摘要：电力系统中，电网的安全问题的一直都是广大学者研究的重点。在实际生活中，为了保证这个电网能安全、有效的运行，所用的电力设备都必须要有良好的绝缘性，防治电力外泄，以确保良好的工作运行状态。本文对现有的电力设备绝缘检测技术进行了讨论，指出了其中存在的问题。

关键词：绝缘检测；供电安全；电力设备

引言

随着经济的发展和人们生活水平的提高，电力设备的应用越来越广泛，导致对电力的需求量逐渐递增。为了解决设备用电安全问题，对电力设备绝缘性的要也越来越高，必须定期对各种设备的绝缘性进行检测。现有的电力设备绝缘检测技术样式繁多，耐压法、局部放电检测、tanσ测试等检测方法经常在实际中用来检测电力设备的绝缘性能。但由于测试过程的中绝缘劣化存在很大的差异，所以目前并没有找到一种通用的、能有效的检测设备绝缘的方法。因此，不管采用哪种方式来测试绝缘性能，最终得到的结果都能完全的保证电力设备的用电安全。

对电力设备绝缘性能的要求最高的，要属变电站的高压电气设备，它所要承受的电压比普通电力设备高出很多。随着电力工业的发展，供电过程中的供电质量和供电安全越来越引起人们的重视，本文就此问题，对电力设备绝缘检测技术进行了深入的探讨，旨在找出一种通用的、可靠的检测技术来对电力设备的绝缘性能进行统一的标榜和评判，改善整个电网的用电安全问题。

1.电力设备绝缘检测技术

当代电力设备电压等级的提高、装机容量的增大，其运行可靠性要求越来越高，在电力设备检测与诊断技术研究方面，重点开展大型电力设备绝缘老化规律与机理、在线监测与绝缘诊断技术等方面的研究，建立了电、热、机械应力多因子老化试验系统，采用了多种不同频带宽度的局部放电检测技术、声学和超声检测技术以及理化分析新技术综合评定电力设备绝缘老化状态，并在此基础上开发新型多功能在线监测系统与绝缘诊断技术，这方面的研究得到了国家自然科学基金委员会和国家电力公司的支持。由此可见，对电力设备绝缘检测技术的研究是是分必要的。

绝缘性能是电力设备绝缘检测技术要解决的关键问题。在整个电力系统中，电力设备占有举足轻重的地位，它的安全性能直接关系到整个电力系统能否正常、稳定的运行。电力设备的安全问题决定了电网为用户供电的能力以及供电质量好坏的评判标准。在实际供电中，设备故障、线路短路或维修时的漏电问题都会给用户用电造成不利的影响，甚至造成人员伤亡，严重妨碍了人们的正常生活。因此，改善电力设备绝缘检测技术不仅是完善电网供电系统、加快电网建设进程的必要手段，也是提高人生生活水平、促进社会和谐发展的重要途径，具有深远的研究意义。

2.现有绝缘检测技术分析

随着技术的进步和电力系统的发展，电力设备绝缘检测技术不再是一项很高深的理论，许多电力公司都对这方面进行了研究，并且取得了比较好的效果。研究该技术是为了避免电力设备在供电中的故障和安全问题，确保电力系统在一个良好的环境下运行，提高电力系统的供电效率。现有的绝缘检测技术都比较发达，国内外都有很多新的技术，应用广泛的主要有一下几种：

2.1基于避雷器原理的绝缘检测技术

氧化锌避雷器是近些年电力检测技术研发的主要方向，它的应用原理如下：当电力设备在正常工作时，检测电力传输设备内部电流电压的大小，将结果与设备本身的负载能力进行比较，并对检测电力设备是否存在受潮漏电的问题。正常情况下，氧化锌避雷器内部产生的电流是容性电流，该技术的要点在于对导线传导的内部电流和设备表面流过的电流进行检测，整个过程都是用科学的方法来探测它的绝缘性能。从上分析可以得出，避雷器原理的绝缘检测技术主要是对电力设备是否存在电流外漏的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2基于电容原理的绝缘检测技术

电力设备出现故障的大部分原因都是由设备绝缘部分受潮引起的，该绝缘检测技术的原理如下：当电力设备绝缘部分受潮时，空气中的水分子会渗透到设备内部，导致设备内部电容分配不均，在这种情况下，绝缘介质的消耗会比平时大很多，当绝缘介质的密度低于一定的程度时，就很容易被电流击穿，出现漏电、放电的问题。这种绝缘检测技术可以结合自身的特性检测到电力设备的绝缘状态，根据电流增加量和绝缘介质损耗程度来判断设备中电容的变化，以此来确定绝缘介质的安全性。

2.3基于断路器原理的绝缘检测技术

该检测技术的原理：利用断路器测试电力设备绝缘性，根据观测到的结果，对相关数据进行详细的分析，对整个电力设备供电系统中漏电和绝缘情况作出理性的判断。短路器在不同电流环境下所呈现的数据是不一样的，如果电力设备存在漏电问题，短路器显示的检测频率就会出现变化。此时，只要把非正常情况下断路器记录的数据同正常情况下记录的数据进行对比，就能得出电力设备的绝缘性能的好坏。

2.4基于GIS原理的绝缘监测技术

在正常使用设备的过程中，如果出现突然断电，会对设备本身一定的损害，影响设备的工作效率和使用寿命。针对此问题，可以在电力的输送系统中，添加一些自动监测设备，实时监控电力设备工作情况。出现故障时，能够通过自身的自动调节功能故障检修排查和检修，保证电网的正常供电。电网结构非常的复杂，发电、供电、输电设备种类繁多，因此可以利用GIS（地理信息系）来实现对它的监控和管理。GIS技术是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统，是以测绘测量为基础，以数据库作为数据储存和使用的数据源，以计算机编程为平台的全球空间分析即时技术。该技术自我修复功能能有效地的解决出现故障后断电的问题。

3.绝缘检测技术问题和对策

随着对电力设备绝缘检测技术研究的不断深入，电力设备安全得到了很大的改善，电网供电效率也得到了一定的提升。但由于设备更新较快，现有的技术在检测绝缘问题上，存在一定的缺陷：

（1）受材料的限制，现有绝缘检测技术的检测结果很容易受到外界因素的干扰，例如温度，电压大小等等。此外，电力设备内部电压的存在，会形成场外磁场，不同设备的磁场会相互影响，导致检测结果出现误差、检测技术不科学的问题。因此，对绝缘检测技术的研究还要进一步的加强。

（2）要加强对质检人员的技术培训，增强工作责任感，避免在实际操作中由于失误而造成结果误差太大，带来后果。电网结构庞大，任何一点小的失误都可能造成无法弥补的后果。作为工作人员，要对电力设备绝缘检测技术有全面的了解，保证该技术在实际操作中的顺利实施。

（3）日常维护和检修是提高电力设备绝缘技术中的一个重要的环节，要不断的在观察中发现新问题，对技术进行针对性的改进。电线的老化、金属元件的磨损都是在维护工作中值得注意的问题，这是一项长期的工作，任何的放松都可能会使整个供电系统出现瘫痪。

4.结论

电力设备绝缘检测技术是一项具有重大研究意义的课题，它能检测出电力设备绝缘性能是否完好，同时也能及时发现电力系统中可能存在的安全隐患，提醒工作人员及时的采取应对措施，避免安全事故的发生。在经济飞速发展的今天，绝缘检测技术的发展也要能跟上时代的步伐，及时的更新技术，保证绝缘检测工作的顺利进行，使未来的电力系统对用电客户的服务迈上新的一个台阶。这是一个关系到整个人类社会发展、永恒的话题，必须引相关人员足够的重视。

参考文献：

［1］郭晓旺.浅谈电气设备绝缘检测技术[J].科技情报的开发，2010(10).

［2］张志军.电力设备绝缘检测中应注意的问题[J].东北电力技术，2010(6).

论文作者:王 琳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ecf6f794da41374cda90b144.html