# 后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用分析论文_李勇铁

华冠达工程有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着我国经济的不断发展，我国的房屋建筑工程整体也在不断的进步。随着房屋建筑工程规模的增大，房屋类型的不断增多，后浇带施工技术在建筑工程当中得到了非常广泛的应用。本文将对后浇带施工技术的功能和后浇带施工技术的设计要点，以及后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用进行分析。

关键词：后浇带施工技术；房屋建筑工程；技术应用

后浇带是在房屋建筑工程的施工过程当中，施工人员结合工程的实际需要，利用混凝土浇筑而形成的结构体，是在建筑施工的过程当中为了防止现浇钢筋混凝土结构因为自身收缩或沉降的不均匀可能产生对房屋建筑工程有害裂缝，依据设计或施工规范要求，在基础的底板、墙、梁相应位置预留设置的临时性施工缝。在房屋建筑工程的施工过程当中使用后浇带施工技术，可以非常有效地解决在混凝土浇筑当中存在的应力问题以及裂缝问题，还可以解决房屋建筑工程的施工过程中出现的混凝土高低结构造成的一系列问题[1]。因此，房屋建筑施工人员需要对后浇带技术进行深入的了解，并且通过在对后浇带施工技术的应用，不断地促进后浇带施工技术总体水平上的提高。

1后浇带的功用

1.1后浇带施工技术的主要功用总述

在房屋建筑工程当中，后浇带施工技术具有较强的优越性。优越性主要体现在后浇带施工技术可以有效地解决房屋建筑工程当中的沉降差，同时还可以使房屋建筑工程当中出现的温度问题得到有效的缓解[2]。从后浇带施工技术解决房屋建筑工程当中的沉降差问题与温度问题这两个角度出发，探讨其功用。

1.2后浇带施工技术有效解决沉降差问题

传统的施工技术在房屋建筑施工时，难以避免沉降差，沉降差的出现对房屋建筑工程的质量又会产生极大的影响。然而，应用后浇带施工技术可以有效地提高房屋整体的结构强度，并且可以将高低层连接成一个整体，使房屋建设工程的沉降差问题得到有效地解决。此外，在解决沉降差问题的过程当中，房屋建筑在不同的施工阶段当中有不同的受力的状态，因此，工作人员必须分别对房屋建筑进行强度的校核[3]。强度校核的数据应用在调压力差与调时间差，以及调标高差当中，可以非常好的解决在房屋建筑工程中出现的沉降差的问题。

1.3后浇带施工技术有效缓解温度问题

房屋建筑工程施工当中的混凝土浇筑常常受到温度的影响。在房屋建筑工程混凝土浇筑的施工环节当中，温度过高或者温度过低，都会导致混凝土出现裂缝或者混凝土收缩的状况。所以建筑施工人员在面对房屋建筑工程当中，混凝土浇筑的环节时，需要重视后浇带施工技术的有效应用，以此减少温度对于房屋建筑工程施工当中的混凝土浇筑的影响，最后使得房屋建筑工程的混凝土裂缝问题得到有效的控制与预防。

2后浇带施工技术的设计要点分析

2.1后浇带施工技术的设计要点总述

发挥后浇带技术在房屋建筑工程的最佳效用离不开合理的设计，因此，房屋建筑工程工作人员应该重视对后浇带施工技术设计要点进行合理的分析。工作人员应该从释放应力、设计图纸预留以及对间距的有效控制这几个方面入手，对后浇带施工技术设计的要点进行合理分析。

2.2释放应力

后浇带施工技术的设计要点之一便是使应力得到正确的释放，建筑设计人员应当重视遵循抗应力与放应力兼具、并且坚持以放应力为主的原则。以此防止混凝土裂缝的形成。此外，在应用后浇带施工技术的过程当中，工作人员需要重视抗衡没有释放完的应力。并且，尽量依靠此基础释放掉应力，以此，才能提高房屋建筑工程整体的强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3设计图纸的预留

房屋建筑工程设计的关键就是设计图纸的预留。在建筑工程设计人员对房屋建筑工程进行建筑的结构设计时，需要设计人员确保严格的遵守施工顺序与施工技术，还有其它参数进行设计和施工，并且设计人员应该根据房屋建筑设计的规定，尽快的对后浇带施工的设计图纸预留位置[4]。

2.4对间距的有效控制

对间距的有效控制也是后浇带设计过程中需要重视的一点。一般说来，类矩形的房屋建筑的后浇带应设计合理的间距，间距大约在四十到五十毫米左右。但是房屋建筑工程的设计人员在具体工程的设计当中，需要结合房屋工程所作的要求，首先应考虑到如何便于施工方操作，以此对间距做行之有效的控制。在此之后，在建筑施工中，对于后浇带的间距的控制，必须在这之前一次性配置好足够的钢筋，这才可能在施工人员在补齐混凝土之前把钢筋焊住，同时相应的间距也能够得到保证。

2.5对位置的合理设置

后浇带技术受到位置的合理设置的影响也是比较大的，建筑设计工作人员应该将后浇带设置在房屋建筑工程受力较小的位置。此外，还可以考虑将后浇带设置在梁板的反弯点处，以此不断地提高房屋结构工程的强度。

3.后浇带施工技术在房屋建筑工程当中的应用

3.1后浇带施工技术的应用总述

在现实生活当中，有非常多的方面应用到了后浇带施工技术，比如，地下室的混凝土浇筑施工，地下室混凝土浇筑施工的保护，还有地下室后浇带浇筑施工的技术要点，以及后浇带施工质量的控制措施等[5]。下面将从这几个方面对后浇带施工技术在房屋建筑工程当中的应用进行分析。

3.2地下室混凝土浇筑施工的保护

作为后浇带施工技术在房屋建筑工程应用当中的基本的地下室混凝土浇筑施工，相关的建筑施工人员在进行地下室混凝土浇筑施工应该严格按照施工规范与施工方案的要求，以此基础，才能在房屋建筑工程的施工过程当中，更好的控制混凝土浇筑的厚度。此外，在地下室混凝土浇筑施工的工作人员应该重视对丝网模板分层浇筑的合理应用。

3.3地下室浇筑施工的保护

后浇带施工技术在房屋建筑工程应用当中的一个重要环节是地下室浇筑施工的保护，在对地下室浇筑施工的保护时，建筑施工的工作人员应该在两端两侧和房屋建筑的墙体相连接的地方，适当的设置一个挡水墙，并且，要将挡水墙的高度设置的比底板的高度更高，还需要对挡水墙涂抹防水砂浆。此外，在地下室浇筑施工保护的过程当中，工作人员需要及时的完成清理工作，以及对在顶部使用的模板进行合理的封盖，从而提高后浇带施工技术的应用水平。

4结语

后浇带是在建筑施工的过程当中为了防止现浇钢筋混凝土结构因为自身收缩或沉降的不均匀可能产生对房屋建筑工程有害裂缝，依据设计或施工规范要求，在基础的底板、墙、梁相应位置预留设置的临时性施工缝。在房屋建筑工程当中，后浇带施工技术具有较强的优越性。优越性主要体现在后浇带施工技术可以有效地解决房屋建筑工程当中的沉降差，同时还可以使房屋建筑工程当中出现的温度问题得到有效的缓解。后浇带施工技术的设计要点主要为：使应力得到正确的释放、设计图纸的预留、对间距的有效控制，以及对位置的合理设置。而后浇带施工技术在房屋建筑工程当中的应用，主要体现在地下室的混凝土浇筑施工，地下室混凝土浇筑施工的保护，还有地下室后浇带浇筑施工的技术要点，以及后浇带施工质量的控制措施等。在房屋建筑的设计与施工当中，相关的建筑施工人员在进行设计以及施工时应该严格按照设计原则、施工规范与施工方案的要求，以此才能保证房屋建筑工程的顺利实施。

参考文献：

[1]魏光伟.浅谈后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].门窗，2014，02：71-74.

[2]武建.后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].江西建材，2014，15：62-63.

[3]李耀.建筑工程中后浇带施工技术的应用[J].门窗，2014，11：115-118.

[4]陈丽雅.后浇带施工技术在房屋建筑施工中的应用[J].河南建材，2015，03：124-126.

[5]于鹏祖.后浇带施工技术在房屋建筑施工中的应用[J].中国建材科技，2015，04：106-108.

论文作者:李勇铁

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed3c5955cba6fa7075ecab5c.html