# 试析房屋建筑施工的节能技术论文_刘山山

泛华建设集团有限公司 北京 100053

摘要：作为我国支柱型产业的建筑行业，即推动了我国社会经济的快速发展，同时也消耗了大量能源。在当前国家大力提倡节能环保的绿色发展观念背景下，实现建筑行业的节能，不仅能大大减少能源消耗，同时也实现了建筑行业的绿色可持续发展。本文分析了建筑节能设计，并提出了具体的建筑节能技术措施，希望能够与同行业人士相互交流借鉴。

关键词：建筑工程；节能技术；措施

近几年来，建筑节能工程已经越来越受重视。这主要是由于当前我国的生态环境破坏日趋严重，而建筑节能减排工程不仅可以有效的降低能源的消耗，而且可以保护环境。因此，房屋建筑开展节能施工工程，已成为现今建筑安装工程的重要组成部分。

一、建筑节能特点与设计

1.1建筑节能的特点。建筑节能是尽可能的减少能量消耗，从具体方面来说，具有以下特点：一是能够在不同季节、不同区域控制接收或阻止太阳辐射；二是能够在不同季节保持室内的舒适性；三是能够使室内实现必要的通风换气。目前，建筑节能的途径主要包括：尽量减少不可再生能源的消耗，提高能源的使用效率；减少建筑围护结构的能量损失；降低建筑设施运行的能耗。在这三个方面，高新技术起着决定性的作用。当然建筑节能也采用一些传统技术，但这些传统技术是在先进的试验论证和科学的理论分析的基础上才能用于现代化的建筑中。

1.2建筑节能概念设计。要想实现建筑节能，必须要从建筑节能设计入手，在建筑工程设计中采取节能概念设计。从建筑节能的本质来看，是建筑能耗的持续降低，从根本上来看是一种建筑经济的科学性。合理的增加建筑节能投入，其目的是为了后续能源的节约，但是过分的加大对建筑节能的投入，就与节能设计的初衷不相符，因此，建筑节能设计要兼顾经济合理性与节能性。一方面，在建筑方案阶段要加入节能设计，这也是建筑节能的关键阶段。在建筑节能设计中，建筑的体形系数是重要的节能指标，在进行方案设计阶段，需要充分考虑这方面的问题，从而达到节能设计的目的。在施工图阶段，要注意避免加强构造的热工作性能，这是与节能设计的初衷理念相违背的设计方案，即不科学、经济性也不高。另一方面是结构选型阶段，建筑物的能耗在很大程度上会受到建筑结构体系的影响。因此，在这个阶段，结构工程师起到极其重要的作用，要充分重视这个阶段的设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、提高建筑节能技术措施

2.1加强建筑体形系数控制。要想做好建筑节能，必须要加强对建筑体形系数的控制。建筑体形系数主要是建筑物外表面积与其所包围体积之间的比值。具体来说，在建筑物外观上，要尽可能的设计规整，避免出现凹凸变化，从而达到减少维护机构散热的目的。同时，建筑物采用浅色外表面的围护结构，在夏季的时候能够进行太阳辐射热的反射，从而减少热量通过墙壁外表面传递到室内。

2.2加强墙体、门窗的保温。在建筑节能技术措施中，需要加强墙体与门窗的保温。具体来说，在墙体保温方面要适当的提高热阻，加强外墙保温隔热效能。在主题结构外侧添加保温效果较好的隔热材料，这样能够减缓热量进入墙体。同时，还可以将常用的实心粘土砖用一些新型墙体材料来代替，例如加气混凝土以及空心砖等材料。在实际的工程施工中，还可以利用硅酸盐复合绝热砂浆这种新型保温材料，从而能够有效减少板材拼接处罩面层出现开裂的问题。在门窗保温方面，可以采取高性能密封技术，要控制好窗墙的比例，对门窗相对位置以及开启方式进行合理的规划设计，同时运用百叶窗、窗帘以及自动卷帘等来减少夏季的太阳辐射，并提高冬季日光照射。

2.3加强绿化。在建筑节能技术中，还可以通过绿色植物来起到节能的作用。在建筑物的周围种植绿色植物，其光合作用能够转化太阳辐射的热能，起到降低建筑物周围环境温度的作用。在具体的建筑工程中，可以将爬墙虎等攀藤类植物运用在低层或多层房屋墙壁上，实现垂直绿化。在建筑屋顶进行绿色植物的种植，能够有效减少夏季阳光暴晒，同时避免建筑物表面受到温差变化的影响，阻绝了大部分辐射热进入建筑围护结构，从而起到了改善室内气温环境的作用。

2.4加强屋顶、地面的保温。建筑节能技术措施的应用，还体现加强屋顶与地面的保温方面。顶层房间会由于强烈的太阳辐射而使得温度较高，因此需要设置隔热层并进行通风曾的架空，同时还可以将热反射膜贴在空气间层内，这样能够有效阻止80%以上的可见光，并减少以及阻断热损失。除此之外，为了提高防水层的耐久性，还可以设置倒置式屋面。如果是坡屋顶，则可以利用阁楼来进行通风散热。

2.5老旧建筑的节能改造。我国城乡建筑达430多亿平方米，但是达到节能标准的仅占5%左右。我国每平方米建筑采暖能耗约为发达国家的3倍左右。通过外墙和屋面的热损失约占建筑物全部热损失的25%以上。通过老旧建筑节能改造，建筑保温性能均会有所提升，冬季室内平均温度可提高4至5摄氏度，夏季室外的热量也不易进入，节能又省电。

2.6其他方面。建筑节能技术的运用，还表现在照明、节水以及提高供热系统的热效率方面。在照明上，可以实施绿色照明，充分的利用自然光。同时，在灯具使用方面，选择一些高效照明灯具，这样不但能够节约电力，同时也有利于改善人们的生活质量，确保照明环境的健康。在节水方面，可以大力推广家庭生活污水净化装置以及技术，同时大力推广一次冲水量在6升的坐便器，这样能够有效节约水资源。在供热系统热效率提高方面，要合理提高锅炉的负荷率，改善锅炉运行状况，采用管网水平衡技术，以及加强供热管道保温等。大力改进采暖技术和设备，推广以聚丁烯管材料为主的低温地板辐射采暖。改进供热系统，发展计量技术，实行计量收费。

三、结束语

从上述分析中可以看得出来，在面临环境污染与能源紧张的形势下，减少能源消耗，实现绿色环保发展是当前社会的主趋势。要想实现建筑行业的可持续发展,必须应用节能技术，推广节能建筑。这样不但能减少建筑能耗，而且给人们提供更绿色健康舒适的住宅环境。建筑工程的节能，需要从建筑设计入手。同时，需要采取建筑节能技术措施，从建筑体形系数控制、墙体、门窗屋顶、地面、的保温、加强绿化以及其他方面入手，从而实现建筑节能，更好的促进我国建筑行业发展进步。

参考文献：

[1]董剑华.房屋建筑节能体系施工技术应用[J].山西建筑，2009（09）.

[2]张良泉.房屋建筑节能体系施工技术应用[J].科技资讯，2009（07）.

论文作者:刘山山

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed481945047ff3c2ef7cd2fd.html