# 市政道路改性沥青混凝土路面施工技术`论文_丁莎1, 舒波2

1惠州市工程建设监理有限公司东莞分公司 523000；

2广东一真建设有限公司东莞分公司 523000

摘要：随着社会经济的快速发展，我国现代城市化进程得到了较快的进步，从而促进了我国交通运输行业的发展，公路建设取得了较大的成效。由于城市现代化车辆数量的剧增，货车的超重，导致我国市政道路路面沉降、裂缝以及车辙等病害的产生。为了提高我国 市政道路施工的质量，确保道路的稳定性和安全性，在市政改道路施工的过程中要求施工人员做好道路施工质量的监督和管理，按照 施工设计的方案实施作业，并采取先进的施工技术等。文章将对市政道路改性沥青混凝土路面施工进行分析和探讨，为以后市政道路 的发展提供强有力的保障。

关键词：城市现代化；市政道路；改性沥青混凝土；质量

由于改性沥青混凝土不仅可以提高道路路面的承载能力，还能够使沥青的水稳定性得到有效的改善，减少沥青老化现象，并且能够确保行车的舒适性以及具有耐高温等优点，所以改性沥青混凝土路面在我国市政道路中得到了广泛的应用，从而降低了所建成改性沥青路面的噪音。目前，随着城市规模不 断地扩大以及交通运输量的增加，人们生活质量的水平的增加，对市政道路的平整度、强度和刚度等有了更高的要求。影响市政道路质量的因素较多，道路的施工、原材料的使用、施工方案的设计以及施工人员等都会对市政道路的质量具有一定的 影响，因此，为了确保道路路面的质量，施工人员要做好施工质量的监督和控制。

一、市政道路改性沥青混凝土路面施工前的准备

1、在进行市政道路改性沥青混凝土路面施工前，就必须对施工现场的实际情况进行考察，然后根据施工试验路段制定科学合理的施工方案，以此来确保施工的质量。另外，施工人员还要做好技术交底的工作，进行工作经验的总结，使施工能够顺利的进行。然后，完善测量监督系统，做好水准点和加密坐标点的控制工作，根据施工方案设计的位置、宽度和高程测量出桩位和边线，做好摊铺机熨平板的横坡及虚铺厚度的调整。

2、施工前，工作人员要对施工设计的图纸进行分析和研究，对施工的基本要求以及设计图纸、施工合同进行充分的了解和掌握。市政道路工程建设的设计图纸是对工程实际情况进行综合性的绘制表现形式，施工中不仅要对施工实际的地质条件进行考虑，还需要多道路工程的合理性进行考虑，这样就可以了解对设计者的真实意图，从而根据施工地段的情况来选择合理的施工技术，确保道路施工的质量，提高道路的稳定性和安全性。

二、改性沥青混凝土施工技术的优势

1、改性沥青混凝土具有较强的粘结性能。由于改性沥青混凝土是由特种改性沥青配制而成的，这样使沥青层间具有良好的粘结性能，所以在进行市政道路施工中，可以将沥青面层和水泥路面进行更好的粘结，从而形成一个整体。

2、改性沥青混凝土的抗疲劳性较好。由于改性沥青混凝土所采取的配料较为特殊，使沥青应力吸收层的弹性模量得到了有效的减少，以此体现改性沥青混凝土具有良好的抗疲劳性，从而确保道路路面的稳定性。

3、改性沥青混凝土的结构具有良好的严密性。由于改性沥青混凝土中沥青的含量较多，并且其结构较为密实，从而有效的改善地表水的下渗以及地下水的上升情况，以及降低路面的水损害。

4、改性沥青混凝土施工便捷，质量便于控制。铺筑改性沥青混凝土时，普通混合料的施工设备及合适的工艺参数即可保证其施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5、改性沥青混凝土能够缩短施工的工期以及施工便捷，并且后期路面的养护工作较为方便，在很大程度上确保了市政道路的质量，为城市现代化经济的发展奠定了一定的基础

三、市政道路改性沥青混凝土路面施工控制的要点

1、有效控制施工温度的技术要点在施工过程中，改性沥青温度是影响其路面压 温度的关键因素，因此，加强对温度的控制是确保改性沥青混凝土路面施工质量的基本要求。由于改性沥青自身的性质比较特殊，施工温度需要超过其他施工项目10 ℃以上。在实际操作中，应该根据商家的温度标准来控制改性沥青的温度，从而确保质量。在实践中，要科学合理地掌握好温度控制，虽然改性沥青混凝土路面要求的施工温度比较高，但并非是越高越好。假如施工温度过高，就会使改性沥青的性能发生改变，如改性剂出现老化等，从而降低改性沥青性能。因此，在控制改性沥青混凝土路面施工温度时，一般以超过其他施工项目施工温度20~100 ℃最为合适。在施工时，必须请专业控温人士做好摊铺、碾压等全过程中的温度测控，并在表格上做好详细的记录，假如发现超出温度控制范围，应该及时废弃。

2、对拌合过程控制的要点

2.1 切实做好集料除尘处理措施通常沥青拌合在室外进行，沥青混合料容易受 到灰尘的污染，从而降低施工质量，这就需要在沥青拌合过程中切实采取有效的吸尘、防尘措施。在进行拌合过程中，根据实际情况进行准确地计算，一般是按照拌合产量及矿料等级等配比情况做好矿粉量的计算，并将实际消耗值与计算值进行比较。假如矿粉量的实际消耗值不足，这就说明拌合除尘并未达标。

2.2 添加抗剥落剂的技术要点

抗剥落剂的添加技术是影响改性沥青质量的重要因素。要确保改性沥青路面得到良好的抗性，在拌合配比时，一般所用的拌合集料为玄武岩。因为沥青的黏性并不是很强，只有适当的添加抗剥落剂，才能够保证改性沥青与玄武岩集料结合的紧密性，从而达到工程质量要求。在操作过程中，一般用总量法来确保掺合比例的准确性，也就是说按照相关的比例得出抗剥落剂的用量。此外，可以根据 改性沥青重量进行抗剥落剂的掺配。特别值得一提的是，必须根据相关要求掺配，要确保掺入的抗剥离剂的用量完全符合要求，从而达到改性沥青的抗滑性能。

2.3 严格控制拌合时间

根据不同的施工环境来选择相应等级的沥青，因此，拌合沥青的时间也就有所区别。在拌合之前，应该用试拌的方式来确定拌合的最佳时间。在控制拌合时间的同时，要严格监控拌合沥青的品质，其标准品质为：各类集料充分融合在一起，且沥青混合料的色泽均匀为最佳。

3、混合料的摊铺与碾压的控制要点

改性沥青提高了沥青的软化点，其混合料比普通沥青混合物更加硬，因此，要对摊铺过程进行严格的质量控制。在实际操作时，从摊铺开始，一直到碾压结束，改性沥青在一般天气状况下会出现约20℃的温度损失，假如遇上特色的大风，温度损失的情况就更加严重。因此，改性沥青的一次性铺摊不宜过长，一般以20～30m为宜，这样才能够保证改性沥青混合料的摊铺质量。为了保证改性沥青混凝土路面达到较高的质量要求，具有良好的平整度和压实度，应该确保压路机与摊铺机施工的连贯性。也就是说，碾压工作应该紧跟摊铺机之后，这样就能够在规定温度内使改性沥青混凝土路面碾压成型。由于改性沥青粘稠度很高，因此，在摊铺过时就很容易发生改性沥青黏附在摊铺机械仓壁和存储仓壁的现象，在碾压时容易出现粘轮问题。要想方设法地避免此类现象发生，就要积极思考，采取多 种行之有效的应对办法。如可以巧妙地利用洗衣粉，将其放入压路机水箱中，从而使改性沥青的粘稠度得到有效地控制。要严格遵循碾压顺序和工序要求，切实做好在初压、复压和终压，对喷水量进行严格控制。在碾压时，必须做好每个路段的标志设置，安排专人进行调度与管理，对每一道碾压工序的质量进行严格把关，确保碾压的温度和时间均符合要求，从而保证工程顺利通过验收。

结语：沥青混凝土路面作为我国现代最常见的路面形式之一，在我国市政道路施工中得到了广泛的应用。由于改性沥青混凝的技术含量较高，采用的是新型优质筑路材料，并且可以缩短 施工工期，改善市政道路中存在的不足，因此，改性沥青混凝土路面施工技术在市政道路中得到了广泛的应用。

参考文献：

[1] 孙立英.浅谈市政道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].黑龙江科技信息，2013，22：234.

[2] 政春娟.市政道路沥青混凝土路面施工质量的控制技术分析[J].江西建材，2013，03：213～214.

论文作者:丁莎1, 舒波2

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/10/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed4b4dce302f00fa79360112.html