# 浅谈机电工程深化设计的思考论文_单萍霞

单萍霞

杭州森井信息技术有限公司 浙江杭州 310000

摘要：机电工程在我国建设事业中发挥着越来越重要的作用，必须加强对机电工程的施工合同、施工安全、施工造价成本、施工进度、施工协调、施工人员等方面的全方位管理提高施工质量和施工效率，促进我国机电工程事业的全面发展。本文通过对机电工程措施方法综合分析来解决存在的问题。

关键词：机电工程；深化设计；实施；应用

前言

加强建筑机电安装工程施工管理，是提高现代建筑工程质量的关键，所以做好建筑机电安装工程施工管理工作意义重大。建筑机电工程施工涉及专业面广，技术发展很快并也很难掌握，因此，我们必须在工作实践中不断学习，提高机电的基础技术知识，更好地做好质量控制及管理工作。消除机电工程施工安全隐患，有利于促进机电工程发展

1机电工程深化设计的意义

深化设计是指在工程实施过程中对招标图纸或原施工图的补充与完善，使之成为可以现场实施的施工图。一张完美的深化设计图纸可以将设计师的设计理念、设计意图在施工过程中得到充分体现；并在满足甲方需求的前提下，使施工图纸更加符合现场实际情况，深化设计也是施工单位的施工理念在设计阶段的延伸；满足现场不断变化的需要，优化设计方案在现场实施的过程，是为了达到在满足功能的前提下降低成本，为企业创造更多利润。降低了建设单位投资成本、降低了承包方的施工成本，同时也节约了社会财富的使用。

2机电工程的深化设计的实施与应用

2.1深化设计图纸基本完成时需有项目部的内部审核

设计人员先对图纸进行自审，深化部门再组织项目部各专业责任工程师进行会审，会审后由各专业责任工程师进行设计会签，并填写《图纸确认记录》最后送交原设计单位及业主进行确认。注意保留深化设计图纸电子版本，综合各类修改文件及资料后，可全面地、完整地反映本项目机电设备安装的最终结果，以便工程竣工后出具一套有较高可信度的竣工图。

2.2规范施工现场的用电

施工现场的用电也是重要内容。尤其是临时用电，更要做到保证其安全性。一般情况下我们要求施工现场临时用电从一个电源引入，不得出现线路的杂乱无章等现象，这些不良的现象可能会使保护措施在关键时刻无法发挥作用。电源线从变压器到总配电箱不得出现三相四线，这是现行的规范中明确禁止的，一般应该选择为三相五线。如果是在特殊情况下，则应该经过特殊处理和慎重的考虑，工作零线分为二路，一路进入总配电箱漏电保护器，另一路重复接地后作为保护零线进入用电系统，避免引起重大的用电安全事故。

2.3保证各种基本配电部件的使用安全

施工机械设备和照明的电源应该是一致的。临时用电的设置必须要符合安全操作规范，要设置两级漏电保护措施，主要是在总配电箱和开关箱上设置。开关与负载之间必须要装有漏电保护器，在漏电保护器安装好之后才可以安装再进保护器。总配电箱漏电保护器所发挥的作用是极其重要的，因为这一设备一旦出现故障将会影响到其他所有设备的使用。所以两级保护器规格要符合基本要求，进行合理选择以能实现分级保护功能为基本要求。

2.4绘制管线综合平面图

将风、水、电、等相关专业施工图中的管线（如：风管、水管、电管、桥架及重要管件）绘制到一起，发现其中存在的施工交叉点或无法施工的部位，在不改变所设计的机电工程各系统的设备、材料、规格、型号又不改变原有使用功能的前提下，按照施工规范和管道避让一般原则（一般先后为：风管→自流管→压力管→电管→弱电管），布置设备系统的管路，管路只做位置的移动，不做功能上的调整，使之布局更趋合理，进行优化设计，既达到合理施工又可节省工程造价[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5在管线密集部位绘制管线

布置详图（核对设计图中各种风、水管、电缆桥架、设备的安装方式、标高是否准确可行。如有问题或未确定标高，最好以梁和结构墙为基点进行标注，为精装预留更大空间，以满足精装安装及机电安装高度要求，结构已施工完的应以现场实际测量尺寸为准。在管道排布时，应保证管道交叉转弯、保温厚度、操作和规范所要求的最小距离。为了提高吊顶高度，部分管线（如弱电线槽、喷淋管道等）可能需要穿梁洞安装，考虑到梁洞是否有其它功能上的使用，还应重视在管线密集部位绘制管线，从而优化设计。

2.6确定管道、设备支架形式，绘制管道支架大样图

按照各专业设计图纸、施工验收规范、标准图集要求，正确选用支架形式、间距、布置及固定方式。对于大型设备、大规格管道、重点施工部位应进行应力、力矩验算。应注明型钢的规格、长度，固定端做法、采用的膨胀螺栓规格、预埋件尺寸及预埋件具体位置，从而做到深化设计程序。

2.7组织深化设计人员按照业主提供的技术指标

根据国内外设计标准，结合建筑物中各区域的功能，确定建筑物各区域的设计技术指标；收集各系统、行业的设计规范和已获业主批准的设备制造厂家的设备参数。同时还必须积极与土建、建筑结构设计师联系，以便第一时间获得建筑、结构变更的信息，从而修订机电专业的深化设计，否则，很难得到顾问公司的同意[3]。

2.8设置一定的保护措施

施工现场的墙壁不得使用具有易燃特性和易爆特性的材料，施工现场应该具有良好的通风效果。电焊是一种经常在室外进行的活动，如果在室外进行露天作业需要对作业现场进行挡围，最好选用轻便的并且不易燃的材料作为挡围材料，避免造成周围人员的眼睛损害。还有极为重要的一点便是在焊接的操作现场5m以内杜绝堆放容易引发燃烧以及爆炸的材料。如果是进行高空焊接作业，则必须要设置一定的保护措施，比如用栏杆或栏板围起的吊篮内，或在脚手架上进行，脚手板宽度不得小于80cm。电焊工作业时应该注意绝缘性的保护，以及对于人身伤害的避免。可以选择用手持面罩挡住飞溅的金属和电弧中的有害光线，保护眼睛和头部，要戴手套用来保护电焊工的双手不受弧光和飞溅物的损伤，并具有绝缘作用，焊接工作时应穿绝缘鞋以便降低触电时的危险，消除安全隐患，杜绝产生电击事故[4]。

2.9深化图纸前掌握机电工程实际情况

在深化图纸前，首先要有清晰的思路，对深化工程的区域有大概的掌握。以高层商用办公楼为例，深化的区域主要在标准层、设备层、管井、机房、地下室等。按照施工进度计划，安排图纸深化区域的先后顺序。为了切实满足工程要求，圆满完成合约内容，必须在成立项目经理部的同时成立深化设计部门。深化设计部门应该有完善的组织架构和管理办法，具备从深化工作初期的资料收集、到具体深化工作的执行、图纸审核、报送，直至施工图的完成，一套成熟的深化设计按流程作业的工作能力。鉴于深化设计的重要性，深化设计人员应具备扎实的理论知识和丰富的施工经验，详细了解工程的功能、建筑结构和精装修的设计，熟悉设备的性能、参数和安装要求，并且熟练掌握CAD绘图技术，从而完成工程设计深化工作。

总结

综上所述，为了避免触电事故等意外的发生，为了更好的保证施工的质量和施工人员的人身安全，各级领导以及相关的部门应该对于机电工程的安全施工给与足够的重视，从思想上要有足够的认识，行为上都要有足够的实践，决不能仅仅停留在表面工作上，因为机电工程的施工安全事关重大。另外，机电工作的操作者应加强自身培训，严于律己，认真地学习相关的施工标准与施工规范，从而尽最大可能的减小损失，提高效益。

参考文献:

[1]刘盛彬.浅谈机电安装工程综合管线深化设计[J].现代物业(上旬刊),2012,11(05):60-61.

[2]涂关保. 浅谈机电工程深化设计的作用[N]. 建筑时报,2012-04-05(003).

[3]连淳,黄都育,李磊.机电总承包工程深化设计引发的思考[J].安装,2010(11):26-28.

论文作者:单萍霞

论文发表刊物:《防护工程》2018年第9期

论文发表时间:2018/8/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed513fe8d3518752883d5b9f.html