# 10kV配电线路带电作业危险点及预控策略论文_张于斯

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局配电带电作业中心 内蒙古乌海市 016000）

摘要：最近几年，随着人们用电量逐渐增大，当前配电线路无法满足人们日常需求，倘若配电线路产生任何故障问题，都会给人们正常生活用电带来一定的困扰。为此，要做好配电线路的日常维护工作，减少配电线路存在各种安全隐患，对于所发现的问题要及时予以处理，确保配电线路能够良好工作运行。鉴于此，结合多年工作经验，对10kV配电线路带电作业危险点及预控策略提出了一些建议，仅供参考。

关键词：10kV配电线路带电作业；危险点；预控策略

引言

电力需求的增长给我国的电力系统带来了新的挑战，为了保证用户的用电需求，一定要提升供电系统的稳定性，配电线路作为供电系统的重要组成部分，其稳定运行直接影响着供电质量，针对配电线路带电作业危险点，要注意作业流程和方法，加强工作人员安全意识，完善制度，落实安全责任制，提升运检的效果，保证配线线路稳定运行。

1、10kV配电线路维修工作的具体内容

1.1 10kV配电线路的检查

强大的工业生产需要足够强大的电力供应，必须首先解决安全问题，技术人员必须检查设备的安全性，以确定线路的损坏和破损。10kV配电线路的电气设备容易老化，由于电气设备持续破损导致故障，尤其温差变大时，发生故障的概率就会明显增加，线路短路、避雷器损坏之类的问题是十分常见的。另外来说，当雨季到来时，更要做好线路的检查工作，了解线路是否出现了腐蚀。在线路处于供电状态时，要对连接器进行检查，确保不会出现接触故障，此外，线路温度必须要适时监控。一旦发现有异常的话，相关人员必须要在第一时间予以解决。

1.2 10kV配电线路塔的检查

在运行一段时间后要切实完成好检查工作，相关人员要对弯曲、变形等予以关注，同时要对基础周边土壤进行检查，保证质量不会出现问题，尤其要关注U型塔基础，全面详细调查，不能松懈，保证设备能够保持稳定的运行状态。在对配电塔进行保护时，拉线是可以选用的保护方式。

2、配电线路带电作业危险点分析

2.1电流对人体的影响

配电线路带电作业中，其电流会严重影响人体。具体来说，在这一过程当中会产生两种电流，一种是暂态电击所产生的电流，工作人员处于低电位在接触地绝缘导体的时候，会导致所储存的电荷被释放形成暂态电击，导体放电量越大，那么对于人体所造成的伤害也就越大。另一种是稳电击所产生的电流，电流伤害程度是由电击伤害大小所决定的，在发生稳电击的情况下，电流一旦超出人体感知范围，将会严重威胁到工作人员的生命安全。

2.2静电感应对人体的影响

静电场中会发生静电感应，由于工频交流电场变化非常慢，因此其变化频率也就非常慢。我们将工频电场视作为静电场，那么工频电厂也就会发生静电感应。工作人员在配电线路带电作业的时候，由于受到静电感应的影响，会给人体带来一定的威胁。一方面，工作人员处于低电位，接触强电场当中的地绝缘体的情况下就会遭受电击威胁到生命。另一方面，工作人员在接触强电场周边物体的时候也会缠身电击感应。

2.3强电场对人体的影响

在配电线路带线运行的过程当中，往往会产生工频电场，电压等级越高，工频电场强度也就越高，两者之间是成正比存在的，但是需要指出的是，与导线距离是成反比关系的。工作人员在配电线路带电作业的过程当中，距离导线更近，那么也就具备更高的危险性，在这一过程当中如果没有做好防护工作，极易出现不良反应，严重的会出现意外。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、10kV配电线路危险点的预控措施

为了提升10kV配电线路运行稳定性，及时保证电力的输通，就要加强配电线路带电作业时的管理工作，对容易产生危险点的设备和位置重点检查和预防，确保线路稳定运行。

3.1提前做好现场勘查

若想使得10kV配电线路的检修有序展开，从事检修工作的相关人员除了要具有较强的专业技术外，同时要拥有一定的工作经验，除此以外，现场环境也是不可忽视的。检修过程中必然要使用一些专业设备，检修人员必须要能够予以熟练使用，这是保证检修效率的前提。对于检修人员来说，想要在短时间提高专业能力，积累丰富的经验是不现实的，然而提前对现场环境进行了解，掌握设备使用的具体方法是能够做到位的。在正式进行检修前，相关人员必须要提前熟悉设备，在此基础上选择合适的应对措施，确保危险的发生概率能够切实降低，这样后续的检修工作也能更加顺利的完成。

3.2规范带电作业程序，强化日常巡查

对电力企业而言，先进的科学技术力量是配电线路的重要保障，同时电力企业还要注重配电线路严密科学性。为此，电力企业应该提高维护运行人员自身业务能力，强化责任意识，提升对配电线路带电作业工作的执行能力。电力企业应在企业内部开展配电线路带电作业学习培训，让工作人员明白配电线路对人民日常生活的重要性，从而强化工作人员对配电线路日常作业的责任意识，确保电力企业人员在带电作业程序时能够科学严谨，确保每一道程序都能符合规范化。由于配电线路属于一项十分严谨的工作项目，工作人员在对其进行整体维护时，防止在运行中出现任何差池，避免对配电线路正常运行带来极大的安全隐患。因此，电力企业应要求负责该岗位的员工应严格遵守所有流程，尤其是对配电线路存在的细小问题都要认真严谨的予以处理。另外，工作人员在进行日常巡查时，还要对配电线路带电作业做好相关数据记录，确保对自己负责区域的配电线路情况能够了如指掌，并对临近配电线路的树木予以定期修剪，以此确保配电线路能够在正常范围予以电力输送。工作人员还要对制定指示警告标牌，防止因外界因素对配电线路正常运行造成干扰。

3.3完善带电作业管理制度

为了确保配电线路带电作业工作效果，就要落实安全检查责任制，对区域内的线路和设备进行合理划分，避免留下空管区，保证每一个位置都能被检查到位，要求检查人员做好检查记录，提升工作人员的责任意识，在工作中尽职尽责确保线路和设备无故障隐患，通过安全责任制可以侧面监督工作人员的工作效率，保证检查效果。

3.4运用绝缘固定杆

绝缘固定杆正反向限位钩挂钩截面置适用于直径为35-40mm2的钢芯铝绞线和绝缘导线，螺杆旋钮式引流线固定夹锁面置适用于直径为35-240mm2的钢芯铝绞线和绝缘导线。绝缘横杆长度180cm，引流线固定绝缘杆长度40cm，该绝缘固定杆在固定引流线的同时可以防止引流线的摆动，并能有效控制引流线断、接过程中相与相之间的空气间隙。绝缘固定杆能有效保证引流线断、接过程中的相间安全距离，减少对引流线的绝缘遮蔽和绝缘包裹工作，能很好地辅助作业人员安全快速地完成引流线的断、接工作，有效提高作业效率。

结束语

综上所述，配电线路带电作业有着较高的风险，一旦出现疏忽将会威胁到工作人员生命安全。在这种情况下，要重视起安全防护工作，积极采取有效措施，提升配电线路带电作业安全防护水平，降低安全事故的发生几率，保障配电线路稳定运行。

参考文献

[1]陈福敏.10kV配电线路带电作业危险点及预控对策[J].低碳世界,2017(28):65-66.

[2]黎健.10kV配电线路带电作业危险点及预控对策分析[J].科技经济导刊,2017(25):52+33.

[3]李红,李平.10kV配电线路带电作业危险点分析及预控策略[J].现代国企研究,2017(16):86.

[4]曾森淼.分析10kV配电线路带电作业危险点及预控措施[J].山东工业技术,2017(06):160.

[5]丁超.10kV配电线路带电作业危险点及预控对策研究[J].中国高新技术企业,2017(01):139-140.

论文作者:张于斯

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed53cb7c2f4e2c6b223c0a7b.html