# 民用建筑绿色装修设计材料选用探究论文_胡杰涛

杭州贝瑞装饰工程有限公司 浙江杭州 310051

摘要：近年来，社会经济水平迅速提高，再加上城市规模的扩大，建设水平的提高，民用建筑的数量越来越多，给民用建筑企业的发展带来了很大的机遇，同时也带来了更大的挑战。人们越来越注重室内装修材料的选择。由于民用建筑室内装修材料的种类也越来越多，现代化特点越来越突出，而装修材料含有的化学成分也越来越复杂，不仅影响着室内环境，对自然环境也产生了一定的污染和损害，严重威胁着人们的身体健康。目前许多现实情况表明：住宅、办公楼、学校教室等装修后往往室内污染问题突出，为数众多的住宅装修后长时间无法入住，“既需要装修，又害怕装修污染”已成为许多百姓面临的头痛问题，装修公司同样普遍处境尴尬，并且，已经成为推行“全装修后工程验收交付使用”的工程难题之一。在这种情况下，民用建筑绿色装修设计及材料的选择尤为重要，这也给装修设计带来了一定的难度，在五花八门的装修材料市场，怎样科学的选择绿色环保的装修材料，合理的规划装修材料的使用种类及使用数量，既能够达到装设计的实际效果，又能保证人们生活的舒适性和健康性，成为民用建筑装修企业的发展的关键。

关键词：绿色建筑设计；民用建筑设计；发展趋势

1民用建筑绿色装修设计材料选用的必要性分析

1.1大量运用复杂的室内装修材料是室内环境污染的主要来源

对于建筑工程来说，规模较大，进行过于复杂的室内装修不仅耗能高，也很容易产生污染问题。而民用建筑室内装修中主要的污染来源，就是各类装修材料。首先，对于墙体装修来说，油漆、涂料、壁纸等是不可缺少的材料。其中壁纸近年来应用的范围比较广，一般壁纸的成分都是PVC树脂、水性油墨，含有的钡、铅、铬、汞等有害物质比较多，很容易给室内空气造成污染，进而威胁人们的身体健康。涂料，也是广泛应用的装修材料之一，其中含有的甲醛和挥发性有机物也是造成污染的主要物质。而油漆和粘合剂等物质中，会含有甲苯、二甲苯等毒性有机物，也是污染的重要来源。其次，就是地板材料。目前大多数的室内装修，都选择复合地板或实木地板，在加工过程中，会使用到粘合剂与油漆，这样一来甲醛和挥发性有机化合物等污染物质就出现了。而墙地砖和大理石也是常用的装修材料，放射性较高，会产生室内氡气，在加上一些粘结剂的使用，污染也很严重。另外豪华室内装修中采用的地毯，更是含有甲醛、烃类、酯类等大量的有害物质，容易造成室内空气严重污染。因此，合理选择装修材料非常重要。

1.2做好绿色装修设计与材料选用是民用建筑室内装修污染控制的有效手段

装修材料之所以会给室内空气造成一定的污染，甚至会影响大环境发展。威胁着人们的身体健康，主要是因为装修材料中含有各种各样有毒有害化学污染物成分，要想从根本上解决污染问题，就要对污染物质进行深入分析。首先，TVOC有害物。这种物质有叫作总挥发性有机化合物，涂料、板材、胶黏剂等绝大多数装修材料中都会释放出TVOC。由于其具有高挥发性、易聚集性、致癌性，危害很大，也是污染、威胁人们身体健康的主要物质，更是室内环境污染的重要来源。其次，苯、甲苯和二甲苯。主要存在于涂料和油漆中，具有血液毒性和遗传毒性，不容忽视。但是近年来，由于从国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》第一版GB50325-2001开始就严格控制苯在装饰装修材料中的应用，至今在室内环境污染物的检测中，苯的含量已经从一开始的严重超标到现在下降到了一个相对稳定且较低的水平。最后，甲醛。这是民用建筑室内装修中最常见、最普遍存在，也最引起人们重视的有毒污染物。由装修后室内甲醛超标而诱发幼儿白血病的案列比比皆是，令人为之担忧。甲醛是无色气体，有特殊的刺激气味，易溶于水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于存在于板材中的甲醛可长时间，持续释放，并随着温度的升高而加快释放，因此治理难度很大。这也要求在实际装修中，按照绿色装修的理念，来设计和合理选用装修材料的种类，并严格控制高污染装修材料的用量，从源头上来对室内环境污染物的产生加以控制。

2民用建筑绿色装修设计材料选用方法分析

2.1人造木板材料的选择

在民用建筑装修设计中，人造木板材料是用量最多，使用范围最广的。主要的种类有：刨花板、胶合板和细木工板等。这些板材或多或少都会产生一定的污染，都含有甲醛等有害物质，板材本身的污染物释放量并没有那么高，但是在制作生产人造木板的过程中，会使用大量的胶粘剂，而游离甲醛又是胶粘剂释放的主要污染物，甲醛的含量多，释放时间长。因此，要想实现绿色装修，在选用人造板的过程中，要对甲醛的含量和释放量进行检测，对其检测报告进行认真查看。并根据检测结果和室内环境污染控制要求运用数学模型模拟计算出合理、安全的人造板材的使用量。

基于对人造板材的制造原理和有害物质成分的了解，在选择板材时要掌握科学的方法。首先，就是胶合板的选择。要对胶合板的表面花纹进行仔细查看，要选择花纹清晰，疤痕少，拼接自然、而且颜色没有明显变化的产品。同时，还要对胶合板侧面的厚度进行观测，选择没有断层、没有磨损、光滑平整、粘合质量好的板材。其次，对于人造板材的选择，其含水量和粘合度也是非常重要的，要尽量选择干透的板材，这一点根据板材颜色的深浅和实际的重量就能够判断。再次，就是要抓住关键点，注意板材的胶合结构是否稳定，是否存在开胶情况，板面和芯板之间是否存在分层情况或者有无气泡等。同时，要尽量选择刺激性气味小的板材，这也是证明甲醛含量高低的一个直观的依据。最后，就是要看板材的价格、芯板质量和品牌。选择的板材要具备合理的标价，芯板质量要保证，一般单一木种的芯板质量较好，稳定性较高，在使用过程中不会发生变形，是首选。另外，板材的品牌也很重要，这也是板材质量的重要保证，要选择正规品牌、企业形象良好的、有质保证书的产品。

2.2石材和陶瓷材料的选择

石材和陶瓷材料也是装修设计中常用的材料之一。而且绝大多数石材和陶瓷产品都是有一定的放射性的，一般来说，石材的放射性污染主要是以氡气的形式存在，无色无味，可以致癌，危害人体健康。因此，在选择石材和陶瓷时，一定要保证其放射性物质的含量符合国家标准的限量要求，这也是绿色装修设计的基本要求。还有一点值得注意的是，大量使用石材作为装修材料的房间，其房间密闭性能设计要科学合理，特别密闭的房间，会导致放射性氡气子体的聚集和浓度升高，造成污染危害。因此在绿色装修的设计中，石材选用主要是要控制用量和提高房间换气率。

2.3涂料的正确选择

涂料是室内装修中必不可少的材料之一。使用范围较大，如果质量不合格造成的污染面积也会很大。一般在墙面、门窗、地面等部分的装修，都会用到涂料。涂料的主要成分有：颜料、填料溶剂、胶结基料和其他辅助剂等。涂料的类型也不同，有溶剂型的也有水性的，无论是哪种涂料，其中都含有一定的挥发性有机化合物，水性涂料还含有甲醛，都会污染室内空气。对于绿色装修来说，要尽可能的少用溶剂型涂料，使用水性涂料污染物含量会相对较小。特别是在选择墙面涂料时，用量较大，尽量选择水性乳胶漆涂料中甲醛含量小的品种，有害物质相对较少。也可以尝试使用一些具有有害物分解功能的类涂料墙面装饰材料，即实现了装饰功能，又有环保功效，以保证施工后环境质量符合绿色装修设计的标准要求。

2.4胶粘剂的合理选用

胶粘剂是装修材料设计中必不可少的。而胶粘剂中又含有很多有害物质，被粘结在装修材料中，会有一个漫长的挥发过程，特别是在通风不畅的环境中，如：塑料地板、楼梯间、壁纸与墙壁之间等。再加上其使用面积较大，产生的污染比较严重，治理起来也相对较难。因此，在选用胶粘剂时，一定要保证其有害物质的含量在限制的标准之内，保证其使用的安全性。在民用建筑绿色装修设计中胶粘剂材料的选择上，要尽量选择低毒性、无危害的产品。在封闭的环境中使用胶粘剂，要尽量选择水性的胶粘剂，比如：低污染的粉状壁纸胶、甲醛含量较低的水性胶等。根据具体的粘结对象选择合适的胶粘剂，既要保证粘合效果，又要保证其环保标准。在选择胶粘剂时，要尽量与粘结对象的性质相符，结合具体的装修施工条件和环境，保证粘结的强度，避免水分、阳光、温度等因素的影响。要能够发挥出胶粘剂的实际作用，满足绿色装修的实际需要。

3民用建筑绿色装修设计的发展趋势分析

民用建筑与人们的生活息息相关，保证室内设计符合绿色标准，为人们提供一个健康、安全、舒适的生活、工作环境，是民用建筑绿色装修设计的发展目标，也是人们实际生活的具体需要。绿色装修设计理念的应用于发展，与社会可持续发展战略非常相符。有助于解决传统建筑装修设计中造成的污染问题。特别是对绿色装修材料的重视与科学选用，在一定程度上保证了人们居住的安全性，也改善了室内环境，已经成为民用建筑绿色装修设计的重点，可见，绿色装修材料的选择、绿色装修设计前景广阔。

4结束语

综上所述，在绿色环保发展理念下，民用建筑绿色装修设计注重装修材料的合理选用，对减少环境污染，保证室内居住环境具有重要作用。因此，在装修设计上，要全面分析材料中的有害物质，采用科学的方式方法，正确选择绿色装修材料，促进民用建筑行业的可持续发展。

参考文献

[1]梁佳驰.绿色建筑设计理念和设计方法[J].工程技术研究，2016，（5）：118-119.

[2]李安飞.绿色建筑、低碳生态区域的规划与设计——以浏阳教师进修学校及附属小学为例[J].南方农机，2017，48（8）：177+185.

论文作者:胡杰涛

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第9期

论文发表时间:2018/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed542ce513a280dc8a85080b.html