# 从一个实际案例浅谈变压器领域论文_刘飞

摘要：简要介绍检索分类体系，并结合实际案例采用IPC、CPC分类号进行检索分析，验证CPC分类号的检索高效性。

关键词： CPC 变压器

一、引言

IPC 被广泛使用，但其存在更新速度慢、单一分类号下文献量大的缺点。欧洲专利局提供的 EC分类号具有分类准确、更新及时的优点，但是全球专利数据中仅有部分的专利申请具有 EC分类号。而FI/FT [1]作为日本专利局所采用的分类体系不仅能够体现发明点，同时也能够体现发明所包含的各种要素，但由于日文与英文之间的差异，使得其同样难以在全球范围内推广使用。而CPC[2]分类包含更多的分类信息，只要对检索有利，将所有的应用分类位置全部给出，更利于检索。下面将结合实际案例探讨CPC分类号在变压器领域的应用。

二、检索实例

（一）案例简介

权利要求1： 一种交流电抗器，包括三相线圈(5)、PCB固定座(6)及电抗器固定板(7)，所述三相线圈(5)设置于所述电抗器固定板(7)上部，所述PCB固定座(6)固接于所述电抗器固定板(7)下部，其特征在于：所述交流电抗器还包括一线圈固定座(8)，所述线圈固定座(8)设置于所述电抗器固定板(7)与所述三相线圈(5)之间，并固定于所述电抗器固定板(7)之上；所述线圈固定座(8)上开设有与所述三相线圈(5)外轮廓配合的卡槽(9)，所述交流电抗器还包括一用于将所述三相线圈(5)固定于所述线圈固定座(8)上的固定机构。

（二）技术方案理解

本发明采用的技术方案为：通过在电抗器固定板与三相线圈间增设一个线圈固定座，线圈固定座上表面开设有与三相线圈外轮廓配合的卡槽，并且还配合设有一个固定机构，较之以往所采用的零部件较少，装配较为简单，成本也较低，并且散热性较好。

（三）检索思路与策略

该权利要求技术领域明确，属于交流电抗器技术领域，分类员给出的IPC分类号为：H01F27/30（把线圈、绕组或其他部件固定或夹紧在一起；线圈或绕组在磁芯、外壳或其他支架上的固定或安装）。H01F17/04（带有磁芯的电抗器）。经过对本发明的理解，提取了基本检索要素：电抗器， 固定座，卡槽。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）、利用IPC进行检索

在CNABS数据库中采用上述IPC分类号和关键词相结合检索，过程如下：

编号 所属数据库 命中记录数 检索式

1 CNABS 7126 H01F27/30/IC

2 CNABS 1631939 座

3 CNABS 2154673 槽

4 CNABS 535 1 and 2 and 3

5 CNABS 13000 电抗器

6 CNABS 167 5 and 2 and 3

由于可以采用附图浏览的模式筛选对比文件，因此检索式4没有进一步限缩，直接浏览检索式4和6，未得到相关的对比文件。因为本申请的固定座是采用勾爪将三个线圈固定卡合在一起，调整检索思路：

编号 所属数据库 命中记录数 检索式

7 CNABS 51767 线圈 s (卡 or 固定 or 紧固)

8 CNABS 569 1 and 3 and 7

依然未发现相关的对比文件；并且又尝试了基本检索要素的进一步扩展，并在全文库里进行了检索，还是没有得到有效的对比文件。

（2）、利用CPC分类体系进行检索

根据IPC分类号H01F27/30在CPC分类表中查询到细分的分类号H01F27/027（特别适用于具有电子电路的信号类型的电感器或变压器的组合），检索过程如下：

编号 所属数据库 命中记录数 检索式

1 SIPOABS 2528 H01F27/027/CPC

2 SIPOABS 260 8 AND 4

浏览过程中发现一篇美国专利与本申请比较相似，US2004113733 A1，经核实，其能够影响本申请的新颖性；可见，CPC具有细分的优势能够快速命中文献。

三、总结

对于变压器领域的IPC分类号而言，很多分类比较模糊，而CPC则可以采用你所能想到的角度进行分类，例如技术问题、功能、效果之类，就分类多样性而言，CPC分类更能够抓住根本，缩小范围，命中对比文件，提高检索效率。

四、参考文献

1.李颖,赵蕴华,等.日本专利检索体系中主题分类“FI/F－term”的理论与应用研究［J］.数字图书馆论坛,2008(11):11-17.

2.田力普.发明专利审查基础教程（检索分册）[M].知识产权出版社. 2012:66-71.

论文作者:刘飞

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第17期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed56b0ec441c9267bc7b28c1.html