# 电气控制技术在工业生产中的应用论文_王学路

山东优士科技发展有限公司 山东济南 250000

摘要：随着科学技术的不断发展，电气控制技术也逐渐的在社会生活及生产的各个领域中不断的被应用。特别是随着网络信息技术的极速发展，电气控制技术就会借助计算机技术得到相应的发展。本文阐述了电气控制技术的功能，分析了电气控制技术的应用。

关键词：电气控制技术；工业生产；应用

电气技术的外延十分广阔，内涵十分丰富。它所涉及的领域或技术面就目前的情况而言包括：电能和电力输配、功率器件和电力电子技术、电机与电力拖动、电气测量与检测技术、电器元件及电器控制等等。电力技术的涉及面非常广泛，可以说是关系国民经济发展和人们生活改善的关键技术之一。

一、电气控制技术介绍

技术的发展和创新对于电气控制领域的影响极为深远，从根本上改变了电气设备的控制模式。现代的电气控制技术与自动化技术、信息处理技术、计算机软件分析技术，实现了较好的对接，其运行的安全性和平稳性都有大幅度的提升。电气控制技术的发展与现代制造工艺、电气理论研究和信息技术的发展息息相关。传统的控制技术使用继电器接触器进行设备的控制，在现代机械化生产中发挥了重要的作用，具有成本低、易于组装和操作简单的优点。但是它的缺点也非常明显，即不能实现高度的自动化和信息化操作，安全可靠性也有待提高。随后，PLC 技术的出现并且与机械电气控制相结合，表现出了强大的功能，具有抗干扰能力强、自我诊断修复等巨大优势。

二、电气控制技术的功能

整体来说，通过电气控制系统可实现以下功能：第一，监视功能。电气控制系统能够通过自身的信号分析，对电路和设备是否带电做出判断，并且通过计算机分析系统能够对设备的运行状态进行监视，为设备的正常运转以及故障的检修提供依据；第二，保护功能。电气控制系统的控制的对象为低压电路和高压电路，在实际的运行中经常会出现电流负载过大引起的故障。电气控制系统能够有效地对这些故障信号进行检测，并通过对设备和线路进行自动调整，如电闸断开和切换等实现其保护功能；第三是测量功能。通过观察仪器设备自带的指示灯只能对设备的状态进行定性的判断，但是运用电气控制技术可以将电压、电流、功率等参数通过仪表现实出来；第四是自动控制功能。电气控制技术的最大亮点就是其自动控制功能，传统的电气控制系统如继电器自动性能相对较弱，但是 PLC 自动控制技术则在很大程度上，实现了系统的自动化操作和故障自我诊断修复。

三、电气控制技术的应用

1.起重支撑装置的电气控制技术。起重支撑装置由车架、固定支腿、活动支腿等组成，由于车架的设计必须满足在少数一些恶劣的工况下有足够的安全储备（此时吊臂的安全储备往往较大），而事实上 90% 的工况安全储备很大；为了减轻车架的重量，合理利用材料性能，设计时可以适当降低少数工况的安全储备系数。通过设置车架扭转角度、车架整体变形等传感器，控制车架的变形，从而控制车架的应力，来保证车架的安全。为了支平支腿，目前常用的方法是通过水平仪或操作员的感觉采用手动调平，或者看地面是否平坦，将支腿全伸。显然，这种调平方法存在一定的缺陷和不精确性，自动调平技术将是支腿调平的新发展，先将垂直支腿全伸，然后通过对水平仪传感过来的信息进行数据处理，控制单个支腿的伸缩来实现支腿调平。通过设置垂直支腿受力传感器，保证支腿调平时四支腿受力均匀，在作业时软腿提示防止整车倾翻。

2.重物起吊装置的电气控制技术。重物起吊装置由回转、变幅、伸缩、主副起升五个主动作组成，这里简单介绍五个执行机构电气控制技术的应用。回转机构控制技术很简单，只设有前方区域报警装置，为了精确显示上车的作业位置和防止回转机构的过载而造成元件的损坏，将设置转动齿数计数器和扭矩超载报警器。对于多回转机构，通过压力传感和数据处理实现多回转机构均匀受力。变幅机构为力矩限制器提供压力信息，微机对信息进行处理推算出重物重量，其压力信息也是微机计算重量的唯一材料。由于吊臂的刚度很难确定，因而其压力信息难以真实反映重物重量，高精度的力矩限制器取自变幅缸压力的信息，将只是微机计算重量的一种参照信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.电气控制技术在高炉鼓风机中的运用。随着我国大型建筑行业的发展，对钢材的需求量提出了很高的要求。钢铁产业一方面要提高产钢量，另一方面还要控制好钢材的质量，这就要对炼钢的设备和技术进行改进，以满足我国发展的需要。高炉鼓风机是炼钢行业的新型设备，可以大幅度提高钢水提取量。钢铁产业设备的运行最起码的要求是稳定性和连续性，一旦出现故障，将会造成难以估量的经济损失。为了提高高炉鼓风机的整体性能，就要对鼓风机低电压跳闸的电气控制技术、二次控制电源的电气控制技术以及瞬时断电的电气控制技术，进行大力的技术改造。通过有效的改进措施使电气控制系统的运行，在高炉工作中起到明显的作用，炼钢水平也有了整体性的提升。

4.电气控制技术在环保工程中的应用。随着经济的快速发展和社会的进步，如果不注重环境效益将会对人类整体生活环境产生不利的影响，并且这种状况已经在很多国家发生或正在发生。由于现今人类的生活理念不断提升以及国家对可持续发展战略的重视，环保工程成为近些年发展较快的一个行业。在环保工程中经常涉及到燃料脱硫过程，在此过程中运用电气控制技术能够实现脱硫的高效化，提高脱硫率和安全性。传统的脱硫技术利用人力控制风机水泵的运转，这种作业方式不但效率低下而且对操作人员的健康和安全都是极大的威胁。将电气控制技术运用到煤炭脱硫中，可以有效的避免这些问题的发生，在实际操作中，工作人员只需要对控制平台进行远程操控就可实现脱硫工作，省时省力，同时也避免了有毒物质对人体健康产生的不利影响。

四、电气控制技术的发展趋势

尽管电气控制技术已经得到了快速地发展和广泛的应用，但从总体上来看，我国的电气控制装置的水平仍然落后于国际先进水平，特别是在较大规模集成电路、新的电力电子器件的生产和研发的水平，并且需要我们对此进行探索和创新。未来，电气控制技术的发展将呈现以下趋势。

1.智能化。随着科技的发展，在蓄电保护领域的应用研究也逐渐开始，人工智能技术如神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等在电力系统各个领域都得到了应用。神经网络是一种非线性映射的方法，很多困难或是比较复杂的非线性的方程求解困难的问题，要用神经网络的方法来解决。在存储保护领域的人工智能技术的未来将有一定的作用，难以有传统的方法解决问题。

2.网络化。随着网络信息技术的发展，电器控制装置要求具有更强的数据通信功能和可靠的安全系统。要实现和满足这一要求，电气保护装置的网络化是必然趋势。要向对系统运行方式和故障状态的适应进行保护，就要获得更多的系统运行和故障信息，只有实现保护的计算机网络化，才能做到这一点。网络保护装置的原理可以分散在不同传统的集中式母线保护装置，并将其显示在不同的电路保护屏，以实现保护装置。

3.公开化。电气控制技术公开化是未来推动技术进步的一个趋势。科技的进步能提高生产力的发展，科技的发展最终还是以为人类服务为目标的。随着网络的传播，未来的电气控制技术是公开和透明的，大家能够在借鉴和学习同行的基础上，对电气控制技术进行创新和研发，让电气控制不断完善和发展。电气控制技术的出现和发展，使得社会生产力极大提高，使得人们的生活更加便利。但我们也应当看到电气控制技术在实际应用中还存在很多问题和技术难点，我们必须不断研究和创新电气控制理论和技术，让这一技术更广更高地服务于人类社会。

电气控制技术则是一项较为系统和科学性的技术。因此，在应用电气控制技术的过程中，一定要重视其中会涉及到的各个不同环节，并应用现代化的技术手段，在最大程度上保证电气控制设备的安全可靠性和规范性，从而达到其最终目的来实现电气的自动控制。

参考文献：

［1］郭云开.简述电气控制技术应用现状及其发展趋势［J］.科技资讯，2012（18）．

［2］徐雷.电气控制技术应用现状及其发展趋势研究［J］．中国新技术新产品，2013（04）．

［3］黄清宝，宋绍剑，彭宇宁.电气控制与 PLC 应用技术教学改革探析［J］． 装备制造技术，2010（09）．

论文作者:王学路

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ed6210ff35701561a6a504ee.html