# 清水坝灌区续建配套与节水改造工程质量控制方法论文_张洪海,钱伟

张洪海 钱伟

盱眙县水务局 江苏淮安 211700

一、工程概况

清水坝灌区位于江苏省盱眙县境内中部丘陵岗地，地处北纬32046′～32058′，东经118025′～118040′，北邻滨湖区，南抵苏皖边界，西靠低山区，东接盱眙县东灌区。土地总面积63.81万亩（425.4km2），耕地面积40万亩。

地质构造属震旦纪，系大别山余脉，淮南山丘区，地形起伏，以低丘缓岗为主。海拔高度在20m～70m之间。

灌区内陆上交通较为便捷，乡村道路网覆盖全灌区。

灌区涉及盱城、古桑、穆店、桂五、天泉湖、黄花塘等10个街道、镇136个行政村，1230个村民小组。总人口约18.6万人，其中农业人口约17.2万人，农业劳动力约9.36万人。灌区主要粮食种植以水稻、三麦为主，其它粮食作物有玉米、山芋、大豆等，总播种面积（包括复种面积）55.79万亩，其作物种植面积及占总播种面积的比例为：水稻16.95万亩，占55.6%；小麦19.63万亩，占64.3%；玉米4.67万亩，占15.3%；蔬菜0.66万亩，占2.2%；其它经济作物8.69万亩，占28.5%；其它粮食作物5.19万亩，占17%。2005年，全灌区粮食总产15180万千克，平均水稻单产460kg，小麦单产300kg。2005年全灌区农业总产值3.91亿元，农村年人均收入2605元。

灌区灌溉用水主要靠淮河供水和水库拦蓄本地径流。根据灌区水资源分析，保证率95%年型，该灌区水资源总量为18172.2万m3，可利用量为11555.1万m3，其中当地可供水量2725万m3，过境水可供水量8830.1万m3。

清水坝灌区是一个大型综合灌区，根扎河湖，长藤结瓜，站库联合调用。灌区内清水坝三级泵站是一个补给工程，担负着龙王山、桂五水库和山洪、化农干渠的补给任务。

清水坝灌区节水改造工程包括修建长511m的引水渠道，新建1.13km砼道路，新建过路涵洞3个、跌水斜管1个、溢洪道1座，对秧塘进行清淤和衬砌。接长涵洞4处；拆建人行桥4座，新建机耕桥1座。

为了搞好清水坝工程管理，盱眙县水务局成立了清水坝灌区节水改造工程建设处。我们技术工作组制定了本次工程的质量控制方法。

二、工程特点

工程建设项目点多、面广、量大、工期紧、涉及多种专业，故施工承包人需投入较多的人力和设备，才能确保工期如期完成，我们的工作亦将十分繁重。为此，管理机构的人员进行分工。本“精干、高效”的原则，确定本项目管理班子。

三、质量控制方法

1.严把设计图纸关

（1）组织各专业监理人员认真熟悉设计图纸，领会设计意图，各专业相互沟通，把设计图纸中的“错、漏、碰、缺”等问题解决在开工之前；

（2）组织设计交底及图纸会审，施工图纸交底和会审意见应由承包人或项目监理整理形成文字记录，经设计、监理、发包人各方会签后，作为施工依据。确保未经会审的图纸不得用于施工；图纸会审时主要审查施工图纸的工程位置、高程、平面尺寸等与施工现场的一致性，重点审查土建与气盾坝设备等专业之间的一致性。

（3）严格按程序办理设计变更及工程变更；基槽开挖后要通知设计院进行验槽，地基条件不满足设计要求时要进行地基处理，地基处理要经设计院出图，业主、监理批准后方可用于现场施工。

（4）请专家参与图纸会审及重大技术问题决策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.建立工程质量控制体系，加强事前预控

（1）审查承包人质量保证体系及分包单位资质；

（2）建立工程开工申请制度；

（3）建立质检报表制度。要求承包人在单元工程完工后，必须填好单元工程质量检验评定表，在自检合格的基础上报监理组（附材料质保书、试验单、隐检单等）复验。项目监理组应督促承包人严格“三检”，及时、完整、准确记录整理检查资料（包括照片），督促承包人限时整改不合格工程，加强薄弱环节的管理。

3.审查施工组织设计、施工方案

审查施工组织设计、施工方案，提出审查意见及时发回承包人并送发包人备案。严格落实经审批的施工组织设计、施工方案的全面执行，不得任意改动，并在其实施完毕后，对实施效果作出评价。

本工程主要审查土方工程、钻孔灌注桩工程、护坡工程、道路工程、桥梁工程等施工方案，以及临时用电、施工围堰、安全文明等专项施工方案。

4.严格控制原材料关

对进场材料承包人按批量进行抽检，必要时监理人进行抽样检查，确保不合格材料不准进场。本工程主要控制好水泥、砂、石、钢筋、止水、粘土等原材料质量。

5.控制半成品、设备质量

督促承包人及时对原材料、配合比按规范要求、进行各种试（化）验。

本工程主要控制好商品砼、生态框、仿木桩、格宾网、联锁块、机电设备、沥青砼、透水砼等质量。

6.严格工序质量管理

（1）加强施工过程检查。建立施工值班制度，保证在施工现场不离人，督促承包人发挥自身质保体系的作用并及时解决现场发生的问题，同时做好值班记录。对重要工程部位和关键工序设置质量控制点，在施工过程中采用旁站监督的控制方法，确保工程质量；本工程拟设置地基验槽、钻孔灌注桩、砼浇筑、气盾坝设备安装调试、桥梁梁板吊装等见证点。

（2）严格工序交接检查、停工后复工前的检查。严格控制前道工序质量验收合格后，才能进行下道工序的施工，层层把关。隐蔽工程在下道工序施工前必须进行质量验收，未经验收不得进入下道工序施工；

7.严格执行单元、分部、单位工程质量验评程序及竣工验收程序

对承包方上报的合格工程进行工程质量的确认，对不合格工程督促承包人限时整改。同时，要求监理组将对施工承包人申报完工单元工程进行独立抽检，各类分项抽检量不少于15％。

四、建设处技术组工作方法

1.现场记录：认真、完整记录每日施工现场的人员、设备、材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

2.发布文件：建设处采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

3.旁站监理：要求监理单位按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，监理部旁站监理方案需得到发包人批准，并下发承包人。

4.巡视检验：监理组进行定期或不定期的检查、监督和管理。

5.跟踪检测：对承包人重要的测量、桩基、水泥、钢筋、止水、预制构件、砼、砂浆试块、混凝土试块强度检验等的施工过程中的有关项目检查，监理工程师将旁站跟踪检测，在承包人进行试样检测前，监理组对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核，在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对检测结果确认。

6.平行检测：要求监理部对原材料、砼及砂浆试块强度等抽检量不少于规定频率，对承包人申报的完成的单元工程进行独立抽检，其抽检量不少于15%，且不缺项。

7.协调解决：监理部对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行调解。

论文作者:张洪海,钱伟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第34期

论文发表时间:2019/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eda723fc42ed249734a4dbfe.html