# 岩土工程施工技术中难点及对策分析论文_孔一然,赵国秀

齐齐哈尔工程学院 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：随着我国经济的快速发展，越来越庞大的基础建设规模已经展现在我们眼前，在基础建设重多的同时，需要提高岩土工程施工技术水平。在目前的岩土工程施工技术中也会遇到很多的难点与技术问题。据此，本文对岩土工程施工技术中难点及对策进行简要分析。

关键词：岩土工程；施工技术；难点；对策

1.岩土工程施工技术的特殊之处

1.1具有不确定性

岩土施工的不确定主要是受岩土施工环境的影响，一方面岩体的结构会由于环境的变化受到影响，另外一方面岩土施工本身也会对环境产生一定的影响，会改变当地的岩土的自然条件。在岩土工程施工之前，勘探部门给出的数据有限，无法对施工时岩土性质的参数以及岩土结构的变化给出准确的数据预估。

1.2具有区域性

岩土工程施工有着很强的区域性特征，众所周知，不同区域的地理位置、地质环境以及气候变化都不尽相同，而在岩土施工过程中要根据不同的区域环境采取不同的施工技术。施工区域的地理环境会随着施工当地的气候发生变化，从而会改变岩土的应力应变关系，对岩土工程施工影响最大的是抗剪强度。抗剪强度直接影响施工的方案、设计的参数以及岩土工程一系列的工序。一旦岩土中的抗剪强度发生压缩，则意味岩土工程施工将要从头开始。

1.3具有隐蔽性

岩土工程由于受到地理位置以及环境因素的影响，施工的过程非常的隐蔽，无论是地基的处理还是桩机的处理，在施工过程中即使出现问题，很难第一时间被发现。无论是施工人还是现场监理人员很难在隐蔽的环境下发现问题，多数问题在暴露以后，也无法立即解决。因此岩土工程的隐蔽性因素常常会延缓工期，影响整体的施工进度。近年来，工程人员通过不断探索发现，在岩土施工工程中引进相关的设备和器材，有助于发现岩土施工中的问题，能有效降低由于施工环境隐蔽性给施工工程带来的影响。

2.岩土工程施工技术的难点

2.1地下连续墙施工难点

在泥浆制作方面，施工人员没有对搅拌泥浆的时间进行严格控制，与施工标准发生了偏离，施工单位在利用循环泥浆进行开挖槽过程中，施工人员没有对泥浆质量进行定期的检测，这样就会导致泥浆在后期的施工过程中质量出现问题，而且还会让槽壁的稳定性受到影响。在锁口问题中，锁口管出现倾斜现象是十分常见的，一般情况下都会对锁口管进行上下端的固定，施工单位可以在导墙与锁口管之间的缝隙中打入导木枕，锁口管的上端也就可以得到固定，之后再使用吊机按照设定好的高度放下锁口管，锁口管的下端也就得到固定，不过在这个过程中锁口管上下两端其中一端固定不好，就会导致倾斜现象发生，对施工带来影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2岩溶地区桩基础施工难点

岩溶地区的地质条件比较复杂，在钻探过程中溶洞受到水流的侵蚀，水和泥浆就会进行到溶洞中，导致后期的施工无法进行，严重的时候还会给施工人员的生命安全带来巨大的威胁。在这个过程中还很容易出现塌孔和埋钻事故，导致事故发生的主要原因就是泥浆会在孔成型时间较早的情况下沉淀下来，在这个时候水就位于上部分，用来回填的土壤就会因此浸泡在水中，回填土的整体质量得到增加，塌孔事故也就会发生。如果施工人员没有对钻孔孔径进行严格控制，护筒周围的土就会因为孔径过大而发生塌孔和埋钻事故，施工人员的生命安全受到巨大的威胁，而且还会给企业带来巨大的经济损失。在对岩溶地区进行实际的施工之前，施工人员难以对该地区地质条件进行有效的勘探，这样就会导致施工所处的地面发生下沉现象。

3.解决岩土施工技术难点的有效对策

3.1桩基施工

在桩基施工过程中，主要难点是岩溶性施工，可以采取应用优质泥浆护壁的方法。例如，在进行片石、水泥和枯土的反复回填和机密施工时，选择超过1.46g每立方厘米比重的泥浆。另外为防止出现岩洞坍塌事故，可以在岩土工程施工过程中，在岩面添加一层钢护筒。钢护筒对于覆盖层有着重要作用，不同层数的钢护筒，在不同的覆盖层中发挥着不同的作用。在实际的施工过程中要注意不同覆盖层实际的特点以及需要，选择合适的钢护筒，以更好的实现钢护筒的保护作用。

3.2地下连续墙施工对策

通过实际的调查发现，在实际的施工过程中影响锁口管固定的因素是比较多的，施工人员应该对影响因素进行充分的了解，之后才可以使用科学的办法对其进行解决，这样才能保证锁口管得到有效的固定。另外，在地下连续墙施工过程中应该对加快喷射混凝土技术，在这种技术下能让已经搅拌好的料快速喷射到需要进行喷射的表面，等其凝固之后再进行相关的施工，施工热源要对喷射的每一步骤进行充分的了解，还要严格按照相关的施工标准进行原材料的配比工作，这样能让混凝土的各项性能指标具有一定的科学性。

3.3快速实施喷射混凝土技术的运用

这个技术最首要的是把握好其技术原理，也就是运用喷射机经过特别管道把已搅拌好的拌合料用特快的速度喷射到物体表面，在其凝固后再施工并固化此部位。其次，施工职员要全面熟练喷射混凝土进行施工的每个细节，严格配比喷射原料，保障各个指标满足需求。

4.结语

总之，岩土工程施工过程中，极大程度的会受到岩土的性质以及地理位置的影响，明显的可以看出施工的环境复杂多变。为保证岩土工程施工顺利的进行，需要不断强化和巩固建筑基础，提高岩土技工施工技术来应对岩土工程施工技术中的难点。

参考文献

[1]舒均信.岩土工程施工技术中的难点与对策[J].西部资源,2019(01): 70-71.

[2]王端.岩土工程施工技术的分析[J].价值工程,2018,37(29):248-249.

[3]刘彦刚.岩土工程施工技术中难点及对策分析[J].建材与装饰,2018 (38):242.

论文作者:孔一然,赵国秀

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/edb45d207512ccc616cb1266.html