# 浅述岩土工程勘察中的基础地质技术应用论文_张昊,肖凤同

辽宁工程勘察设计院辽宁 121000

【摘 要】随着我国建设工程规模的不断扩大，岩土工程勘察变得越来越重要，其中基础地质主要是对工程建设区域地质进行调查和对基础地质进行研究，不仅能够将原始的地质资料提供给岩土工程勘察，还能够对岩土工程勘察的成本进行有效的节约。因此，本文就岩土工程勘察当中基础地质技术的应用展开论述。

【关键词】岩土工程；勘察；基础地质；技术应用

地质勘察工作在我国的基础建设工程中一直都是非常关键的组成部分，地质勘察工作操作的过程中一定要在开展设计和施工之前就完成，同时还要为建筑设计和施工提供更为全面的地质材料和参数，建筑基础设计是建筑工程设计中的一个基础环节，沿途参数的合理性会影响到设计的效果。

一、岩土工程勘察技术和基础地质技术概述

我国岩土种类较多，且各行业对岩土工程地质分类、要求不同。而岩土工程勘察技术就是根据建筑工程的实际需求状况，通过不同的岩土勘察技术，了解施工场地的岩土性态、地质状况等，并根据勘察结果结合实际工程设计、施工状况等相关要求，对其施工要求等进行针对性评价和论证，并提出施工场地的岩土施工问题、解决方法等，保证工程设计和施工的顺利进行，保证工程质量。岩土工程勘察是使用勘察技术，对施工现场的地质状况进行勘察，以保证地基稳定性和强度，保证施工顺利进行的关键。岩土工程勘察主要分为三个阶段：选址、初步勘察和详细勘察。进行选址时，需保证岩土符合相关方案中要求。进行初步勘察时，需结合相关初步设计方案，保证岩土符合或超过其设计要求。进行详细勘察时，需结合实际施工设计方案，保证岩土符合其设计需求。

基础地质技术是岩土工程勘察技术的基础，其对区域内实际地质状况进行的勘察研究，通过基础地质技术，不仅能为岩土工程勘察的进行提供相关基础地质资料，其也能有效减少后期勘察过程的资源浪费和资金消耗。基础地质技术的勘察质量直接影响后期总体勘察的效果及勘察成本。通过基础地质勘察能为工程提供其地形地貌、地质结构、地下水等相关基础岩土性质状况，为施工工程提供有效的科学勘察数据和资料，有效提升岩土工程评价质量。

二、基础地质勘察的作用和意义

（一）有利于建设工程项目的科学设计

工程设计是建设工程项目的关键环节，设计阶段涉及的内容非常广泛且重要，包括规划工程结构、影响工程成本及决定施工进度等，工程一切进展都围绕设计图纸的要求而进行，因此工程设计阶段的质量控制工作非常必要。工程地质勘查是设计图纸的基础环节，对设计图纸的整体思路与走向起到影响作用。完成地质勘察工作后，制定选址报告书，该报告书中需注明拟建工程的范围、项目结构及施工手段等，再由设计工程师根据勘察报告的内容，制定整体施工计划与施工方案。

（二）为施工的安全和进度提供了动态数据信息

即使在相对平稳的施工状态下，也难免对地下结构造成影响或损坏，因此施工中要加强对地下结构破坏程度的监控，严格按照安全施工标准开展作业例如，勘察工程地质情况时，可采用钻探法了解岩石特征及地质构造，按照工程项目的施工要求合理确定持力层。在应用钻探法过程中，还需要辅助钻孔摄影手段，通过实时摄影观察地下水的运行与变化情况，分析相关数据，调整施工技术与施工手段，保证施工过程的安全性和稳定性。结合以往大量工程实践经验来看，只有在施工的各个环节渗透地质勘查手段，重视地质问题，才能保证施工质量与施工安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、基础地质勘察技术的应用

随着科技的发展，岩土工程勘察技术在我国也得到了飞速发展。但当前建筑工程对岩土工程的勘察质量要求也越来越高，传统的岩土工程勘察技术已无法满足当前发展需求。基础地质技术是岩土工程勘察技术的基础，因此，加强基础地质技术的应用，是保证岩土工程勘察技术的基础。

（一）工程地球物理勘探

简称工程物探，其目的是利用专门的仪器测定各类岩、土体或地质体的密度、导电性、弹性、磁性、放射性等物理性质的差别，通过对地质的具体分析，判断地面下的工程地质条件。其是在测绘工作的基础上探测地下工程地质条件的一种间接性的勘探方法。其按照工作条件又可以分为地面物探和井下物探(测井)；按照被探测的物的物理性质可分为声波、电法、地震、磁法、重力、放射性等方法。在工程地质勘察中，最为常用的地面物探方法为电法中的视电阻率法、地震勘探中的浅层折射法以及声波勘探法等；测井则较多采用综合测井。物探的优点在于能够经济而迅速地对较大范围进行探测，且可以通过不同方向的多个剖面获得资料，其所获得的资料为是三维资料。以所获得的资料为基础，在控制点和异常点上布置勘探工作及试验工作，其既可以减少勘测的盲目性，又可以提高勘察精度。测井则可以增补钻探工作所得资料并提高资料质量。开展多种方法的综合物探，根据勘察的综合成果进行对比分析，可以显著提高地质勘察解释的质量，扩大物探可解决问题的有效范围，缩短工程地质勘探周期，并有效降低成本。由于物探需要间接解释，因此只有在地质体之间的物理状态（如破碎程度、含水率、喀斯特化程度）或某种物理性质中存在显著差异，才能取得较为良好的效果。

（二）钻探和坑探

在地质勘察中采用钻探机械钻进或矿山掘进法，可以直接揭露建筑物的布置范围及其影响深度内的工程地质条件，为工程设计提供准确的工程地质剖面勘察方法。其主要任务是查明建筑物影响范围内的具体地质构造，充分了解地质岩层的完整性以及破坏情况，为建筑物探寻良好的持力层（承受建筑物附加荷载的主要部分的岩土层）以及查明对建筑物稳定性具有不利影响的岩体结构或结构面（如软弱夹层、断层与裂隙），揭露地下水状况并观测其动态，采集试验用的岩土试样，为现场测试以及今后的长期观测提供钻孔或坑道。钻探相比于坑探，其工效高，受地面水、地下水及探测深度的影响较小，因此被广为采用，但不易取得软弱夹层岩心及河床卵砾石层的样品，钻孔也不可用来进行大型现场试验。因此，有时就需要根据情况采用大孔径钻探技术，或在钻孔中运用钻孔摄影、孔内电视以及综合物探测井以弥补其技术的不足。但在其关键部位还需要采用便于直接观察和测试目的层的平洞、竖井、斜井等坑探工程。因钻探和坑探的工作成本较高，因此应在工程地质测绘和物探工作的基础上，根据不同工程地质勘探阶段需要查明的问题，对洞、坑、孔的数量、位置、深度、方向和结构等进行合理的设计，以最少的工作量取得最多的地质资料，并保证其必要的精度。

基础地质勘察技术在岩土工程勘察中已经广泛运用，但在实际岩土工程勘察工作中，仍存在一些问题，需不断进行改进，以提升基础地质勘察技术的实践效果，保证勘察质量。我国基础地质勘察技术随着当前科学技术的发展，也有了显著提升，但其发展速度与我国实际建筑工程需求状况还存在一定差距，还需不断研究出更加科学有效的勘察方法，并严格按照相关勘察的规定和准则，提高勘察质量，客观分析施工场所的地质状况，为工程施工提供更准确的参考资料，提升工程质量。

参考文献

[1]胡高楠.浅谈岩土工程勘察中的基础地质技术应用研究[J].科技与企业,2013,15

[2]祝敏刚,汤维武,黄冠恩.基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].有色金属文摘,2015,05

[3]黄康.浅议基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].建材与装饰,2015,48

[4]姜天生.试论基础地质在岩土工程勘察中的应用[J].石化技术,2015,10

论文作者:张昊,肖凤同

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/edcb5853c2100b829cff6bf8.html