# 反梁梁柱节点钢模板施工小技巧论文_李成哲

黑龙江龙华岩土工程有限公司

【摘 要】在目前的高层建筑中都会设置地下室空间，而高层建筑的地下室主要是作为停车场来使用，要想使得地下室能够满足停车的需要，就要对地下室的顶板框架梁进行合理的设计，采用反梁形式来对框架梁进行改进，但是这样的设计会使得反梁梁柱节点钢模板的施工遇到困难，因此，要采用一些施工上的小技巧，来解决这种施工上存在的难题。本文就反梁梁柱节点钢模板施工小技巧进行了简要的探究，仅供参考。

【关键词】反梁梁柱节点；钢模板；施工技巧

在对高层建筑地下空间进行施工的过程中，为保障地下空间的稳定性和应用的安全性，就需要采用反梁梁柱来进行地下室顶板框架的施工，而这样的施工方式对于节点的要求相对较高，为了使得节点施工可以保证质量，就需要合理的应用钢模板施工技术，提升反梁梁柱节点施工的整体质量，从而保障高层建筑地下室的利用率。

1.工程概况

某金融中心属于高层建筑，其在设计的过程中，严格的按照高层建筑施工的具体要求来进行，在该金融中心中，设置了一层地下室，该地下室采用桩柱进行支撑，桩柱的截面为圆形，该桩柱的直径达到了1.2m，而该地下室空间的高度在5.5m左右。该地下空间的顶板框架梁采用的是反梁梁柱来进行的设计，如果采用普通的木模板来进行施工，则可能会使得反梁梁柱施工中存在严重的质量问题，所以施工人员就采用了钢模板进行施工，然而，这样钢模板的选用，也为地下室反梁梁柱节点的施工带来了一定的难度，要想使得反梁梁柱节点施工的质量可以得到有效的保障，就需要在对钢模板进行施工的过程中，合理的采用一些施工技巧，只有这样才能够保障地下室空间的合理利用。

2.施工方案选择

在针对地下室反梁梁柱节点进行钢模板现浇施工的过程中，可采用的施工方案主要有以下两种：

2.1根据反梁的尺寸来进行孔洞的预留，按照所预留孔洞的要求，对钢模板进行合理的加工处理，这样就可以使得反梁梁柱节点的施工更加符合建筑地下室施工质量的要求，而且要想能够使得反梁梁柱节点稳定性得到保障，就需要按照反梁预留孔洞的尺寸要求，来设定梁内纵筋的穿插形式，这样就可以使得纵筋可以顺利的穿插入柱顶部位，从而使得梁柱节点可以保持较强的稳定性。

2.2钢模板加工预制的过程中，会消耗大量的成本费用，在提供的相应成本范围内，要想使得施工的工期得到保证，或者是想要使得施工的工期能够进一步的加快，就需要在反梁梁柱的节点部位以及反梁梁柱的相应高度处，进行砌筑砖胎膜的安装，同时在砌筑砖胎膜安装的同时，也要预留出一定的孔洞设定空间，利用所预留的孔洞，将反梁受力纵筋穿入到梁柱的节点处，对反梁梁柱的节点进行加固处理，同时，也可以使得周边架设的支撑物可以对砖胎膜形成有效的支撑，从而也可以使得砖胎膜得到有效的加固处理。

另外，在砖胎膜进行安装的过程中，由于各种因素的影响，会使得其在安装的过程中，会对柱底造成极其严重的摩擦，使得柱底部出现蜂窝麻面的情况，而要想使得这种情况可以得到有效的规避，就需要合理的选用防水卷材来铺设在砖胎膜中间，这样不仅能够有效的起到节省造价成本的目的，而且还能够发挥出脱模剂的作用，从而使得胎膜的拆除更加的方便。在防水卷材铺设完成后，再进行钢模板的安装，要注意将钢模板安装在砖胎膜的上方，最后再采用现场浇筑的方式，来对梁柱进行整体的浇筑施工。

就上述的这两种方案来看，结合工程施工的实际情况，可选择的最佳的施工方案就是第二种方案，这一施工方案在实际的应用中，不仅有效的保障了反梁梁柱节点的完整性，而且还有效的发挥出了反梁梁柱节点的特性，凸显出了梁弱而柱强的性质，使得节点更加稳固，在这样的结构设计理念的影响下，反梁梁柱节点钢模板的施工将更加的简便，反梁梁柱节点钢模板的应用价值也会得到最大的体现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.反梁梁柱节点钢模板节点处理

3.1反梁梁柱节点上下层接茬

针对反梁梁柱节点进行钢模板施工的过程中，要先进行混凝土的浇筑施工，在浇注混凝土时，其浇注高度为层高-顶板厚度+20mm，支顶板模板前，应先除去10mm浮浆，然后再支设顶板模板浇注顶板混凝土，在浇注顶板混凝土时，在反梁梁柱节点位置顶板混凝土标高应高于室内顶板标高20-30mm，以供上一层墙体模板下包，支模前，可在此处边粘海绵条，能避免漏浆。

3.2保证混凝土平整度的措施

在保证模板加工质量的前提下，要保证支模的施工质量，相邻两块模板间除螺栓连接外，还使用直背楞调整、校平。

3.3防止内模整体移位的措施

为防止内模整体移位，支模板前，需焊定位筋，要求定位筋距模板根部30mm，其水平间距为1500mm左右，长度=墙厚-1mm。要求定位筋竖筋为预埋钢筋头，横筋两头沾防锈漆，并按两排主筋的中心位置分档，同时必须保证阴阳角和结构断面转折处的定位筋。

4.钢模板对其他相关工序的要求

4.1钢筋对模板的影响

钢筋位置必须准确，若位置偏大，模板不能到位；暗柱位置钢筋直径较大，若位置不准确，支模板时影响穿墙螺栓的安装；若有墙体角度不等于90度时，若钢筋位置不准确，影响模板安装。

4.2放线对模板的影响

建筑物的定位线和模板位置线（二零线）必须准确，若定位线不准确，严重影响模板的安装，并且影响施工进度；若模板位置线不准确，影响墙体的厚度及垂直度。

4.3顶板的施工质量的影响

顶板混凝土的施工质量直接影响墙体混凝土质量，要求顶板沿墙100mm范围内平整光滑，否则墙体烂根及墙角拼缝较大和不顺直。

4.4混凝土

对于大模板，混凝土配合比必须做一定的调整，否则将影响混凝土表面光洁度、颜色、甚至使浇捣混凝土产生困难。

4.5混凝土的浇注高度

分层浇注时，分层高度应控制在400-600mm范围之内，若分层高度过高，将不利于混凝土的充分振捣，混凝土表面容易产生漏振、气孔等现象。

4.6模板板面拼缝处理

为保证模板板面拼缝不错台、不漏浆，整体强度好，真正实现清水砼墙郊果，因此将板面采取竖向拼缝、竖向铣边，打坡口竖向划焊打磨、平整，组对、焊接时在竖缝处塞焊竖筋。

4.7混凝土的振捣方式

在混凝土不“翻砂”的前提下，其振捣必须加强，防止振捣不密实，但不能过振、漏振；在振捣时，振捣棒不能触及模板，防止模板位移及损伤。

5.结语

综上所述，针对反梁梁柱节点进行施工的过程中，合理的采用钢模板施工技术进行施工，可有效的提升反梁梁柱节点施工的质量，使得建筑工程地下室的整体施工质量都可以得到提升，从而可以提高地下室的利用率，使得高层建筑的地下空间能够得到充分的利用，同时也保障了地下室应用的安全，满足了人们对于地下空间的应用需求。

参考文献;

[5]朱春平.异型钢模板[J].建筑工人.2001(05)

[6]杨金来.平板玻璃钢模板在建筑施工中的应用[J].安徽建筑.2004(05)

[9]糜嘉平.澳大利亚科康钢模板应用技术[J].建筑施工.2012(10)

[10]季楠.普通钢模板在溢流堰键槽施工中的组合运用[J].中国高新技术企业.2012(Z2)

论文作者:李成哲

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/edfcdfb5544d0d56eda4e798.html