# 浅析市政工程道路排水管道施工技术要点陈旭论文_陈旭

摘要：科技在不断发展，社会在不断进步，我国城市建设在不断加快，其中市政工程是城市发展必不可少的物质基础。而在市政道路工程施工中,排水管道的施工是基础性工作,也是非常重要的工作。因此，在市政道路工程当中需要严格对道路排水管道施工质量进行把控，提升道路排水管道施工水平，继而保证城市道路正常的排水能力。本文介绍了市政道路排水管道的施工关键内容，并且分析了市政工程道路排水管道施工中存在的一些问题，最后阐述了道路排水管道施工的相关技术要点。

关键词：市政工程道路；排水管道；施工技术

引言

市政工程中道路排水管道系统是市政规划建设发展的重要保障，因此在市政工程道路排水管道施工中，要合理科学地运用与创新施工技术，保证城市排水管道施工取得良好的工程质量和社会效益。对市政工程道路排水管道施工技术进行研究分析，保证城市排水系统服务好居民工作生活和城市生产发展具有重要的基础意义，同样也是城市良性发展的基本前提条件。

1市政工程道路排水管道施工中主要问题表现

1.1设计图纸不全面

城市排水管道施工之前必须要有科学、合理的设计图纸和施工方案，但是由于图纸设计的过程中仅仅结合了城市的发展趋势以及满足供排水的基本需求，并没有结合施工现场的实际情况做好综合的分析和考虑（如施工过程中出现淤泥基底而设计图纸中并未给出解决方案），最终导致施工过程中往往会出现诸多自然因素所带来的问题（如地基承载力不达标），直接影响到工程的施工质量和进度，甚至还会带来不必要的经济损失。

1.2出现漏水现象

通过建设市政道路排水系统，可以保证城市内部雨污水迅速排出，满足城市居民的生活需求，如果城市道路排水管道发生漏水，会严重影响排水系统的整体运行效果。如果排水管道材质不达标，或管道安装不规范，会增加排水管道发生漏水现象的概率。为防止出现漏水现象，施工单位在铺设管道之前，需要做好相应的检查，严格按照标准规定要求做好原材进场报验及见证取样送检工作，检测机构出具复试合格报告后再铺设；在铺设管道的过程中，注意成品保护，避免出现磕碰；管道回填对称进行，要加强夯实，确保回填压实度达标，避免管道出现破损。铺设后及时做闭水试验。

1.3市政工程道路排水管道错位现象

在市政工程施工中，道路排水管道往往最易受到外在因素影响导致产生错位现象。在实际的施工测量中存在过大的测量误差，会导致排水管道错位，如果不及时进行解决，会导致排水管道出现积水，严重时会引发倒坡现象。若前期城市规划市政排水管道的考察不够严谨深入，导致勘测工作的开展不够全面，容易出现部分地质与勘查文件不符的问题，进而导致管道错位。排水管道错位会导致管道使用年限急剧缩短，排水管道受到不同程度的腐蚀，从而导致管道在水流量变大时受到的压力增加，使后期的维护工作难以开展。所以当施工现场出现设计图纸和勘查报告中未说明的情况时要及时与相关方沟通。

2市政工程道路排水管道的施工技术要点

2.1确保施工前准备工作有效开展

市政道路排水管道施工前应做好相应的准备工作，通过勘查施工现场情况，明确图纸说明和设计数据，制定完善的施工方案，减少误差，保障工程能够如期完成。市政道路排水管道施工会对附近居民的正常生活带来影响，要求工作人员要提前和居民进行沟通和交流，针对施工现场开展合理的规划，最大限度降低排水管道施工产生的影响（如扬尘和噪音污染等），尽量不给居民带来麻烦。其中，测量放线是前期关键工作，要求施工者要严格按照要求开展测量，保证测量精度，杜绝因测量失误而影响到施工质量。

2.2排水管道安装技术要点

管沟基底本身具有一定的承载力，如果不能达到承载力要求的时候必须要予以处理（通常采用抛石挤淤并回填碎石垫层处理），基底处理完成之后应该及时地做好管道基础的铺设，避免长时间晾槽，然后才能开展管道安装工作；在进行吊装时应由专用机械吊装，施工员配合并做好指挥，保证施工安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆管道接口施工必须要严谨细致，如承插口接口处必须保持完整并保证胶圈滚入正确。

2.3测量成果控制及沟槽回填

要保证排水管道的施工质量，就需要对测量环节进行有效的控制，不仅要求对施工前的管道进行严格的质量检查，也需要对施工完成后的管道进行严密测量监控，保证施工误差在标准规定要求范围之内。在排水管道安装施工完成后需要进行沟槽回填，要对管道双侧的回填材料进行逐层夯实并检测压实度，避免在回填过程中对排水管道造成破坏。在回填前需要进行含水量测定，确保回填材料的质量能够达到预期的密度比。为避免管道安装误差与沟槽回填对整个排水管道的影响，需要施工单位严格把控施工过程，提高工程质量，从各个方面有效减少道路排水管道施工产生的危害。

2.4管沟回填

管沟回填过程中，要加强细节把控力度。具体施工技术要点为：首先，需要保证槽内没有积水存在（通常采用降水井等方式降低地下水位）；其次，需要在管道两侧回填作业开展过程中保持对称回填，并保证回填材料质量；最后，在回填工作完成后，施工人员需要检查路面密实度情况，保证其达到原路面数值的95%，监理部门需要确认检查数据记录。值得注意的是，在回填过程中，应坚持逐层回填，考虑到路面交通影响和环境影响，需要保证回填后不出现下陷等质量缺陷。

2.5有效运用管道敷设技术

市政道路排水管道施工要合理运用管道敷设技术。首先，要有效减少管道的数量。针对一些市政街区狭窄的地区，想要使排水管道敷设更为合理，就要求工作者科学利用地下空间，避免设计过多管道结构。而要想减少管线数量，只能考虑雨水管与污水管间的合并，以此可以有效节约地下空间占用，进而达到预期目的。其次，采用共用敷设路由方案。针对管道数量与管径规格数量一定的情况下，通过实现共用敷设路由的形式能够降低对地下空间的占用率，减少反复开槽，降低施工工作量。所以，工作者应增强对共用敷设路由方案的重视，可提高工程施工质量和社会效益。

2.6管道稳固

在市政工程道路排水管道的施工中，需要结合实际环境对已安装的管道进行牢靠控制，要体现整体的道路排水管道系统的合理性和稳定性。要在具体的施工过程中保证混凝土的浇灌均匀，冬施时做好测温、保温措施；保证后期稳固工作的顺利开展，同样需要保证混凝土铺设的坚固性和强度，才能保证市政工程道路排水管道施工质量和管道排水效率。

2.7科学有效地运用防淤截留池技术

防淤截留池技术是运用在污水排放系统中的技术，能够降低排水坡度，控制排水管线的埋深度，进而提高管道使用率。工程人员应结合市政工程的实际情况加强对防淤截留池技术的科学运用，避免管道出现堵塞的问题。在市政污水管道设计工作中，要科学设计截留池管道的坡度，保障其合理性的同时，确保其排水管道铺设灵活性。工程人员要明确防淤截留池技术的重要性和意义，将其落实到实际工作中，为排水管道施工作业提供先进经验。

结语

在环境、人员、技术、制度以及材料等因素影响下，市政工程道路排水管道施工可能会出现排水不畅、接口渗漏等问题。施工人员要掌控管道施工技术要点、闭水试验技术要点以及管沟回填技术要点，规避此类问题，进而提升道路排水管道设施施工质量。

参考文献

[1]雍励.市政工程道路排水管道施工技术要点分析[J].智能城市,2019,5(14):168-169.

[2]陈彩,吕晶.市政工程道路排水管道施工技术与质量保证措施[J].装饰装修天地,2019(10):195.

[3]赵飞飞.市政工程中道路排水管道施工技术要点的研究[J].装饰装修天地,2019(8):303.

[4]唐军.市政工程中道路排水管道施工技术要点研究[J].建筑与装饰,2019(2):116.

[5]涂淑云.市政工程道路排水管道施工技术要点核心探究[J].居舍,2019(14):49+87.

论文作者:陈旭

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee0c169eaad3cfa028fe3713.html