# 分析水利工程施工技术中存在的问题及解决措施论文_崔业存

江苏远程环境科技有限公司 江苏无锡 214000

摘要：水利工程在社会建设、人们生活中占据重要地位，保证水利工程能够提高人们生活质量。但在实际水利施工中受诸多因素限制导致项目存在各种问题（如：勘测不充分、制度不完善、技术不熟练等）。因此，水利工程中做好施工技术控制，根据存在的不足制定解决措施是企业重要研究内容。鉴于此，本文就在实际施工中常见问题与应对策略提出可行性建议。

关键词：水利工程；施工技术；常见问题；解决对策

目前，我国水利工程投入范围不断扩大，对施工技术提出了更高要求。为此，我国也颁布了相关法律对其控制，但仍然需要加强施工技术的研究，促进我国水利项目更加完善、质量更高。根据水利建设情况选择适合的施工技术，技术应用要有明确目标、适用范围、科学合理。只有这样，才能保障工程顺利实施并提高项目质量与施工进度。

一、水利工程施工技术概述

（一）混凝土浇筑

混凝土因具有高强度特点，因而成为水利建设主要材料。在实际施工中，为保持混凝土强度，提供施工便利，通常在结构周围预留施工缝，待施工后处理。但是，施工缝处理不当将降低项目质量影响后续施工。所以，施工人员会利用骨粉进行处理从而保证后续施工顺利。此外，缝隙处理后还要做好混凝土材料配比，科学配比有助于提高建设强度。

（二）水坠坝技术

水坝修筑也是施工重要内容，通过流水冲刷让土坝成型。较人力施工，该施工技术施工效率更高、施工质量高。而且更适用于修筑水利工程。在水土流失环境下能够改善流失现状、促进施工进度。但要求有充足的水，水量与挖掘的土方应呈正比，技术人员可按照该点确定需水量。

（三）帷幕灌浆

防渗处理在水利施工中具有重要作用。随着施工技术的完善，防渗施工常见技术是帷幕灌浆技术，主要通过缝隙灌浆防止渗漏。具体施工时，施工人员根据现场孔洞分布展开灌浆填充，以分段式钻孔设备安装缝隙封闭器从而确保灌浆展开。此外，为确保其他施工正常进行还需做好项目监管，利用灌浆记录设备监控防止操作偏差。灌浆完成后，利用相关设备勘查孔压，确保缝隙完全密封。

二、水利工程施工技术常见问题

（一）勘查不完整

水利施工时要求根据水文地质科学控制，做好立项工作有助于提高水泥施工质量。但目前，在现场勘查时缺少对水文地质的勘查或没有勘测就立项，盲目立项给工程带来严重影响导致资源浪费，降低施工效果。通常施工方案设计前需要技术人员深入现场勘测，分析地质情况、气候等影响因素有针对性的制定施工方案，减少使用估算偏差。但是，很多企业对现场勘查缺少重视，没有在设计方案中适当规避影响要素导致施工技术应用不当。

（二）管理制度不完善

水利施工管理具有复杂性、系统性特点，但目前水利管理体系不够完善，缺少材料管理机制、设计评价制度、管理松懈等问题。同时，施工团队内部管理不严格、管理理念滞后，影响施工质量。此外，管理制度关系着施工进度与施工技术的应用。但很多企业没有完全按照国家和市场发展进行管理制度完善，旧制度不适用于现代施工导致成本增加，事倍功半，甚至影响工作主动性。

（三）导流设计不合理

水利项目导流设计容易受地质、水文等因素制约。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如：寒冷冬季结冰、汛期降雨量大等严重影响导流设计。部分单位的导流施工没有选择适合的方案进行河流导流，例如：缺乏地形、地质条件考虑、未结合地形地貌特征导流设计使得在岩石或陡峭流段导流不畅，影响通航。

三、水利工程施工技术优化方案

水利建设施工技术方案集中于管理制度完善、先进技术应用、规范立项、抓住技术核心、制定导流方案。只有这样，才能保证水利工程全面实施，提高人们生活质量、改善社会环境。

（一）健全管理制度

建立完善的施工技术管理制度，安排技术人员组织技术交流，提升施工技术水平、积极转变设计理念。交流时，管理人员分析施工时可能出现的问题并提出解决方案，为后续施工顺利进行创造条件，确保技术创新与项目质量协同进步。要求管理人员分析施工信息并创建索引、查阅机制，对数据系统整合，为后续查找与研究提供保证。

（二）引进先进技术

水利施工时，建立施工安全生产责任机制有助于施工技术与机械设备的安全控制。编制管理制度与管理规范，规范施工流程，不留任何安全隐患。建立安全生产责任制也有助于施工顺利开展，结合危险要素编制防止方案、规范施工行为，保证施工过程满足安全要求，保护人员及设备安全性。

（三）规范立项过程

水利施工安全标准体系中，体系创建是一个动态发展过程，做好其评价与分析有重要作用，促进标准体系的成熟发展。施工准备阶段进行立项管理，设置精细的审核过程，以立项与审核确保水利项目的全面落实。立足于项目具体情况深入研究项目报告，提高工程经济效益最大化实现，满足具体要求。创建审核小组，对施工范围的自然条件、社会条件深入实地勘察，搜集群众建议，防止项目虚报。

（四）抓住技术核心

项目施工涉及的技术种类复杂，各技术使用重点不同范围，施工时确保施工核心环节从而保证项目质量。地基处理技术时，常见技术有防渗漏墙增强项目，掌握防渗技术有助于提高地基质量。施工过程中，预应力技术也是重点，早造孔、防护、锚固等运用有助于掌握预应力技术，增强项目质量。

（五）编制合理的导流方案

结合项目自然条件、水文地质、成本预算综合分析。根据实际情况制定适合的导流方案，例如：河床单宽流较大时建议采取分段导流；水位较高河流建议选择基坑淹没导流；抗压强度高建议隧道法导流。

结语：

综合分析，水利建设中施工技术运用需立足于多方面、全过程。根据具体环境、社会条件、地质环境等分析适合的使用技术，同时对存在的问题制定解决方案。再根据目前水利施工要求重视人员与技术控制，确保施工技术的科学运用，提高工程质量、施工效率。

参考文献：

[1]史俊宝.探究水利工程施工技术中存在的问题及解决措施[J].建材与装饰,2018(1).

[2]张全民.水利工程管理存在问题分析与解决措施[J].中国标准化,2018(4).

[3]王帅.探究水利水电施工技术及其存在的问题[J].包装世界,2018(4).

[4]唐艳艳.浅论水利水电工程建设管理中存在的问题及应对措施[J] 中小企业管理与科技,2019(18).

论文作者:崔业存

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee0faec4f86656d4b5fe75dd.html