# 低温甲醇洗技术及其在煤化工中的应用论文_程骁

中原大化公司甲醇事业部 甲醇厂 河南濮阳 457000

摘要：低温甲醇洗涤技术具有净化度好、选择性高、易于再生等优点。了解低温甲醇洗涤技术的工艺原理，分析低温甲醇洗涤技术，可以为优化工艺流程和合理应用提供参考和支持。在此基础上，主要分析了低温甲醇洗工艺的基本原理和特点，探讨了低温甲醇洗工艺在煤化工企业中的具体应用。

关键词：煤化工；低温甲醇洗技术

引言：

在社会经济快速发展的过程中，我国能源短缺问题日益突出，环境污染问题不断上升。为了解决这一问题，低温甲醇洗技术在大多数煤化工企业得到了应用。合理应用低温甲醇洗工艺，可以提高工作效率和质量，减少环境污染，提高资源利用效率。低温甲醇洗技术在煤化工企业中的合理应用，可为各项工作的有序发展打下基础。

1低温甲醇洗技术原理

低温甲醇洗涤技术是我国煤化工行业广泛采用的技术手段。它能有效净化煤化工在应用中产生的气体杂质，有利于我国煤化工的可持续发展，并能充分缓解我国能源短缺等问题。分析低温甲醇洗的技术手段，了解其主要工艺原理和特点，具有重要意义。

煤化工企业在运行过程中，会产生大量的杂质气体，其中含有酸性气体。为了消除这些酸性气体，必须用净化装置进行处理。但通过低温甲醇洗涤技术，酸气可被物理反应吸收，从而达到净化的目的和效果。天然气净化工艺中低温甲醇洗工艺主要流程如下：

首先，确保低温甲醇洗技术的工作环境为-50℃，充分发挥低温甲醇洗技术的作用，可以吸收和溶解大量的二氧化碳，达到净化酸性气体的目的，甲醇在酸性气体吸收方面会有不同的波动；通过调节温度和压力，达到控制酸气吸收度的效果。其次，富甲醇的再生可以通过氮气的闪蒸来实现。富甲醇可以在反应过程中提供更多的冷却条件，从而优化净化环境。同时，在农村氮气闪蒸后，可实现岩石穿梭循环，进入洗涤过程循环利用，可有效保证低温甲醇洗涤技术的效果，也可有效降低能耗等问题。第三，甲醇在循环过程中可以通过脱水塔有效保持水平衡。煤化工生产的甲醇经脱水塔回收利用，可减少甲醇的损失，保证硫磺回收装置酸气的有效回收。

2低温甲醇洗工艺

低温甲醇洗采用鲁奇8塔工艺。转化气经吸收塔净化，脱除原料气中的二氧化碳、硫化氢、有机硫（COS、CS2）、HCN、水等杂质。总硫小于0.1mg/m3，二氧化碳小于20mg/m3。利用减压闪蒸、真空闪蒸和汽提对富甲醇进行净化回收。

2.1 原料气冷却

来自界区的原料气在40℃进入原料气冷却器，与冷合成气和二氧化碳产品气进行换热，冷却至20℃。冷却后的原料气送至氨洗涤塔，由锅炉给水脱除氨气和HCN。然后与压缩机后冷器的循环气一起送至氨洗塔。原料气通过与低温合成气（冷箱分离前端净化）、二氧化碳产品气（来自二氧化碳闪蒸塔）和循环气（来自中压闪蒸塔）换热，在原料气终冷器中进一步冷却至-20℃。离开原料气终冷器e04203的原料气，在原料气终冷器e04225中，经-40℃冷媒最终冷却至-20℃，送至吸收塔。

2.2氨洗涤塔

在氨洗涤塔中，由于氨在水中溶解度高，原料气中的氨被大量脱除。

2.3Ｈ２Ｓ／ＣＯ２吸收

来自原料气终冷器的冷空气进入吸收塔的预洗段。在预洗工段，原料气经过氨洗塔后的残余水和微量杂质（如NH3、HCN等）被H2S吸收工段进料冷却器流出的少量富CO2过冷甲醇吸收。从吸收塔预洗段提取的预洗甲醇在预洗闪蒸加热器中加热，送预洗闪蒸罐闪蒸，再送热再生塔再生。吸收塔预洗段来气经提升管进入H2S吸收段。H2S和COS由来自CO2吸收段的富CO2过冷甲醇洗涤，并由H2S吸收段的进料冷却换热器冷却。富H2S甲醇从H2S吸收段进入中压闪蒸塔底部。来自H2S吸收段的无硫气体通过另一个提升管进入CO2吸收段底部。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从吸收塔CO2吸收段底部出来的富CO2甲醇分为两部分：一部分在H2S吸收段进料换热器内用-40℃NH3制冷剂冷却，一部分送至吸收塔预洗段，一部分送至H2S吸收段；另一个在二氧化碳/再吸收塔甲醇换热器中冷却后，送至中压闪蒸塔。冷净化气离开吸收塔顶部，进入冷箱前端的净化装置，去除气体中残留的少量二氧化碳和甲醇。净化后的合成气由前端净化装置返回低温甲醇洗涤装置，在原料气终冷器和原料气冷却器中加热至30℃，最后送入冷箱进一步处理。

3煤化工中低温甲醇洗技术的运用研究

3.1煤化工中低温甲醇洗技术的运用优势

低温甲醇洗工艺对酸性气体具有较强的吸附能力，可以提高气体的净化程度。净化后的气体应用效率更高。低温甲醇洗工艺具有良好的选择性。它可用于气体的分段脱碳和分级脱硫。二氧化碳的纯度较高，可直接从汽车尾气中回收。第三，溶液在吸收气体时不易起泡，具有良好的热稳定性和化学稳定性，可提高生产的稳定性。第四，甲醇溶液能在低温环境下再生富甲醇，为气体冷却提供了基本保证，从根本上节约了溶剂的循环，总体运行成本相对较低。第五，甲醇的酸性相对较弱，吸收酸性气体时不会对设备产生腐蚀和影响，可以有效地节约设备的投资成本。第六，甲醇溶液可以通过不同的方法得到，而且整体价格较低。合理应用低温甲醇洗涤技术可以有效提高工作效率，具有一定的环保特性。

3.2煤化工中低温甲醇洗技术的运用

煤制甲醇：煤制甲醇过程复杂。只有通过一系列的化学反应，煤气化、一氧化碳转化、低温甲醇洗和甲醇合成才能达到甲醇的目的。通过对甲醇的深加工，可以得到醋酸、乙烯等化工原料。为满足天然气净化标准的要求，净化过程中需要低温甲醇洗涤技术对天然气进行净化，要保证温度和压力，低温甲醇要高效有序，合理利用资源，避免资源浪费。

煤制合成氨：农业发展促进了化学工业的发展，合成氨作为一种重要的化学元素，具有显著的发展势头。煤制合成氨逐渐成为发展的重点。煤制合成氨的主要原料是煤。通过低温甲醇洗工艺的化学反应，制得氨。通过对氨的加工，可以得到苯胺、硝酸等产品，为煤合成氨提供支持。低温甲醇洗涤技术能有效降低换热器等设备的腐蚀和冲击，在一定程度上降低成本，有效提高整体经济效益。

煤制天然气：煤制天然气：天然气是人们生产生活中的重要能源。但我国天然气资源不足。为了满足人们的实际需要，煤制天然气产业逐渐成熟。主要以煤为主要原料。通过气化、一氧化碳耐硫转化和低温甲醇洗等技术手段，可以优化气体净化效果。天然气净化处理后进入甲烷化反应器，高效合成天然气和煤制天然气，可有效提高资源利用效率，在实践中得到广泛应用。

煤制油：煤制油主要是以煤为主要原料，在生产过程中制备水煤浆。水煤浆经加压处理后送入气化炉制备粗煤气。酸气经低温甲醇洗涤装置脱除，合成装置形成油。采用低温甲醇洗涤技术可获得清洁柴油。

结束语：

低温甲醇洗涤技术广泛应用于各个领域。它对超酸性气体有一定的吸收能力，能有效地减少工业生产原料，提高整体经济效益。分析低温甲醇洗涤技术的工艺原理，探索低温甲醇洗涤技术的具体应用，将对促进煤化工的可持续发展起到积极的作用。

参考文献：

[1]王峰，李侠，石锐.低温甲醇洗工艺的技术优势及运用实践探微[J].化工设计通讯.2018（11）

[2]谢辉.低温甲醇洗工艺的进展与应用[J].化工设计通讯.2018（09）

[3]佟黎明.低温甲醇洗技术在煤化工企业应用进展[J].化工管理.2018（23）

[4]孔权.大型煤化工项目低温甲醇洗装置工艺技术的优化[J].化工管理.2018（15）

[5]夏珍，王全伟，郭涛.煤化工中低温甲醇洗技术的运用研究[J].科技经济导刊.2019（18）

[6]张波.低温甲醇洗技术在煤化工中的应用实践[J].当代化工研究.2018（05）

论文作者:程骁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee0ff8c60c0ca43bdaeebe0e.html