# 变电站运行中存在的安全问题及防护措施论文_叶尔波&#8226;对山别克,周晓虎

（国网塔城供电公司新疆塔城 834700）

摘要：随着经济的发展以及电力需求的增长，变电站运行问题越来越多。而变电站会直接影响到电力系统运行的稳定性和安全性，因此，就需要做好变电站运行维护工作。通过科学控制运行维护风险，可以促使变电站运行效率得到有效提升，将更优质的电力服务提供给广大群众。本文简要分析了变电站运行维护风险和控制，希望能提供一些有价值的参考意见。

关键词：变电站；运行维护；安全问题

引言

进入21世纪信息时代，电力成为了我国经济社会迅猛发展的主力军，保障其运行中的安稳性则变得尤为重要以及必要。变电站在保证电力供应的安全和稳定方面占据着无法取代的地位。随着变电站的筹建和投运数量日渐增加，其运行中存在的风险几率也在不断的扩大，怎样才能保障其运行中的安稳性成为了变电站维护工作的重中之重。为了使变电站能够最大限度的发挥自身作用，电力系统应该重点研究运行维护中存在的风险性，把日常变电站运行过程中存在的风险隐患搜寻出来并针对性的给予解决措施，将风险发生的可能性最大程度的降低，从而使社会的用电供应得到更大的保障。

1变电站运行中存在的安全问题

1.1快速保护的问题

在智能变电站的众多系统当中，电子式互感器最为复杂，它可以进行各种信息、数据的传输工作。在传输的过程当中，各种交换机必须共同协作，此外合并单元也必须互相配合才能保证其安全的运行。但是，在实际的传输工作中，由于数据传送时间的增加，会降低整体的工作效率。此外，在终端数据整合的时候，需要在跳闸口处进行，因此必须明确跳闸口的地方，这一环节也会对整体的保护工作造成一定的干扰。和传统变电站信息传输相比，智能变电站会慢一些。

1.2安装保护问题

在建设智能变电站的时候，会依据实际成本减少电缆的用量。为了达到解决电能的目的，在设备安装的时候会加入一些保护装置，例如智能汇控柜。要想保证智能汇控柜的正常运行，需要满足以下两点条件：零下25℃到70℃，同时湿度保持在90%之内。虽然这种方法能够节约电能的消耗，但是成本也增加了，因此间接的增加了智能变电站的运行成本。

1.3自然灾害

在所有灾难要素中，自然灾害是最不能控制和无法预估的，所具有的高发生率和重大破坏性众所周知，也造成了变电站过高的风险干预度。容易对变电站设备和电路造成损坏的自然灾害很多，包括狂风暴雨、山洪塌方等，损坏程度轻微的会出现供电不正常，严重的则会崩溃整个变电站的运行系统，造成所负责区域的生活、生产无法估计的损失。在事故发生后全面系统的对设备和电路进行检查工作难度很大，一方面需要很长的周期，对社会经济的发展也存在很大程度的影响；另一方面需要在恶劣环境下进行设备维修，对人工的生命安全存在极大的威胁。

2变电站运行中的防护措施

2.1制定面对自然灾害的应对办法

自然灾害特有的不可避免性及不可预估性，仍可以利用有效的风险控制办法使其对变电站的危害程度大大降低。变电站建设场地的地理位置、地理环境就应该在设计构建的初级阶段进行实地勘察，从长远的发展角度考虑并结合当地环境拟定一套相应的维护措施。例如地处雨量丰厚的地区，变电站设备可以采用密封端子箱与机构箱、瓦斯继电器等以阻止雨水损害设备，避免出现线路或设备供电故障；如果在容易出现台风的地区，则可以在变电站外加设钢筋护栏并沿途稳固保护层等措施。

2.2根据具体要求制定安全责任制

变电站的运行是一项庞大而又复杂的工作，要想保证安全管理工作落到实处，就必须认真抓好每个细节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，电力企业可以制定严格的考核制度，进而加强每个员工的责任意识，以更加认真、细心的态度投入到工作中去。一旦工作中出现某个问题，就可以直接将责任落实到个人身上，并追究其责任，进而督促员工认真工作。对于责任心比较强的员工来讲，可以采取物质或是精神鼓励的方式，这样做的目的就是为了调动员工的工作热情。

2.3加强设备的管理

智能化、自动化是智能变电站的两大特点。而且智能化设备分布在变电站的一些关键环节，对于这些重要的设备一定要采取针对性的管理措施。首先，运维人员一定要整合各种资料，建立好档案。其次，设备的操作管理也非常重要，运维人员一定要按照规范要求，管理倒闸操作票，并严格监督各个操作流程。最后，运维人员还要做好远程巡视的管理工作，远程巡视管理可以及时的发现设备运行中存在的问题，并及时的给出应对措施。

2.4做好交接班和值班管理工作

变电站日常交接班、值班管理工作情况会对变电站的正常运行产生直接的影响。因此，就需要做好交接班工作。交接班之前，交接人员需要详细总结设备巡视检查记录、设备运行记录等，让室内保持在卫生状态；而接班人员则需要对各站运行情况认真检查，没有问题后，方可以正常交接班。交班人员需要将设备运行情况详细介绍给接班人员，如发现的各种设备缺陷、电气主接线运行方式的改变情况、设备检修情况、异常设备消除情况等等，接班人员需要认真聆听，及时询问不清楚的事情。然后接班人员对后台机设备、报警窗口所发信号、各项资料、钥匙等仔细核对，保证与交班人员所述符合，严格检查室内外的照明情况及各项设施。完成检查，且没有问题后，签名于交接记录上，且将交接时间准确填明，这样交接工作才算顺利完成。

2.5完善标准化建设内容，提高标准化建设科学性

1）倒闸操作方面的标准化建设。倒闸操作是变电站设备安全运行管理中的一项工作，一般有准备阶段、操作阶段和结束阶段。但是不同的阶段，需要在操作标准上进行规范，才能更好地确保操作动作更加标准，预防由于随意操作导致操作故障出现。所以需要对这方面的不规范情况进行优化和完善。尤其是在操作阶段的危险点，需要结合操作任务进行重点优化，要求结合操作环境和设备以及操作人员的实际，做好倒闸操作票的填写和倒闸操作标准措施的建设。且整个倒闸操作过程必须有规范的标准进行支持，对于容易出错的还要对其进行重点指出和规范，要严格执行《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）等国家标准和《电网调度规范用语》电力行业标准，依据国家和行业标准，对标本单位制定的标准，实现管理上的标准化。2）组织管理的标准化建设。建立健全《组织管理手册》依据《组织管理手册》建立《属地管理手册》规定人员的职能要求，工作权限，工作计划及巡检路线、操作标准、工作标准和应急标准。

2.6对外力破坏行为加强管控

外力破坏的主要实施者就是不法分子和小动物，不同的对象要有不同的应对办法。人为的蓄意破坏可以通过预防和惩治两个措施来处理。在变电站外围设置隔离区，同时设立警示标语和监控系统；对已经存在的破坏结果应追究其相应的法律责任和承担经济责任；而在处理小动物啃咬问题上，可以在变电站外部投放刺激性食品使小动物被隔离到变电站之外，同时可以安装防鼠隔离网、门外安装木条等，及时关闭门窗并封锁设备洞口，从根本上避免小动物啃咬设备的可能性。

结语

总而言之，智能变电站有其特殊的优势，并且智能变电站具有广阔的发展前景。要想推动智能变电站的可持续发展，就应该加强智能变电站的维护工作，尤其在安全管理方面，要不断地更新设备和技术，加强对电力员工的培训。此外，企业还应采取多种多样的巡视制度，加大巡视力度，以此来保证智能变电站的安全的运行。

参考文献：

[1]欧阳群峰.浅析智能变电站技术特点及运行维护中存在的问题[J].通讯世界，2015（16）：143-144.

[2]罗毅超．浅析变电站运行维护风险分析与控制[J]．山东工业技术，2015（17）：168．

论文作者:叶尔波•对山别克,周晓虎

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee1ab592b8864238e39be6a5.html