# 市政给排水管道安装施工技术研究施泉论文_施泉

摘要：随着社会的发展，我国的市政工程的发展也越来越迅速。对于市政工程中的排水施工来说，其技术水平的高低将直接影响着居民的日常生活和工作等的质量，鉴于此该类工程的推进就需要在技术水平上做到谨慎严密，以更好地确保社会的稳定高效的发展。市政工程中涉及到的供水和排水的施工技术素来都是相关操作中核心部分，而其操作水平和具体操作状况也直接与最终的构造效果密切相关，因而对其的重视就成为了当下此类工程具体操作中应切实注意的内容，以在水资源科学化利用上达到显著的成效。

关键词：市政给排水管道安装；施工技术；研究

引言

对于市政工程中的排水施工来说，其技术水平的高低将直接影响着居民的日常生活和工作等的质量，鉴于此该类工程的推进就需要在技术水平上做到谨慎严密，以更好地确保社会的稳定高效的发展。市政工程中涉及到的供水和排水的施工技术素来都是相关操作中核心部分，而其操作水平和具体操作状况也直接与最终的构造效果密切相关，因而对其的重视就成为了当下此类工程具体操作中应切实注意的内容，以在水资源科学化利用上达到显著的成效。

1市政给排水工程的作用和必要性

市政给排水工程具有重要作用，其是人们生活的基础建设，能够保障人们的生活质量，避免自然灾害的出现。一方面市政给排水工程能够处理多雨季节的排水问题，避免城市积水而引发水灾，防止造成民众损失；另一方面高质量的市政给排水工程，能够处理好生活、生产中的污水，实现废水再利用，节约资源的同时也能减少污水排放量。建设市政给排水工程十分有必要，其能为人们提供安全而舒适的居住环境，推进城市现代化发展，具有重要意义。

2市政给排水管道安装施工存在的问题

2.1施工前期规划不完善

在给排水管道施工中施工前期规划是保证工程质量的前提，能很大程度减少给排水工程在使用中安全事故和重建的发生率，对给排水工程的正常运行具有非常重要的作用。但是在实际施工中有一些工作人员没有对工程建设规划引起高度重视，没有到施工现场进行实地考察以及施工流程相对缺乏，这就造成规划方案与实际情况存在偏差，一定程度降低了方案的可行性和科学性，影响给排水管道施工质量和安全。

2.2安装工程易引发水患

在进行给排水工程安装施工当中，导致水患事故的原因有许多：①对给排水管道造成损坏，这极易造成给排水管道出现破裂而导致水患问题，针对这一现象在冬季进行施工时，由于受到温度因素的影响，管道容易出现破裂而造成水患事故发生。②没有严格按照施工流程和设计方案来施工，且工序十分紊乱，进而引起施工故障和水患事故，比如在施工之前没有试验水压、检测管理质量与承受力，此时一旦管道有质量问题存在，会引起水患事故。

3技术优化措施分析

3.1管道安装施工

排水工程涉及到下管的施工，务必要对中心线部位的设计综合分析，并借助于细绳控制管道边线，以使其处于精准的区间内。需要注意的是，这一部分的操作需要吊车的配合，为了确保沟槽边坡等区域的稳定坚实性，吊车的布置应与边沟保持1m之上的距离，进而借助于吊钩和柔性的吊索来进行下管。下管的操作应由专人予以指挥，从而确保整个过程的顺畅精准，同时对给排水管道的稳定性也要切实注意。如果施工区域的现实情况不允许吊车等机械设备进入，那么就要采用人工压绳的方式来进行该项操作。而如果出现架空管的问题，那么务必要使其处于安全的距离内，以免造成人员的伤亡。管道的安装应确保管道的稳定，与此同时，管底的坡度也要达到既定的标准，以避免出现其他相关的不良情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外砌井的施工也达到规定的效果，不管是尺寸还是有关的细节问题，都应使其控制在技术允许的范围内。

3.2做好沟槽施工

在对给排水管道进行沟槽开挖的时候，要结合施工现场的土质进行沟槽槽帮坡度设计，如果沟槽深度低于3m，槽帮坡度就应在1：0.75～1：0.33之间，如归沟槽深度在3~5m之间，槽帮坡度就应在1：1.00～1：0.50之间。同时在进行市政给排水管道安装时，设计单位应该结现场的实际勘察情况、施工经验等进行沟槽槽帮坡度设计，如果沟槽深度高于3m，应该采用分层方式进行开挖，并且使用挖土机进行沟槽挖掘时需要在设计槽底高程之上预留出20cm厚度的土层；如果沟槽部分地段下部存在放坡不足情况，可以先插入小短木桩，将这些桩暴露在外面的状在背面钉上横土板，再进行填土，能有效避免坍塌事故的发生；如果施工现场的土质是湿度比较小的粘性土，沟槽深度低于3m，就应该采用断续式水平支撑；如果沟槽深度高于4m，应在沟槽底部进行钻孔，安装工字钢来支撑。管道外部直径低于500mm，管道各个侧面的宽度要在300~400mm。做好沟槽开挖工作之后，要使用水准仪对槽底高程进行检测和测量，如果以土方开挖为主，那么允许偏差就要控制在±20mm内，如果以石方开挖为主，那么允许偏差就要控制在＋20mm，-200mm范围内。

3.3在进行市政给排水工程时需要注意细节

俗话说细节影响质量，在市政给排水工程中这句话同样适用，细节对于一个市政给排水工程而言具有非常重要的意义，如果在施工过程中某个细节处理的不恰当或者在施工过程中缺少某个细节，将会对整个市政给排水工程的质量有所影响，所以为了能够确保延长市政给排水系统的使用时间，减少日后不必要的维修，在初次建设时就要将各处的细节把握好。首先要注意质量细节，在挑选施工材料时，小到水泥大到排水管道，都要选择达到国家安全质量标准的施工材料，不要因为材料质量问题而影响了整个市政排水系统的正常使用。其次要注意在施工中常出现的细节问题，施工队在施工的过程中，一定要随时注意以往的市政给排水系统经常在哪个地方出现问题，在施工的过程中如果经常出现问题的地方存在质量隐患，那么就要重新返工，比如管道堵塞、噪声污染比较大等常见的问题。最后要注意施工细节，在施工过程中一定要严格按照科学合理的施工步骤，谨遵国家规定的安全质量标准进行施工，从初期的设计、中期的施工到后期的验收，都要确保万无一失，只有质量得以保证才能使得市政给排水工程的长久使用。

3.4验收阶段

首先，做好闭水试验。在开始闭水试验之前，细致检查给排水管道质量，在各个施工环节均无纰漏前提下方可开始闭水试验，严格按照实验标准步骤和工艺要求进行试验，并且监督试验过程，控制满水浸泡时间不低于24小时，时间从水位达到标准之时开始算起，需要在浸泡中不断进行管道补水，确保管内水位始终处于标准线，观测渗水量的时间控制在30分钟以上。其次，做好回填沟槽和路面恢复。回填沟槽施工作业需要从管道两侧开始，并保证两侧回填处于平衡状态，对沟槽内积水和杂物进行及时清除，完成沟槽回填后，及时开展恢复路面的施工作业，将回填料压实，确保路面经过恢复施工能够达到施工前的质量状态，给予给排水管道充足的保护。

结语

为保障市政给排水工程施工质量，应当坚持现代施工管理理念，采用有效的措施来进行管理，从施工图纸管理、施工质量管理、施工现场管理和施工验收管理等方面着手进行，并且要重视对给排水工程进行技术性管理，抓住施工过程中的技术要点，以提高给排水施工技术水平，为给排水工程施工质量提供重要保障，从而实现给排水工程效益最大化，给人们提供舒适安全的居住环境，满足城市现代化建设需求。

参考文献

[1]翁艳丽，孙冰.市政给排水管道工程施工中的质量通病分析[J].建筑工程技术与设计，2019（13）：1384.

[2]肖永胜.市政给排水管道工程质量问题与控制措施分析[J].砖瓦世界，2019（16）：254.

论文作者:施泉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee387c4c82e0df27046e0206.html