# 建筑屋面防水施工要点及质量控制措施研究论文_ 朱一凡

朱一凡

身份证号码：3301231980****0016

浙江城建工程监理有限责任公司 浙江杭州 310002

摘要：我国建筑工程数量增多，规模扩大给我国的建筑行业带来了巨大的发展前景，同时也使得建筑市场的竞争日趋激烈。建筑的防水施工一直以来都是其中的一个重点和难点问题，本文阐述了屋面防水工程施工技术要点，同时提出了相关的质量控制措施。

关键词：建筑工程；防水施工；控制要点；控制措施

1房屋建筑防水施工质量管理控制的重要性

如引言所述，房屋建筑的防水施工是施工的重点之一，其重要性主要在以下几方面中体现：1）房屋的渗漏问题会直接影响房屋的使用寿命和建筑质量，然而房屋建筑的施工工序较多、施工工艺复杂，对于工程质量的要求较高。所以在施工环节一定要做好现场监督管理工作，保障工程施工、特别是防水工程施工的质量和效率。2）房屋建筑中防水是最基础的安全质量保障工作。通过防水工程对建筑结构采取防水技术措施，保障房屋建筑能够在雨雪天气免受水分侵蚀，这不仅能够保障建筑物的整体结构安全，同时使得建筑工程各分项施工的顺利进行。做好防水工程能够从源头上空置房屋外部结构受侵蚀的问题。3）房屋建筑质量和人民群众的安全直接相关，做好防水工程能够有效保障房屋建筑质量，间接保护了人民群众的安全，同时促进我国建筑事业的长远发展。

2建筑工程防水施工的质量控制要点

2.1防水层控制要点

在建筑的防水工程施工中，防水层的施工最为重要。决定防水层施工质量的控制因素众多，比如气候条件、防水层和其他工程施工交叉等问题，下面将对其控制要点进行详细分析：1）气候条件：因为防水工程一般为露天作业，所以受到气候条件的影响通常较大。防水层施工不要在雨雪天气或是酷暑天气下进行，防水层的施工对温度的要求是5℃到35℃，如果温度不适合，合物材料、溶剂型涂料等材料不能发挥应有作用，导致防水层效果不佳。2）防水层施工和其他施工交叉作业的问题：防水层的实际施工，材料的影响因素很大。所以要保障防水层的施工质量一定要选用检验合格、质量优良的材料，而且材料要经过严格的现场预测验，方可投入具体的防水层施工中。同时，防水层施工和其他施工是一起进行的，如隔汽层、保温层、隔离层等，都需要在防水层施工同时进行交叉作业，相关层的施工顺序和施工质量同样需要得到保证。

2.2卷材防水施工质量控制要点

防水卷材是防水工程材料中的重要组成部分，如沥青复合型防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材以及自粘聚合物改性沥青防水卷材等，都在现阶段的建筑防水工程中得以广泛应用。在进行防水卷材的施工作业时，其施工工艺与技术也会因材料的差异性，而衍生出更为多样化的施工方法，如热熔法、自粘法、热粘法、埋置法以及机械固定法等。在实际施工阶段所应注意到的施工内容众多，例如，对施工工艺标准、施工规范标准以及施工工期与进度等进行严格的检查与设定；并且，对于防水卷材的铺贴方向应进行明确规定；对防水卷材间重叠层基搭接也应进行重叠宽度与密实性的质量检验，以此确保卷材间的粘贴紧密。在此基础上，若防水卷材需要实施冷粘施工，则应依照卷材性能，结合胶粘剂型号等进行卷材的冷粘作业，并注意避免卷材及胶粘剂的错误应用现象出现。此外，当基层含水率符合设定标准后，才能进行后续的粘贴作业，并要严格控制阴阳角或加固层等位置的防水处理。

2.2隔离层设置

通常情况下屋面防水工程隔离层设置在刚性层与找平成之间，主要是起到隔离水汽的作用，同时可以一定程度上防止油膏老化起到防水效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行隔离层施工时需要从以下几个方面进行重点的关注：第一，隔离层施工前应该在基层上涂抹一层薄薄的基层处理剂，再在上面铺设相应的防水材料；第二，在进行防水卷材铺设的过程中应该根据屋面坡度，坡度较小时应该平行屋脊铺设，坡度大于10%时，应该垂直于屋脊铺设。

2.3排水设计

在对建筑屋面进行防水设计的时候，在有了好的防水材料之后，还需要有一套完善的排水设计，这样才能将雨水及时地排放出去，从而保证建筑屋面的防水质量。在对建筑屋面进行排水设计的时候，首先一定要对建筑所处地方的实际情况进行考察，对于当地的气候条件，降雨强度和日照强度一定要确认清楚，这样才能确保所设计出来的排水系统更加的专业。在设计好排水系统之后，为了保证排水的通畅，对于排水管道的数量和位置也一定要进行合理的设置，从而以确保建筑屋面的防水质量。

3建筑工程防水施工质量控制措施

3.1防水材料的优选

现阶段，我国建筑工程项目中所涉及到的防水材料不仅具有多样性特点，更涵盖了多达数千个规格与品种形式。但从建筑结构应用形式与材料类型来看，可大致将其划分成六大门类。即防水卷材、密封材料、刚性防水材料、防水涂料、堵漏止水材料以及瓦类防水材料等。这使得我国目前的防水产品已然构成具备完整性、多样性以及系统性于一身的防水产品体系，且针对建筑防水工程项目的特点与功用，丰富多样的防水产品均能够满足实际施工与应用需求。对于防水材料的优选，不仅要满足设计图纸的要求标准，更要同时具备经济因素与质量因素，即选取质优价廉，具有较高性价比的防水材料。同时，在进行材料的运输与入场应用时，更应对防水材料进行层层质检，以此确保实际施工中防水材料满足质量要求标准。

3.2加强过程监管

施工过程是施工质量形成的关键环节，出现防水工程施工质量问题很多情况都是由于施工过程中没有进行严格的控制。在进行过程监管时，第一需要根据防水材料供应商所提供的使用说明进行材料的配置，严格控制水、粉料的稠度与配合比，根据屋面工程不同的部位进行涂料的配置；第二，在进行细部附加层施工时，需要严格控制密封膏的施工情况，需要确保密封膏的填充与管根部位，同时保证粘结牢固不会出现塌陷、鼓泡、开裂等情况；第三，侧墙与板交接的位置是防水的重点处理部位，也是难点部位，需要在施工过程中进行细部节点构造的重点监控。

3.3屋面隔离层的做法

在建筑屋面防水施工中，要想保证工程的质量，首先要充分的认识屋面隔离层的重要作用，尤其是在湿度比较大、腐蚀性比较强的地方，在找平层上要用刷子将底子油刷冷。对于钢筋网片、细石混凝土的刚性防水层，要在混凝土防水层中，用双向的冷拔钢筋网片，并且还要在分隔缝处将其断开，这样就可以最大限度的增强防水层的刚度和板的整体性。对于钢筋网片设置的位置，在设置在防水层偏上的地方，主要是因为水层表面受到温度变化的影响比较大，这样就非常容易产生裂缝，与此同时还要充分的考虑表面碳化对钢的影响，因此，钢筋网片保护层的厚度要控制在10mm以上。

总结：屋面防水工程是一项复杂、繁琐的工程，相关工作人员若想做好屋面防水工程，需要做的工作有很多，既要考虑房屋的结构，选择好屋面防水的施工材料，对其精心的设计和施工，只有这样才能从根本上确保建筑屋面的防水质量，从而为人们构建一个相对舒适安全的生活环境。

参考文献：

[1]鲍仁政，刘伯庆．关于屋面防水的施工技术管理综述[J]．科技致富向导，2011（29）.

[2]周丹.浅析屋面防水工程质量控制的要点[J].中国建筑金属结构，2013（6）.

[3]陈展玉.工业与民用建筑工程中的防水防渗施工技术研究[J].中国新技术新产品，2015（19）.

论文作者: 朱一凡

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee448608af20e6502788a372.html