# 浅谈海军装备生产过程中的防静电问题论文_李泽霖

中国船舶重工集团公司第七一〇研究所 湖北宜昌 443000

摘要：静电的积累和放电已经对微电子行业和军工行业造成了巨大的损失。国外工业发达国家早在20世纪60年代就对静电的危害有了充分认识并相继制定了大量的防静电包装标准，而国内对静电危害的认识要远远晚于国外。现代的信息化战争和高新技术武器装备对包装提出了更新更高的要求。防静电包装也成了武器系统的重要组成部分，是保障弹药产品战术、技术指标的重要手段，随着人们对静电危害认识的深化，防静电包装技术必将得到迅速发展。

关键词：海军装备；生产过程；防静电问题

1 静电

1.1 静电产生的原因和静电现象

静电就是静止的电荷，其产生是由于电子在外力的作用下，从一个物体转移到另一个物体或者是受外界磁场的影响而产生的极化现象。任何不同材质的物体接触后再分离，即可产生静电，例如，固体与固体表面、固体与液体表面之间的接触、摩擦、碰撞，固体或液体表面的破裂等机械作用产生的正、负电荷分离，均可产生静电。静电起电包括使正、负电荷发生分离的一切过程，气体摩擦也会带静电，如气体的离子化、喷射带电以及在粉尘、雪花和暴风雨中的带电现象。由于静电是接触造成的，而服装和人体、服装和服装之间均会有接触和分离现象，所以，静电在日常生活中无处不在。当静电电荷不断累积，超过一定的值时，就会产生火花放电的现象。在气候干燥时穿脱服装，尤其是化纤服装时，很容易听到静电放电发出的噼啪声，在暗处可以发现静电产生的火花。静电的电压相当高，往往可达数千甚至数万伏。静电的产生与环境的温、湿度，服装材料的成分，活动的强度，劳动工具的类型，地面的导电性有密切的关系。和天然纤维的衣物相比，化纤衣物更容易产生静电。

1.2 静电的危害

静电的电压虽然很高，但电流极小，许多人往往感觉不到。在日常生活中，静电的危害性并不明显，有时会对一些敏感人群造成电击感而引发不适。而在一些特殊行业或特殊场合，静电则会直接或潜在地从多个方面带来不同程度的危害。

1.3 静电的消除

为了降低乃至消除静电的危害，人们已经采取了各种防静电的措施，如增加环境湿度，使用防静电腕带接地，使用技术措施屏蔽、中和，铺设防静电地板等等。这些手段对抑制静电发挥了重要作用，但也有其局限性，主要是不能够满足人员大范围移动的需要，尤其是不能够满足户外作业需要。在一些静电敏感的行业如半导体行业中，人是产生静电荷最大的来源，人员在接触或接近半导体元器件时就有可能造成其损坏。所以工作人员穿着防静电服装是一项重要措施。可以提高产品的质量和可靠性，避免事故。穿着防静电服装就成为一种必要的个体防护手段。

2 海军装备生产过程中的防静电问题

印度海军装备事故频发，引发了外界对该国造船企业一线操作规范的质疑。“船企最怕的就是火警事故和人员伤亡。”江南造船（集团）有限责任公司专项工程总监张国新认为，抓好一线生产安全就是把控装备质量的本质。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

生产安全的“本质”，在张国新看来，就是分析安全事故发生的物理条件，进而从源头上做起，避免事故发生。以火警事故的防范为例，引发火灾三个因素缺一不可：氧气、燃烧物和火种。“生产一线无法满足没有空气流通或无火种的条件，因此对燃烧物的控制成了防范火警事故的核心。‘易燃物不落地’是江南造船的‘规矩’。”张国新介绍，工人们在进行焊接等明火作业时，首先要确认周围没有可燃物，这是安全作业的规范，更成为了江南造船工人的作业习惯。“道理看似简单，但要确保生产过程万无一失，并不简单。”

涂装过程也是海军装备建造中火警事故的高发阶段。“涂装过程中充斥着大量的可燃气体，一旦这类气体达到一定的浓度，刹那间的静电可能酿成大祸。”据张国新介绍，船企目前普遍采用增强空气流通的方式，将可燃气体的浓度控制在一个安全的范围内。一般情况下，施工现场的换气系统在一小时内会置换20倍于舱容的空气。同时，防暴灯具、防静电服也都是工人现场作业必不可少的。这些措施都是为了力争将安全隐患最小化。

由于舰船上要配置一些特殊设备，海军装备建造过程需要考虑的安全因素更多。张国新介绍，由于海军舰船普遍使用的是燃点更低的燃油，而一些雷达、天线设备使得舰船上的磁场很强，容易引发火灾。因此，海军舰船上的电磁屏蔽措施必须做得十分细致。在对海军装备进行航煤试验时，江南造船制定了严格完善的工作规程，包括要求技术人员穿防静电服、鞋、帽，不得携带电磁物等。

“印度海军出现的这些安全事故在其他国家海军中是很少见的。”张国新表示，一般舰船上都配有损害管制系统，即损管系统。该系统可通过采取诸多预防、限制和消除损害的措施，保障和恢复舰船的“生命力”。“损管系统是比较成熟的系统。”张国新指出，类似印度海军遭遇的火灾、透水等事故，理论上都能得到及时预警和处理。“除非由于人员操作不当发生触礁等情况。”此外，透水事故一般需要经历较长的过程，舰船上的液位探测仪应该能够及时反馈信息。

“我国海军装备的建造、交付、使用过程，都遵守严格的流程规范。”张国新表示，虽然我国的海军装备建设质量和水平比印度更胜一筹，但也不能掉以轻心。对国内军工船企来说，一定要重视质量安全把控工作。因为，把好生产一线的安全关，是确保海军装备质量、提升我国海军战斗力的基石。

3 结论

海军某舰艇在雷达开机时，强大的电磁场诱使鱼雷发射;某战役中，某部存放 在阵地上的火箭弹，在雷雨中从包装箱内飞出;某厂在进行子 母弹子弹静破甲试验时，职工衣着化纤服装，脚穿普通胶鞋，在 用木制器具将产品送往试验场途中突然发生爆炸，造成严重伤亡事故。这些血淋淋的教训却不过是真实数据中的沧海一 粟，因此，防静电的包装便显得尤为重要。

参考文献：

[1]李亿光.浅谈防静电织物的应用及发展前景[J].中国个体防护装备，2010（2）：38-42.

[2]鲜飞.浅谈电子制造过程中的静电及静电防护[C]// 2008中国电子制造技术论坛论文集.2008：68-75.

[3]李春霞.浅谈电雷管生产过程的防静电[J].同煤科技，2005（4）：39-40.

论文作者:李泽霖

论文发表刊物:《基层建设》2017年第9期

论文发表时间:2017/7/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee52dc9b24c8865cbd25d333.html