# 刍议市政给排水工程污水处理的技术及发展对策论文_颜诗琴

广西绿城水务股份有限公司 广西南宁 530000

摘要：在城市化发展进程中，市政给排水工程有着不可替代的作用，其中污水处理是给排水工程的重中之重。现代社会的快速发展，人们对生活质量要求的提高，城市人口的逐步增长都导致城市排水量的增加，这对市政给排水工程污水处理的设施要求也越来越高。为了提升城市居民的生活质量，为城市居民的生活与生产创造舒适良好的条件，就必须提高市政给排水工程污水处理技术水平，以先进的技术为基础，提升污水处理的质量和效率。

关键词：市政给排水；污水处理；技术；发展对策

1引言

城市给排水作为城市的基本建设之一，直接关系到城市地表水的清洁和城市污水的处理，是城市水资源良性循环的基础设施。污水的回收和再次使用不仅可以改善城市用水，还可以有效保护城市水环境，有助于实现健康、高效的城市水循环利用效率。因此，城市给排水规划和污水处理已经成为城市发展的重要组成部分。

2给排水污水处理系统存在的问题

第一，污水处理不彻底。城市化水平越来越高，城市居民人口越来越多，生活污水、工业废水等城市污水排放量逐年提升。如果这些城市污水处理不彻底，就会影响城市的生态环境以及水资源的清洁，从而影响居民的身体健康。要想解决城市污水问题，就需要不断优化城市污水处理系统以及具体的工艺技术。然而在实际应用过程中，部分城市的给排水污水处理系统以及技术比较落后，使污水没有得到彻底的处理。这些没有被彻底处理的污水被排放到城市中，自然会影响城市的环境，从而给城市带来一定的负面影响。第二，给排水工程质量不达标。我国相关部门对城市给排水工程建设作出了具体的规定，然而在实际操作过程中，会出现各种各样的问题，从而影响城市给排水的工程质量，例如在设计施工图纸时，没有详细结合施工条件对设计图纸进行具体的优化，在工程实际建设过程中，相关部门的监管不到位，参建各方未能及时发现和解决污水处理厂施工中存在的不足之处以及安全隐患，给日后污水处理过程遗留下各种问题，从而影响城市环境，影响人们的生活质量。

3市政给排水工程污水处理技术的应用及发展对策

3.1完善市政给排水工程污水处理的体制建设

城市的政府相关部门应该积极采取措施，转变思想观念，优化现有的污水处理管理机制，并且建立完善的监督管理体系。相关部门可以借鉴一些先进的处理模式，例如BOT、PPP等。鼓励国有污水处理厂与民营的污水处理公司相互学习、借鉴与合作，发挥市场的调节作用为市政给排水工程污水处理注入活力和动力，提高污水处理的区域平衡、技术水平和资源利用效率。建设完善的污水处理体制能够有效提升管理水平，例如有些污水处理厂在运行过程中过度重视污水处理的工艺与性能，忽视了运行管理的重要性，缺乏系统管理的综合性。相关部门转变发展观念，引进先进的技术和设备，完善污水处理的体制建设，不仅从根本上提高了污水处理厂的综合性能，还提升了污水处理厂的现代化、专业化发展水平。

3.2完善城市污水系统设计

第一，需要灵活地对各种污水实施分渠道排放，尽量对排水管道实施浅埋，主要是合理地减少施工资金，并且也可以方便后期的改造工作，而且排水的主管道和分管道需要紧密地结合，给后期的污水排水设计奠定坚实的基础。第二，需要对污水处理有效地融合集中处理和分散处理这两种方式，集中处理一般用于我国的工业废水处理过程中，针对大规模的污水和废水实施高效的处理，以减少对周边环境的污染，而分散处理可以随时随地对生活中的污水实施高效的处理，二者的统一使用能够强化污水的排放效果。第三，各种先进科学的污水处理技术的使用。政府有关部门务必要积极地应用各种先进科学的污水处理技术，在市政污水排放的项目中高效地运用，以此来强化市政的污水处理和排放效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3污水处理技术的具体应用

3.3.1活性污泥处理技术

目前我国很多的污水处理厂都是采取该污水处理技术，活性污泥污水处理技术主要的工作原理是利用曝气池与沉淀池对污水进行高效处理。当污水流入到曝气池后，污泥的负荷可以在曝气池内对污水进行连续性的推流处理，在污水经过污泥的推流处理时污水中的COD、氨氮、磷等就会被活性污泥所降解，在微生物作用下有机物就会转化为无机物，而活性污泥在曝气池反应之后在沉淀池内下沉，最终活性污泥全部下沉到沉淀池当中，而沉淀池上部澄清的污水排出。在该污水处理工艺中活性污泥的浓度直接决定了污水处理的质量，浓度过高易引起污泥老化，处理效率降低，浓度过低则污水处理效率不足，水质不易达标，为了保障曝气池中的污泥浓度控制在合理的范围之内，当活性污泥下沉到沉淀池之后需要使用特殊的设备，将沉淀池中一部分的活性污泥充分投放到曝气池中，保障曝气池的工作效率。随着我国污水处理水平的不断提升，活性污泥处理技术已经得到了很好的应用和改良，活性污泥的污水处理效果已经得到了质的提升。

3.3.2 AB法

AB法是一种以生物絮凝效应为基础，吸附污水内污染物质的一种水质净化技术，其特点是在净化过程当中不会出现氧化现象，因此其污水处理效果良好。AB法的结构包括：格栅、沉砂池、絮凝池、曝气池，污水通过格栅进行初步滤水，然后进入沉砂池当中，沉砂池会将污水内一些大颗粒的泥沙沉淀，保障污水初步净化，且避免之后大颗粒泥沙导致微生物无法吸收而死亡的现象，随着沉砂池内污水进入絮凝池，其中，大量微生物会吸附水中污染物质，起到净化效果，最终在曝气池当中，水体会与空气进行充分接触，空气中氧气成分会进入到水体内，此时在好氧菌的作用下，其活跃度会大幅度上升，起到最终净化效果。

3.3.3 CCAS处理技术

在城市污水预处理方面，CCAS处理技术的要求并不高，其核心所在是CCAS反应池，总的来说就是向反应池内增添各种物质，使有机物在该反应池内完成功能反应，从而达到污水处理目的。反应池在预定程序下有序运转，需要处理的污水会在有氧、无氧这两种状态下反复发生循环反应，去除磷元素。整个过程中，相关污水处理设备的运行均由计算机终端系统进行调控与监督。

3.4加大城市污水处理监督管理力度

为能实现城市污水有效处理，就必须要加大监督管理力度，有关监管机构应制定行之有效的监督管理体系，对于企业所排放的污水，要进行严格约束，并加大监管力度。针对城市污水处理监管工作，需要从下述几点着手：第一，有关机构应该积极宣传与推广水污染造成的巨大危害，让城市居民可以深刻的意识到节约用水、科学排水的重要性。第二，对城市大型水处理厂进行实时监督，可适当的上调水资源价格，鼓励污水处理厂大力研究与实现水循环利用。第三，建立详细、可行的管理制度，借助于制度与监管工作人员的执行力度进行约束，全面增强污水处理成果。第四，市政、街道、乡镇应构设污水次级管网，同时实行有效的管理与维护。街道与乡镇要根据“属地”基本原则，以环保局与污水处理厂的具体要求作为标准，积极协助污水处理工作。第五，环保机构应高度重视水质监管，有效保证污水经过处理后可以满足排放标准要求，杜绝一切不满足标准的污水排放，若是发现存在超标排放污水，必须进行严厉惩处，同时责其治污。

4结束语

总而言之，城市供水和污水系统项目以及废水处理在城市建设中发挥着重要作用。在市政给排水工程污水处理的过程中，应遵循以人为本的原则进行设计与协调，致力于提升人们的生活质量与城市环境质量，营造舒适且健康的环境，合理的进行污水处理，充分发挥相关技术的积极作用，提升各方面污水处理质量控制工作效果，达到预期的工作目的。

参考文献

[1]张敬军.浅谈市政给排水工程污水处理的技术及发展对策[J].资源节约与环保,2018,06:81.

[2]程抗.市政给排水工程污水处理的技术研究[J].资源节约与环保,2019,01:82.

[3]宋蕾.论述市政给排水工程规划设计存在的问题与应对[J].科技创业家,2012,16:54.

论文作者:颜诗琴

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ee70afde4f39fcaedc5e0faf.html