# 分析高层建筑消防工程设计论文_郑丽娟

兰州新现代建筑设计有限公司 甘肃兰州 730000

摘要：由于社会的不断进步与发展，城市化进程也在不断的加快，城市中的建筑业处于一个更新换代的过程当中。现在我国的高层建筑成为城市建设的主流建筑，但是高层建筑的特点就是楼层高，所以高层建筑的消防工程设计受到了社会各界的关注。但是由于现在各种因素的制约，我国的高层建筑中的消防工程还存在一些问题和缺陷。使人们的生活中还存在一些消防隐患。本文就试图从高层建筑消防工程设计的问题入手，对相关的问题进行分析，并根据问题制定相应的应对措施，为以后的相关问题提供一些依据。

关键词：高层建筑；消防工程；设计

引言

随着城市化进程的加快，我国的城市居民数量在不断的增加，我国现在也面临着城市人口数量不断增加的问题。面对人口数量的增加，传统的居住建筑已经不能满足城市居民的居住要求，为了保证居民的住房问题，高层建筑成为城市建设的主要建筑。高层建筑虽然能够在一定程度上缓减城市住房的压力，但是高层建筑中的消防安全问题也日益凸显。一旦发生火灾，由于高层建筑本身的制约，到来的破坏也是巨大的，因此在现代的高层建筑施工中，相关的设计和施工人员，也在不断的对高层建筑中的消防工程设计进行不断的改进和完善，力求通过对消防工程的设计提高来有效的提升高层建筑对抗火灾的能力。

一、高层建筑消防工程设计中存在的问题

1、高层建筑消防工程设计图纸不全

在高层建筑的消防工程设计中，由于一些设计人员对高层建筑的防火工程的设计缺乏相应的重视，再加之现在的一些设计人员对消防工程的设计缺乏相应的经验，在进行高层建筑消防工程设计时时间短，任务重对一些细小的但是重要的问题难以思考周全，因此，在整个高层建筑消防工程设计的过程中，往往会出现消防工程设计图纸不全存在漏洞的问题，而这也直接导致了高层建筑中的一些问题难以处理，导致高层建筑中的消防设施不合格。

2、高层建筑中的消防工程施工水平不足

由于现在城市的建设速度在不断的增加，所以城市中的建设必须跟上城市发展的速度，所以城市中的高层建筑在建设时往往采用的都是私人的建筑公司进行开发和施工。由于私人企业存在其利益的特殊性，所以在工程的施工上就存在一些问题。私人的承包队伍中，施工人员普遍是农村的务工人员，他们的施工素质和水平都有限，且存在很强的流动性。但是高层建筑中的消防设施的建设却需要相关的施工人员有较强的专业性技能，因此工程的建设很大程度上达不到相应的要求。在私人承包的建筑公司中，有一些企业为了扩大企业的经营效益，在建筑的过程中偷工减料，采用质量不合格的建筑材料进行施工，给高层建筑的消防工程留下了不小的隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、高层建筑消防工程设计问题的相关探讨与分析

1、高层建筑消防工程的设计措施

在高层建筑施工之前，设计是重中之重的事情。整个建筑的成功与否都与建筑的设计有至关重要联系。为了保证高层建筑的火灾防御功能能够实现，相关的高层建筑设计和负责人员，必须具有相关的设计资格和能力。并要求相关设计单位的设计人员，在对高层建筑的消防工程进行设计时，严格的按照相应的消防法规来进行设计，保证高层建筑的消防工程的设计符合消防设计的标准。在对相关的设计文件进行审核的时候，必须要按照相应的规定和细则，并且将建筑的设计文件，交给相应的公安消防机构进行审核，在相应的审核结束之后，由设计工程师签字确认。工程师确认签字以后才能通过审核。在高层建筑中的消防工程设计中，应该将防火作为一个重要的部分来进行设计，高层建筑与传统的低层建筑相比，内部的空间比较大，也比较开阔，所以消防设施的范围就比较大，因此需要消防的重点部位也比较多，一旦发生了火灾，火情会迅速的蔓延。因此，为了防止火灾的灾情蔓延，应该加强对重点区域的防火设计。按照我国对高层建筑消防工程建设的要求，高层建筑的防火区在划分的时候，要根据不同的需求分成不同的面积。一般一类高层的防火分区面积在800—1000平米，二类的高层面积在1000—1500平米以内，而地下室的要求比较低，在500平米以内就达到了相关的标准。如果在建筑中，本身已经设计了自动灭火的装置，那么在防火的分区中还应该在原来的基础上再增加一倍。对于使用功能不同的建筑，更应该根据其用途对防火分区进行一个细致的划分。例如一些高层建筑用于公司的办公，那么对于这种建筑就可以利用防火卷帘进行防火分隔，并且可以通过自动灭火的喷头，阻止火势的蔓延，增加阻火的时间。在高层建筑中，往往会设置一些重点的防火部位，如竖向井管，在进行防火分隔的设计时，应保证竖向井中所使用的材料具有较好的防火性和耐高温的效果，同时还应具备较好的密封性能，检查门的使用也必须达到丙级防火门的等级。同时，应该尽量的避免建筑内的管道穿过防火墙，这样是为了避免火灾通过管道和缝隙蔓延。如果在建筑中，必须穿过防火墙，那么在管道的缝隙中也应该运用防火的材料进行填补。除了以上的设计之外，在高层建筑中，还应该加强对消防给水方面的设计。在高层建筑中，楼层往往已经在40米以上，所以发生火灾后仅仅依靠消防车进行扑灭明显是不够的，所以要想全面的进行扑救就必须在设计的过程中，对相应的消火栓、消防水池等设施进行合理的安排和设计。保证消火栓之间的距离合理，尽可能的保证在120米以内，并且对相应的消防设备有一个明确的标识和标识。同时消防水池应该与高层建筑的生活用水相分离，但是可以与建筑中的其他用水设施相连接，例如喷泉等，这样也在一定程度上提升的建筑的美观度。

2、高层建筑消防工程的施工原则

在相关的施工单位进行高层建筑的施工时，相关的监理部门必须对整个施工过程进行一个严格的监督。要求相关的施工单位严格的按照相关的规定和制度进行施工，这样才能保证工程的进度和质量。在监督的同时，还应该加强对施工安全、消防法规的相关知识进行一个科普宣传，以便于提升施工人员对消防工程质量的认识，从而提升整个工程的质量。在监督的过程中，一旦发现了施工单位有施工不合格的情况时，应该及时的采取相应的措施，阻止施工人员继续施工，有效避免施工单位不审核等违法行为。政府的相关管理和监督部门，还应该对施工单位和人员进行相应的消防安全和法律法规的教育，提升其消防安全意识，提高对建筑消防的重要性的认识，从而提升工程的质量。相关的负责人员，应该选择有资质的施工人员，并且要求相关的施工人员在上岗时必须持有相关的证件。在具体的施工前还要对施工人员进行专业的技术培训。同时，加强对施工过程的管理，安排专业人员对施工人员的作业规范进行监督和指导，通过相应的检测通过之后，才能正式上岗。除此之外，还应该坚强对施工材料的管理，要求相关的采购人员，必须严格的按照图纸设计的材料进行选择和购买，尽量的选择质量优价格低的材料，节省工程成本。最后采购的建筑材料，必须要经过检验之后才能正式的入库被采用，这样就避免了不合格的材料投入使用，避免了不必要的成本增加。

3.结束语

高层建筑中的消防工程的设计，是高层建筑是否达到标准的一个重要指标和重要内容。目前，我国的高层建筑中的消防设计还不够完善，还存在这一些问题和缺陷，这就需要相关的工作人员提升设计的科学性，加强对施工环节的监督和管理，提升整个工程的质量，以保证高层建筑消防系统的安全性，保障人们的生命和财产的安全。

参考文献：

[1] 叶静东.高层建筑消防设计与施工的漫谈[J].门窗，2013，2（02）：218-221.

[2] 赵娜.高层建筑消防设计有关问题探讨[J].武警学院学报，2013，6（06）：52-54.

[3] 古德琴.关于高层建筑消防安装工程施工中的问题与分析[J].科技创新与应用，2015，1（01）：156-157

作者简介：

郑丽娟（1981-）女，汉族，甘肃高台人，工程师，毕业于兰州铁道学院，建筑工程与室内装饰专业，主要从事建筑设计工作。

论文作者:郑丽娟

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/eea97b4270ed45641b674f1a.html