# 10万m&sup3;浮顶罐射线检测浅谈论文_苏志坚

广东省特种设备检测研究院东莞检测院 广东东莞 523000

摘要：随着近年来石油储罐安装量的不断增大，无损检测在储罐上有着广阔的应用。而射线检测更是储罐无损检测中的重点和难点。我们将从以下几个方面来讨论如何更快更好的完成检测工作。

关键词：浮顶罐；射线检测；检验效率

一、储罐射检测的前期准备工作

储罐射线检测最为重要的前期准备工作就是底片编号规则的确定和根据此规则在储罐内外壁相应的位置画上标示线来实现射线机和胶片的定位，以及一些相应的材料和设备的准备。

（一）底片编号规则（供参考）

X射线底片编号原则上依据储罐焊逢排版图上所标识的焊逢编号来确定，基本上与焊逢编号一致，达到仅根据底片编号就可以确定所检测的储罐、焊逢以及在底片上对应的具体位置。底片编号的结构组成。底片编号总共有5个部分组成，依次为：工程名称--储罐编号--焊逢编号--底片序号-其它。

（二）标示线的确定

标示线主要是用于100%射线检测的部位和射线抽检的部位。一般采取罐内外壁同时划线的方法，将整个检测部位以底片长度为单位长度分成若干份。对于一圈环缝画线工作必须在立二节壁之前完成，等二节壁立起之后不能做到里外同时画线，会因为对应标示线位置的误差而造成以后拍片白头。

（三）辅助设备的准备

1.射线机支架：用于固定射线机机头和确定焦距、确定射线机拍片时窗口的大致高度。由于100%拍片部位和丁字口抽查部位所用焦距不太一样，一般配备好两种规格的支架。

2.罐壁卡子：这种卡子小而灵活，在罐壁小车无法使用的情况下使用。主要用于第一节立缝和第二节立缝的射线检测。

3.手拉葫芦：配备长度略大于成型储罐高度的手拉葫芦，用来升降射线机。

二、储罐射线检测时机的掌握

储罐射线检测须安装单位的协调与配合。总的来讲检测时机的掌握应方便检测单位的实施和不影响储罐安装的进度。在土建施工单位交付罐基础后，安装施工单位开始铺设罐底板。罐底边缘板的检测结果直接影响施工单位主体安装的进度，连同需返修的焊缝应尽快检测完毕。随着储罐安装高度的增加，检测的难度也随之增加，故一、二节壁板立缝的检测应尽早完成。

三、储罐射线检测效率的提高

对于大罐检测通常是采取定向射线机单壁单影透照。具体检测时可采取两台射线机同时检测，一台射线机专门检测上丁字口，一台射线机检测下丁字口，避免来回升降机头高度，节省时间。

由于壁板厚度较厚，所以曝光时间会比较长，在标准允许的范围之内适当的减小焦距，可减少曝光时间。对于一二节立峰和一圈环缝，采用300mm长的底片时，建议采取550mm的焦距，既能满足标准要求，也不会出现白头，底片黑度比较均匀。当底片长度为300mm时还可以采取另外一种方法提高检测效率，拉大焦距，增加曝光条件，扩大透照范围，一次透照两张底片。

对于丁字缝的检测采取拉大焦距，丁字缝的环缝和纵缝一起透照。一般丁字缝的检测采用360mm长的胶片，建议使用700mm的焦距，调整好曝光条件，两张片子同时透照。透照示意如下：

上图为丁字口射线透照示意图，图中原点为射线机窗口对应位置，X为射线机窗口到丁字口交叉点的距离。

以底片长度为360mm计算：

X2+1502=（360-X）2

得出X为135mm，即射线机窗口升高到丁字口交叉点向上135mm位置处，这样透照出的两张底片黑度比较均匀且不会出现白头现象。但是该方法不适用于对接壁板厚度差比较大的丁字口检测，因为曝光条件无法同时满足厚度差较大的两个板厚。

四、总结

大罐射线检测是一个周期长、检测量大的检测过程。提高检测效率和掌握好的检测时机是关键。检测过程中还有以下问题值得注意：

1.边缘板射线检测散射线太大，需要进行背散射防护，且边缘板的布片应稍稍露出边缘板以证明边缘板端头300mm范围内没有漏检。

2.一节壁纵缝的检测中，最靠近罐底的那张片子必须反应出罐底的大角缝来证明整个纵缝检测完全没有漏检。

3.一二节壁立峰和一圈环缝的检测当中，由于像质剂和字码框放在胶片侧，按照内外画线定位进行透照会导致靠近源侧的焊缝表面会透照到搭接标记以外，这时应将搭接标记往胶片两端挪动，或者画线时将画线的长度短语两搭接标记之间的长度。

4.对于返修的部位，施工单位补焊时一般较平常焊缝低，射线检测时应适当降低曝光条件，确保返修部位黑度正常。

5.随着暗室的显影浓度的降低，要适当增加曝光条件。

参考文献

[1]NB/T47013-2015，承压设备无损检测[S].

[2]SY4202-2016，石油天然气建设工程施工质量验收规范——储罐工程[S].

论文作者:苏志坚

论文发表刊物:《基层建设》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef03b1c88baff1262275eb49.html