# 防水涂料的类型及检测质量控制分析论文_李丽丽

摘要：随着社会经济的发展，人们对防水涂料要求越来越高，对防水涂料的检测也越来越严。为了满足人们在高要求、高标准下的物质生活，必须保障防水涂料质量，加强对其进行检测。对于防水涂料产品而言，防水涂料检测是提高防水涂料质量的重要途径。基于此，文章对常见的防水涂料进行了总结，对防水涂料检测的试样制备工艺进行了分析，并对防水涂料检测试样成膜提出了自己的见解，从而更好的提高防水涂料检测的质量。

关键词：防水涂料，试验，检测，质量

1 防水涂料类型

常见的防水涂料有：聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料、聚氨酯防水涂料等。随着城市化建设的快速推进，使得高层建筑日益增多，极大地增加了地下防水的工程量。防水材料对整个建筑工程具有重要影响，其本身质量的优劣直接影响到整个建筑物的使用年限和自身功能的实现，在建筑物中起着防漏、防潮和保护建筑物以及使建筑物整体不受到水体的损坏侵蚀的作用。建筑物的防水功能包括结构的自防水到外加剂防水混凝土，再到表面处理防水几个阶段。从防水材料的性能而言，我国目前所用的防水涂料是通过对高分子物质进行改性和聚合时，在混凝土中所形成的一层憎水的保护层设置，它使得在混凝土表面产生封闭作用，有效阻止水流的渗透和通过。防水涂料因在施工中所需设备和工作相对简单，是相对容易掌握的施工技术，且不受任何基层的情况限制，在使用中都可以形成整体而连续的防水层，并且可以根据实际情况进行不同厚度的施工，避免涂料的不合理浪费。但是防水涂料在进行固化过程中会产生一些对人体有害的气体，而在实际施工中，因为材料的限制，有些防水涂料的整个防水层的完工需要进行多遍的涂刷，而进行每一遍的涂刷时需要一定的时间差，所以完成一个完整的防水层需要较长的时间，在进行固化过程中要保持整体环境的通风，所以如果出现下雨天气或者施工环境的通风性较差，就会在一定情况下影响到涂料的固化。

2 防水涂料检测中的试样制备工艺

聚氨酯防水涂料检测时的试样制备，需要在标准实验条件下将试验器具及检测样品放置24h，然后将试样混合均匀，如试样为多组分，在根据生产厂所要求的产品配比进行混合并充分搅拌5min。通常在进行实验检测时通常是采用手工搅拌的方式，在这个过程中，为了不再搅拌中引入大量的气泡，不宜采用过快的速度进行搅拌，当混合后的涂料颜色呈现均匀一致的状态时，证明搅拌已经完成。聚氨酯在涂膜时要注意的是，由于各产品成分含量的不同，时常会出现涂膜后气泡堆积，经过时间养护气泡未排出情况。气泡的存在会直接影响试样膜片物理性能指标，那么试样膜片的涂膜成型也不能算是成功的，所以在聚氨酯涂膜时要注意，尽可能少次数的重复涂膜，一旦气泡出现时，要及时轻震动涂膜板，使得气泡随震动排出。在采用聚四氟乙烯涂膜板时需注意的是，在利用海绵涂刷脱模剂时，海绵与聚四氟乙烯摩擦时会产生少量的静电，从而会造成一些聚氨酯防水涂料的膜片与聚四氟乙烯膜板之间的气泡和微小裂口。那么在涂膜前就要一定注意静电存在排放。对聚合物水泥防水涂料进行检测时，需要在标准的实验条件下，将检测样品根据生产厂所要求的产品配比，进行所需液体和固体的组份取量，混合完成后进行5min的机械式搅拌后，静置1～3min以减少气泡。搅拌器的动作在搅拌中将粉料有规律的匀速加入液料中，然后充分搅拌至混合料中不再含有团料为止。实践证明，一些材料在一段时间的搅拌之后还是会有团料，这时可以先通过平头的玻璃棒将团料压碎，然后在进行搅拌直至均匀。在进行聚合物水泥防水涂料的搅拌时，不可以采用手工式作业，因为手工作业会受到人为因素的限制不能将材料中的细小团料搅拌均匀，这样会造成涂膜上细小团料的凸起，进而影响到拉伸和不透水试验时数据的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆试样成膜过程当中的涂抹涂刷次数问题，比如在聚合物水泥防水涂料试样成膜过程中，涂抹涂刷的次数对于成膜的质量也有着非常重要的影响。不同的涂覆方法会对聚合物水泥防水涂料试验的结果产生重大的影响，从而影响到产品的合格评判标准。一般来说，聚合物水泥防水涂料试样成膜时进行涂刷的次数越多，

试样成膜的密实度则越好。进行这样的试验对于同样的聚合物水泥防水涂料，在相同的环境下对其进行的养护，分别对其涂刷2遍和3遍。所得到的这两种成膜在拉伸强度和断裂伸长率的差距是比较大的。因此在防水涂料试样成膜过程当中的涂抹涂刷次数对于得到的试样成膜质量具有重要影响。

3 防水涂料检测试样成膜影响

对防水涂料检测结果进行分析，会受到试样成膜后不同角度力学性能的影响，这就需要实验人员对相关参数进行集中分析和有效处理，着重分析拉伸强度、酸碱化后的伸缩性能，也涉及防水性和柔韧性等，着重处理拉伸性能问题。

3.1拉伸速度

在不同的标准中，对于拉伸速度有不同的标注和界定，其中，GB/T9250-2013中，要求拉伸速度要控制在450到550之间，但是在JC/T864-2008中，对于拉伸速度就有不同的规定，只需要保证拉伸速度和拉伸强度呈现正比例关系即可，同时要与断裂伸长率呈现反比关系。检测人员只需要按照标准化规定数值进行集中控制即可，提高检测结果的准确性。

3.2拉伸厚度

在对拉伸厚度进行分析的过程中，也要结合相关要求和标准进行数据整合和统筹处理。也就是说，不同的检测标准中对厚度的计量规格也会出现差异。例如，在GB/T16777中，压足直径为6mm、单位面积压力为0.02MPa、分度值0.01mm；在GB/T19250中，压足直径为6mm、单位面积压力为0.02MPa、分度值0.01mm；在JC/T864中，压足直径为10±0.1mm、单位面积压重为100±10kg、分度值0.01mm；在GB/T23445中，压足直径为6mm、单位面积压力为0.02MPa、分度值0.01mm。检测人员要对不同成膜厚度进行集中测量，并且着重对成膜两端以及空间厚度进行测量和分析，将三者的平均值作为研究重点，定义为厚度值，而并不是将单个位置作为厚度测量标准，要对总体厚度进行分析和处理。

4 总结

总而言之，加强防水涂料性能检测质量已经成为检测工作人员研究的重点问题。本文通过总结常见的防水涂料类型，对防水涂料检测中的试样制备工艺和试样成膜影响因素进行了分析，旨在为防水材料检测质量与水平的提升奠定基础，促进防水涂料检测工作的优化发展。

参考文献：

[1]李海平.浅谈防水涂料的检测问题[J].化工设计通讯，2017，43（11）：81.

[2]曹登云，任银霞，朱永斌.高性能聚氨酯防水涂料的合成工艺与检测技术研究[J].中国建筑防水，2016（18）：1-4.

[3]柳羽丰.有关防水涂料检测问题探究[J]. 黑龙江科技信息. 2014（28）：54-55.

[4]曹晓燕.防水材料检测中若干问题的探讨[J]. 住宅科技. 2013（02）”121-122.

论文作者:李丽丽

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef0881a5bc6a2866033ac108.html