# 电厂阀门的工艺及维修策略论文_张令旗

（山东核电有限公司 265100）

摘要：发电系统主要是由汽水管道、热力设备以及相关附件所组成，在整个系统中，阀门和汽水管道是电力生产的关键组成环节，其在生产中占据重要地位，电厂生产和工质输送都需要经过管道进行，阀门作为管道的关键部件，其可以起到确保系统安全的作用。本文主要针对部分电厂阀门的工艺及维修策略进行分析和阐述，希望给予我国相关电厂以参考和借鉴。

关键词：电厂阀门；工艺；维修策略；分析

在电厂整个管网系统中，阀门作为重要咽喉，其具有维护电厂生产安全、正常运行的作用，如果阀门出现问题或者故障，会对电厂管网运行具有直接影响，甚至可能引发泄漏事件，轻则对电厂带来经济损失，重则可能会环境带来严重的污染，甚至为电厂后续生产带来严重影响。通过对我国电厂生产事故以及生产安全事件的调查分析表明，35％的安全事故因为阀门问题所引发，如果阀门出现问题或者失效，对电厂的正常运行和安全生产会埋下巨大隐患。因此，对电厂阀门工艺及其维修进行分析和探讨，对促进电厂正常生产以及安全运行具有积极意义。

1、电厂阀门工艺

1.1截止阀工艺

截止阀的主要功能为切断，实现功能的方式为运动阀瓣，通过阀瓣在中心线的自由、灵活移动，完成有效切断。结合阀瓣的具体情况，阀座通口改变和阀杆行程呈现正比关系，阀杆开启和关闭行程具有行程较短的特点。截止阀在打开阀瓣后，阀座与阀瓣的密封面也会相应的打开，这类阀门的机械磨损要小于其他类型的阀门，其密封效果也要更好。但是如果其密封面分开面积较大，并且分开时间较长，其表面可能会粘附一定的灰尘颗粒，如果将阀瓣换成钢球或者瓷球可以预防这一问题。对于绝大多数的截止阀而言，阀座和阀瓣在修理和更换方面更加便捷，不需要将阀门整体拆开，因此，其主要适用于阀门和管道之间。截止阀流阻相对更大，阀体结构和阀杆设置需要结合流体流动方向进行确定，可以有效提升其流动性。同时，截止阀的开启行程和关闭行程较小，密封面可以承受频繁的关闭和开启，适用于需要频繁启闭的运行环境。

1.2闸阀

闸阀的作用为截断管道内的流体，根据闸板结构区分，闸阀主要分为平行式闸板和楔式闸板，当阀门全部开启后，流体压力损失最小，如果其处于半开节状态下，流体流动可能会导致闸板出现剧烈振动，对闸板、阀座及密封面带来一定的损伤，进而诱发安全事故。在电厂实际生产中，如果采用闸阀控制节流，会对闸板带来较大的冲蚀影响，因此，闸阀不能用于流量调节，其功能应以截断为主，适用于不需要频繁启闭的运行环境下。

1.3止回阀

止回阀是电厂正常最为常用的阀门种类，其也称为单向阀或者逆止阀。止回阀的主要作用和功能为防止流体倒流，用于对流向有要求并且单项流动的管线运行下，如果流体流动与设计要求或者管道方向相反，通过控制阀瓣将流体截断，进而预防可能出现的生产事故。止回阀主要分为蝶式、升降式和旋启式。蝶式由于其密封性较差，已经逐渐被电厂所淘汰；升降式阀瓣以阀座为中心进行升降运动，其功能为依靠流体将阀瓣升起，当流体回流时，阀瓣在压力的作用下落到阀座位置，进而实现预防回流和切断功能；旋启式结构以铰链式为基础，阀瓣设计主要以阀座轴作选择转实现关闭和开启功能，进而保证阀瓣准确在阀座密封面上运动，确保阀瓣和密封面良好的密封和接触。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、电厂阀门维修的相关策略分析

2.1降低维修频率

电厂相关领导和维修人员需要给予阀门维修以高度重视，并且控制好阀门强度和振动，进而降低维修频率，在确保阀门安全的前提下，以保证电厂生产的正常运行。阀门故障是电厂设备维修工作中较为常见的问题，尤其是阀门内部部件的冲蚀和损伤，其与阀门振动和强度具有直接关系，工作人员需要合理控制阀门强度和振动，并且将影响阀门安全的相关因素进行有效分析，进而为阀门后期维护和紧急事故处理提供科学依据。同时，维修人员还要在此基础上，制定科学的措施，综合考虑阀门静力因素、耐磨性以及稳定性，对其故障原因进行科学而有效的分析。

2.2开展动态监测

当前，西方发达国家阀门制造企业已经开发并且应用了先进的阀门控制系统，其可以对阀门的运行情况进行有效监测，对其中的故障做到及时发现、及时处理，进而确保电厂的安全运行，实现其社会效益和经济效益。但是当前，我国很多电厂尚未引入相关控制系统，因此，电厂要结合自身的生产实际以及系统运行，选择其中最为关键、最为重要的阀门开展分类分析和动态监测，对阀门安全进行全面的掌控，进而保障关键生产环节的安全稳定。通过动态监测技术，可以完成对阀门的有效监控，如果发现数据异常或者故障信息，可以及时组织人员开展维修工作，在减少由于阀门故障而引发的损失同时，还可以节约阀门维修的费用消耗和人资消耗。

2.3电厂阀门再造

电厂阀门再造属于一项新技术，其是对现有的阀门常见问题和故障进行分析和研究，以分析为基础，对其容易出现损伤的部件开展毛坯模拟，然后使用毛坯进行质量检测以及修复加工等研究，进而形成性能更加卓越的阀门，完成阀门的升级换代。通过电厂阀门再造技术，可以为电厂的顺畅以及安全生产提供保障，同时还可以防止阀门常见问题。

3、结语：

总而言之，随着我国经济与社会的蓬勃发展，对电力的需求量不断增加，在电力生产中，安全运行是重要基础和关键前提，阀门作为确保安全生产的重要部件，其涉及范围较广，包括材料、电气、机械以及控制等方面，因此，为了确保阀门不出现安全故障，确保生产的有序运行，电厂需要给予其维修以高度重视，强化以及改善阀门工艺，实现电厂的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]吴丁飞,薛明华,全文涛,王健.电厂阀门内漏在线监测研究[J].能源研究与信息,2014,30(01):30-34.

[2]王明庭,李绪勇.某电厂阀门无损检测及其补焊修理的实践研究[J].节能,2013,32(08):46-47.

[3]杨进.高精度曲面加工研磨技术和微弧精密焊接技术在电厂阀门内漏治理上的应用[J].东北电力技术,2013,34(04):44-47.

[4]高翔,陈志刚.电厂阀门外泄漏及带压堵漏方法[J].华北电力技术,2008(10):46-48+51.

[5]袁镇福,吴骅鸣,浦兴国,周洁,桑如波,李根银,张永苗.基于传热原理的电厂阀门泄漏量计算方法[J].动力工程,2004(05):725-728.

论文作者:张令旗

论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef0b02c6216c2ce45ab15812.html