# 以预制楼梯为例论装配式住宅施工要点论文_赵自龙

中建八局第二建设有限公司 山东济南 250000

摘要：进入二十一世纪，“安全高效、绿色环保”越来越成为衡量建筑设计水平高低的重要指标，随着全国建设工作会议上“建筑产业现代化”的明确提出，新型建筑工业化以其迫切的需要和可持续发展的潜力重新走入国内建筑界的视野。而混凝土装配式住宅施工技术的应用恰好满足了新时期社会发展的需求，并将成为我国房屋建设的必然趋势。

关键词：装配式；楼梯；混凝土

1 装配式住宅的应用价值

混凝土装配式住宅与传统现浇混凝土结构相比，具有较好的综合社会效益和经济效益。

节约资源

我国建筑业能耗为相同气候条件下发达国家的 2-3 倍左右，大部分建筑达不到建筑节能要求；建筑用钢材和水泥建造过程中的消耗量比发达国家高出 l0-25%，每拌和 1m3 混凝土要多消耗 80Kg 水泥；建筑结构用材大量采用水泥硅酸盐材料，当前技术上硅酸盐材料还是不可再生资源，而且在建筑解体后将变成不能循环利用的废弃物；全国建筑用能产生的气体排放己占到全国温室气体排放总量的 25%。而建筑工业化建筑模式将成为解决由建筑业所带来环境问题的有效方案，经工程实践证明，工业化建造方式的变更将改变建筑业高能耗、高资源消耗的现状。

混凝土装配式住宅采用预制外墙板，减少了外墙模板用量，大钢模用量减少22%；采用叠合板及预制叠合阳台减少了水平模板及架料用量，木材用量减少 40%，钢架料用量减少 10%，节约材料效果显著；预制构件工厂化加工使得钢材、混凝土、保温材料等一系列的建材损耗大幅降低，减少了施工废弃物的产生，减少了施工废弃物的填埋所耗费的土地资源；预制构件的使用减少 30% 现浇作业、75% 的外墙保温及抹面作业、减少了 70% 的小金属焊接作业（栏杆安装等）、减少了 30% 的窗副框安装，节水节能效果显著；预制构件的使用缩短了现浇混凝土结构强噪音作业时间、减少了混凝土养护用水产生的废水、减少了施工废弃物的产生。

缩短工期

装配式住宅预制外墙板预留了安装外窗用的木砖，结构封顶后即可立即实现外围封闭，较传统施工外围封闭时间减少了 2 个月（传统住宅结构封顶后需进行窗洞剔凿修补、副框安装、防水处理、副框收口等工作，约需要 1-2 个月），并为室内砌筑及装饰工程的提前插入创造了条件；预制外墙、预制飘窗预制完成了保温层及装饰层，使得外装修时间较传统住宅缩短 3 个月（外装修粘贴保温、抹抗裂砂浆等工序约需要 2-3 个月），减少了装饰吊篮或装饰外架的使用时间，为建筑外围工程提前插入创造了条件。

节约劳动力，降低工程造价

由于预制构件集中预制，工人熟练程度高，从而可以提高工效，节约劳力。在安装时所需劳动力也较少，一般需 4-6 人。集中预制还可减少由于工地分散而造成的原材料损耗，且便于利用零星物品加工构件，因此可以降低工程造价。

2 预制楼梯板制作要点

（1）模板组装与检查模板组装就位时，要保证模板截面的尺寸、标高等符合要求。埋件安装位置要准确，牢固，避免移位。模板接缝处用原子灰嵌塞抹平。组装好的模板按标准要求进行检查，验收合格后方可转入下一道工序。

（2）涂刷脱模剂脱模剂可采用柴机油混合型，为避免污染楼梯，模板表面刷一遍脱模剂后再用棉纱均匀擦拭两遍，形成均匀的薄层油膜，见亮不见油。

（3）钢筋入模根据图纸要求进行钢筋的配料及加工，并绑扎成型，入模时应严格控制其位置。

（4）混凝土浇筑混凝土应适当振捣抹平，保证成型尺寸。

（5）混凝土养护根据到工期要求，混凝土可采用蒸汽养护，宜采用低热养护法，养护温度在 40 度左后。在养护期间，应严格控制静停时间、升降温速度，安排专人测温、控温。

（6）脱模、起吊与堆放当构件强度满足设计和规范要求后方可脱模起吊。将起吊出池的楼梯段先平放在两根长木方上，木方表面应水平，木方上面铺垫 5mm 厚白色橡胶板并固定。经进行外观和尺寸检查、验收合格后，将板翻身，运至堆放场地翻身。翻身后检查楼梯表面，发现缺损应送到修补场地进行修补。

3 预制楼梯板安装施工

3.1 安装准备

熟悉图纸，检查核对构件编号，确定安装位置，并对吊装顺序进行编号；

3.2 弹控制线

（1）根据施工图纸，弹出楼梯安装控制线，对控制线及标高进行复核。楼梯侧面距结构墙体预留 30mm 空隙，为后续初装的抹灰层预留空间；梯井之间根据楼梯栏杆安装要求预留 40mm 空隙。

（2）在楼梯段上下口梯梁处铺 20mm厚 C25 细石混凝土找平灰饼，找平层灰饼标高要控制准确。

（3）预制楼梯板采用水平吊装，用螺栓将通用吊耳与楼梯板预埋吊装内螺母连接，起吊前检查卸扣卡环，确认牢固后方可继续缓慢起吊。预制楼梯板模数化吊装示意图如图所示：

（4）楼梯板焊接固定后，在预制楼梯板与体息平台连接部位采用灌浆料进行灌浆，灌浆要求从楼梯板的一侧向另外一侧灌注，待灌浆料从另一侧溢出后表示灌满。

3.4 预制楼梯板安装保护

（1）预制楼梯板进场后堆放不得超过四层，堆放时垫木应垫放在的楼梯吊装点下方。

（2）在吊装前预制楼梯采用多层板钉成整体踏步台阶形状保护踏步面不被损坏，并且将楼梯两侧用多层板固定做保护。

（3）在吊装预制楼梯之前将楼梯埋件处砂浆灰土等杂质清除干净，确保预制楼梯焊接质量。

4 结语

中国的住宅建设己经进入到一个重要的转型期，住宅产业化是今后发展的必然趋势。要想实现住宅产业化，就要有先进合理的施工技术，这是实现产业化的根本。目前国内对这方面的研究还比较少，今后要加大新技术、新产品的研究和优化工作，做好与之配套的相关技术的完善工作，尤其是施工管理方面，更要引进先进的施工技术和管理方法，相信通过全社会的共同努力，更加先进的施工技术及相应的质量验收标准将会陆续应用在工程建设中，装配式住宅将要迎来快速发展的春天。

参考文献：

[1] 孙剑，王生明，都兴民 . 高层住宅预制装配式混凝土结构应用 [J]. 施工技术，2011（22）

[2] 陈介华 . 预制装配式住宅施工技术的研究 [J]. 建筑施工，2013（6）

相应的质量验收标准将会陆续应用在工程建设中，装配式住宅将要迎来快速发展的春天。

论文作者:赵自龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年26期供稿

论文发表时间:2016/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef148398be7340778d6f1de8.html