# 浅谈基坑工程报警值论文_张超

张 超

（海门市建筑设计院有限公司岩土所，江苏，南通，226100）

【摘 要】在本地区的一层地下室深度大多为4～6m，基坑支护方式大多采用水泥土墙或者直接放坡。虽然墙顶（坡顶）水平位移累计值超过《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）报警值50～60mm，如80mm,但如果周围无对变形敏感的建筑物或管线等设施，坡面或墙体无明显的开裂或漏水现象而位移不持续增大时，可不采取回填、卸载等应急措施，而应加紧施工，尽快封闭基坑。

【关键词】基坑工程；报警值

一、工程概况及地质情况

江苏某社区,位于长江下游北岸，总用地面积15310.2平方米,总建筑面积64950平方米，基坑周长约570m。

场地为第四系长江三角洲冲积平原，地貌单一，场地平坦，地面标高最大值3.25m,最小值2.65m,地表相对高差0.60m。

勘探期间，现场测量初见水位为1.30m（标高），测定地下水稳定水位1.50m（标高）。水位受降水影响，季节性变化明显。根据本地区水文地质资料，年地下水变化幅度1.0m左右。

各土层物理力学性质指标统计表见表1。

表1：表物理力学性质指标统计表

二、基坑支护方案

基坑东北西三侧为道路或已有建筑，基坑深度3.0～5.85m,采用重力式水泥土墙或放坡+双轴水泥土搅拌桩止水帷幕，支护结构安全等级为二级。基坑南侧为一栋高层建筑及商业，基坑深度1.75m～3.0m，采用放坡+挂网喷浆，支护结构安全等级为三级。基坑北侧典型的3-3剖面图见图1。

图1、3-3剖面图

基坑从2012年7月22日开始降水，8月3日开始自北往南开挖基坑，8月6日基坑北侧已开挖至基坑底并开始浇注垫层，基坑南侧持续降水并开挖。第三方监测结果显示，8月6日基坑北侧局部开挖至基坑底时，双轴搅拌桩桩顶水平位移累计值2～21mm,竖向位移累计值1.60～5.02mm。8月8日下午开始下雨， 8月9日的监测结果显示基坑北侧中部的WD2～WD4三个检测点的双轴搅拌桩桩顶水平位移累计值31～53mm，超过报警值，基坑北侧、西北角及东北角其余7个监测点的水平位移累计值2～22mm，小于报警值。8月10日上午，施工单位发现基坑北侧中部的Φ100给水 PE 管漏水并及时将其修复。

8月10下午，相关单位一起去现场并讨论解决方案。双轴搅拌桩并未发现裂缝，基坑北侧的人民路未发现明显的开裂现象，基坑北侧的垫层已基本浇注完毕。分析可能原因为基坑北侧给水 PE 管破裂漏水及下雨造成地下水位增高，导致作用在双轴搅拌桩上的主动土压力增大，进而使其桩顶水平位移急剧增大。

考虑到目前此处垫层已浇筑完毕，且双轴搅拌桩未出现裂缝，局部水平位移虽达到报警值而围护结构未发现明显破坏，目前应赶紧抢工浇筑底板。如监测结果显示水平位移累计仍继续增大，那应该根据应急预案采取相应措施。

后续的监测结果显示，最终WD2～WD4三个检测点的双轴搅拌桩桩顶水平位移累计值40～54mm，基本保持稳定，不再继续扩大，其余双轴搅拌桩桩顶水平位移累计值4～23mm，双轴搅拌桩桩顶竖向位移累计值0.25～30.22mm，其位移在可控范围内。基坑西侧房屋距地下室外墙10～20m左右，其累计沉降7.97～28.11mm,基坑西侧及东侧的道路累计沉降16.46～48.45mm(位移较大的两个点也位移基坑北侧中部，但现场未发现明显的路面开裂)。

根据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009），采用水泥土墙的3-3剖面的墙顶水平位移报警值采用累计值40mm，变化速率为10～15mm。基坑北侧局部监测点水平位移到达报警值，但未继续扩大，墙体也未发现开裂及漏水现象，故在修复破裂漏水给水 PE 管后未采取其他应急措施。其它各监测点的竖向位移、邻近建筑物位移等指标均未到达报警值。目前该项目已交付，周围建筑物及道路未发现明显开裂等现象。

在本地区一层地下室深度大多为4～6m，基坑支护方式多采用水泥土墙或者放坡。在其他类似项目中也发现，墙顶（坡顶）水平位移累计值一般都达到10～20 mm，局部可达40mm,少部分由于降雨及坡顶超载等原因甚至能达到80mm。虽然墙顶（坡顶）水平位累计值移超过报警值如80mm，但如果周围无对变形敏感的建筑物或管线等设施，坡面或墙体无明显的开裂或漏水现象而位移不持续增大时，可不采取回填、卸载等应急措施，而应加紧施工，尽快封闭基坑。

参考文献：

[1]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120- 2012）[S].北京:中国建筑工业出版社, 2012.

[2]建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）[S].北京:中国计划出版社, 2009.

作者简介：

张超（1982-）， 男，硕士研究生，工程师 ，从事工作主要为岩土工程勘察及基坑支护设计。

论文作者:张超

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef1a89a0458d9faf2b08cea4.html