# 矿山地质探矿工程中存在的问题及解决措施分析论文_1余乐乐,2陈超

湖北省阳新县鸡笼山黄金矿业有限公司 湖北黄石 435229

摘要：矿产资源的需求随着国家的快速发展日益增多，安全、高效的进行矿山地质探矿工程是保证矿山开发最重要的先期保障,通过详细的探矿工程作业可以充分发掘我国的矿产资源来满足能源保证。我国地大物博,地质条件十分复杂，增大了矿山地质探矿工程的难度,加上开采技术的欠缺、不合理的探矿方式以及安全管理意识的疏忽，导致探矿工程事故频发。本文将重点分析矿山地质探矿工程中主要存在的问题并提出解决措施，为以后的探矿工程的实际工作提供参考。

关键词：探矿工程；存在问题；解决措施

Analysis of Problems Existing in Mine Geological Prospecting Engineering and Solutions

1 YU Lele，2 Chen Chao

（Jilongshan Gold Mining Co., Ltd., Yangxin County, Hubei Province,Hubei Huangshi 435229)

Abstract：The demand for mineral resources is increasing with the rapid development of the country. Safe and efficient mine geological prospecting is the most important early guarantee to ensure the development of mines. Through detailed exploration engineering operations, China's mineral resources can be fully tapped to meet the energy guarantee. China's vast geological and geological conditions, the geological conditions are very complicated, has increased the difficulty of mining geological prospecting projects, coupled with the lack of mining technology, unreasonable prospecting methods and negligence of safety management awareness, leading to frequent accidents in prospecting projects. This article will focus on the analysis of the main problems existing in the mine geological prospecting project and propose solutions to provide references for the actual work of future prospecting projects.

Keywords：prospecting project; problems; solutions

0引言

矿产资源不仅是一种重要能源，也是推动我国工业化进程快速发展的物质基础，为适应我国高速发展的趋势，对矿产资源的开发和需求也日益增多，但由于种种因素，我国的矿山地质探矿工程中存在诸多十分严重的安全隐患问题可进一步引发探矿施工工程中的危险发生。本文将从探矿方式、探矿选址以及探矿工程的安全问题几个方面入手对矿山地质探矿工程中存在的问题进行分析，并对应提出几点解决措施，以期为以后的探矿工程的展开提供借鉴。

1 探矿工程在矿山地质中应用的常见问题

1.1不合理的探矿方式

不同区域的矿山地质存在差异将会对探矿方法的选取产生影响，近年来我国探矿技术飞速发展，探矿水平也显著提高，目前在我国矿山地质探矿工程中常用的方法主要有钻探法、槽探法、物探法以及坑探法几种，但最常用的只有槽探和钻探两类，和国外发达地区的探矿技术相比较还是有一定差距。同时考虑到地质环境的复杂性和巨大的经济投入，在实际矿山地质探矿工程应用中，找矿单位往往只是依靠先前的探矿经验来进行方法确定，并不能结合当地实际地质构造和矿区周围环境作出全面分析；勘探地区的地形情况、矿物的分布情况、矿脉的数量、产状及其形态规模等基本特征都是探矿工程中重要的因素，若选用不合理的探矿方式将不能完全掌握这些基本信息，最终导致探矿方式不合理而出现安全问题。

1.2 探矿工程布置不当

不同类型的矿物所在矿区的地形和矿山整体地理环境存在差异，根据矿体的形状和产状对工程作出不同的探矿布置。探矿工程的布置类型大致有3类，分别是勘探线、勘探网和水平勘探；勘探线布置操作简单，主要适用于勘测准确，矿体产状清晰的探矿工程；勘探网相较于勘探线的布置较为繁琐，不能交叉布置，多适用于产状水平、缓倾斜层状的矿体探矿，由于不同矿山的实际情况多种多样，勘探网的布置很难完全满足要求；水平勘探较为灵活，能够根据适应地形改变布置，多用于陡倾斜、筒状和透镜状矿体。不同的探矿工程基本布置类型有不同的要求，若不能清楚查明矿体的地质构造和岩层构造，往往会导致探矿工程布置不合理，既造成不必要的资源浪费也浪费资金。

1.3 缺乏安全意识和专业技能

矿山多位于地势复杂的环境，前期的矿山地质探矿工程相对来说是危险系数较高的工作，一旦在探矿工程施工过程中不重视安全管理和忽略工作人员的专业技能，便会提高安全事故发生的危险系数。实际探矿过程中。很多团队并没有制定可行的探测方案，严重影响到安全管理的有效落实，安全措施执行不到位，使施工人员的生命安全受到威胁；我国现阶段的探矿作业队伍参差不齐，专业性严重缺乏，技术也不够成熟，这便导致探矿的有效性大幅降低。

2 矿山地质探矿工程的解决措施分析

要进一步发展我国的矿山地质探矿工程，提高矿产资源的开发，针对上述所提出的问题需要积极采取解决措施。

2.1全面勘测矿山地质，最优探矿方式

矿山所处地质环境复杂多样，不同矿山的地貌特征也千差万别，选择探矿方式之前需要对矿山的地质情况和周边环境全面掌握。首先需要对拟开采的矿山的矿体种类以及开采规模进行实地调查，确认是否前期开采过，充分了解矿山的矿层构造；其次还需要对整个矿脉的数量、产状、形态、规模以及矿化程度等进行详细勘测；最后需要明确每种探矿方式的特征和适用条件。在完全掌握有关探矿方式的基本影响特征的情况下，结合以往经验科学合理的选取探矿方式，在探矿过程若遇到突发情况可有针对性提出应对措施，保证探矿进度的同时节约成本。根据勘探线或勘探网资料可布置探矿工程中截穿矿体的位置，如图1所示，当矿体缓倾时（＜30°），探矿工程布置多为水平间距；当矿体倾斜较大时（＞30°），探矿工程布置间距多为斜距。

图1 沿矿体倾向（斜）布置探矿工程

2.2 确定最合理的探矿工程布置方案

探矿工程最重要的的为后期的矿产开采提供准确的矿物位置并确认储量，适宜的探矿工程布置方案可影响矿产开采和矿物评估，科学、合理的进行探矿工程布置是必要的，在布置方案中可分阶段细化以确保最终探矿信息更加详细。在探矿活动开始前期，保证分步分次进行探测，避免探矿过程中存在工作漏洞；在探矿过程中，要充分掌握矿物的走向和分布规律，尽量遵循其本身的分布规律，完整的对矿物整体贮藏位置进行勘查；充分利用勘测仪器和设备，结合有利因素使其利用率最高以得到全面的探矿结果和信息；当遇到某类特殊矿物探矿时，最好采用坑探进行，为后面的开采工作做好铺垫。

2.3 加强安全管理，提高专业水平

矿山地质的探矿工程的安全问题是极其重要的，提高探矿作业队伍的专业性也能够保证安全探矿。一方面在进行探矿作业前，应当对工作人员进行规范化安全培训，教授一定的危险情况安全技能应对办法，在实际工作过程能够适应各种危险情况；另一方面要明确设置和落实矿山地质探矿工作安全责任制，对极个别地质情况相对复杂的矿山一定要充分准备，尽可能多的掌握地质环境，提前拟定危险情况应对措施；最后需要准备必要的安全设备并定期检查，以防出现安全事故能够快速解决。在对工作人员进行专业技能培训的同时也要提高其安全防患意识，在坚持做好安全管理工作后保证工作人员的人身安全。

3结论

本文重点分析了矿山地质探矿工程中存在的几点问题,并提出了相应的解决措施,以期促进探矿工程的安全进行,避免不必要的隐患，为以后的探矿工程高效施工和开采矿产资源提供借鉴，充分发挥其经济效益和社会效益。

参考文献：

[1] 牛百强. 地质探矿工程存在的问题与防范对策[J]. 西部探矿工程, 2013, 25(4):149-150.

[2] 柳建红. 矿山地质探矿工程中的问题及解决措施研究[C]// 2018年9月建筑科技与管理学术交流会. 0.

[3] 冯彤. 试论探矿工程工作的布置及地质设计[J]. 科技与企业, 2014(8):180-180.

[4] 雷国才. 矿山地质探矿工程中存在的问题与对策[J]. 世界有色金属, 2018, No.500(08):102-103.

[5] 牟翠华. 浅谈探矿工程工作方式[J]. 西部探矿工程, 2018(2):158-159.

论文作者:1余乐乐,2陈超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef1ce1cfc2575730afbfbca8.html