# 污水处理常见问题及应对措施探析论文_丁小洋

天津叁目堂园境景观规划设计有限公司 天津市 300041

摘要：现阶段，国家非常重视污水处理工作，伴随着污水数量以及水质复杂性的不断提升，相应污水处理压力同样也越来越大。结合当前我国污水处理现状进行分析，依然存在着较多的问题和缺陷，这也就需要在未来逐步解决这些问题的基础上，创新相关污水处理技术手段，切实提升污水处理水平。基于此，本文主要研究了污水处理常见问题及应对措施。

关键词：污水处理；问题；应对措施

引言

随着“十一五”“十二五”对城市污水治理持续推进，社会各界积极参与到水污染治理过程中，科研院所、高校、企业深入探索，实践中发掘适合城市的处理工艺，对水污染治理过程出现的问题研讨分析。在2013年，城市污水研究课题大量涌现，污水治理会议频繁，随着城市污水治理日趋成熟，对城市污水的研究也逐渐由工艺向管理运营方面转变。

1污水处理常见问题

1.1出水标准不断提高

随着水环境污染的日益严重和人们对环境的要求越来越高，水污染排放标准也越来越严格，应根据城市不同区位条件、人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求，按照分区分级、宽严相济、回用优先、注重实效、便于监管等原则，分类确定控制指标和排放限值。

1.2区域污水处理设施有待完善

我国政府高度重视污水处理，不断开发适应当地水质特点的污水处理工艺。尽管各种污水处理技术得到了应用与推广，并进行了一批示范工程规模的科研和应用研究，但是，鉴于不同地区污水处理标准及后期运行维护的差异，我国仍有部分区域的污水处理设施有待于完善。

2污水处理问题应对措施

2.1有效的选择排水体制

在城市规划中合理的选择排水系统是一件十分重要的事情，它涉及到整个城市排水性能优化以及提高环境保护作用，因此，在进行排水系统的选择过程中应当使其与污水处理两者进行结合，让良好的效益能够发挥出最大的作用。另外对于排水系统而言，它的使用可能会在一定的程度上影响到整个排水工作的环境效益，导致城市中的环境污染加重。一般来说，在新城区建设污水处理项目或扩建新区域时，建议采用引水系统；在建有综合排水系统的旧城区和小城镇，建议将原有的直接排水系统改造为截流式排水系统。在降雨稀少的地区，如无条件建设引水排水系统，也可以考虑汇合排水系统。目前，许多旧城区已经形成了历史上的汇合体系，很难对构成体系进行重构，还有新的城区已经建成或正在扩建。在这种情况下，同一污水处理工程服务区可以存在不同的排水系统，即在新的和扩建的区域使用导流系统，而在旧的城市地区使用封闭组合系统。

2.2 UNITANK工艺

UNITANK流程，是外国公司在20世纪80年代后期开发的专利技术。UNITANK池通常由三个矩形池A，B和C组成。三个池是液压相互连接的。每个池都配有供氧设备。外侧两侧的矩形池（A和C池）配有固定出口堰和多余污泥出口，可用作曝气池和沉淀池。通过对各池运行工艺的控制，达到除氮和磷的效果。它是一种活性污泥处理工艺，具有连续的水流入和流出，其中边缘上的两个池交替反应和沉淀，整合了缺氧、好氧和沉淀的功能。UNITANK的特点是：整体布局紧凑，土地利用率高，土地节约效果明显，无需混合液体回流和活性污泥回流，工艺简单，易于管理；循环时间不同，适应性强，顺序批量控制，易于实现处理过程的自动控制，其操作方式类似于T型氧化沟，是SBR的另外一种形式。UNITANK工艺运行流程中各反应池内溶解氧具有非稳态特征，主要与曝气强度和排泥速率有关。各反应池内氨氮浓度也随反应周期进行变化，脱氮效果较好。UNITANK工艺是一种无污泥回流的连续性系统，污泥容积指数较低，利于污泥沉降，运行良好的脱氮除磷过程可有效抑制丝状菌的增值，避免污泥膨胀，但需要注意不同池子污水流动过程中污泥流失现象，保持适宜的污泥浓度以确保运行效果稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3生物除磷

对于生物除磷这一种技术而言，它主要是将污水中带有的磷进行释放并且溶解，从而进行转变为PHB来进行保存。当这些积磷细菌进入需氧条件时，它们会使体内存储的化学物质降解，产生细胞合成和磷吸收的能量，形成高浓度的含磷污泥，与剩余污泥一起排出，达到除磷目的。生物除磷的优点在于，它不会增大污泥产量以及使其处理成本增高，但是它的缺点在于在使用的过程中会从剩余污泥中重新释放磷，这便在一定的程度上限制了污泥处理过程的选择以及效果。生物除磷过程的前提是必须在厌氧条件下抑制积磷细菌，并且当它在进入到好氧过程的时候，可能会加大磷的吸收，那么当我们在从污水除磷的时候，首先控制好厌氧条件，并且磷浓度需要控制在一定的范围当中，有利于出水磷浓度的稳定。

2.4应用一体化设备

随着污水处理技术的发展，出现了一批具有应用和推广价值的工艺，如生物-生态组合工艺、一体化MBR设备和一体化A20设备等。组合工艺主要包括生物滤池和人工湿地两部分，工艺具有低投资、低运行成本、氮磷资源可回收等特点。但是，滤池常年运行具有堵塞的可能，需要较大的占地面积；人工湿地处理效果不稳定且在全国范围内不具备普适性，如西北干旱地区、东北高寒地区等。我国东南地区特别是江浙一带多采用的一体化设备，逐渐展现出市场优势。一体化MBR设备将污泥法与膜分离技术相结合，具有抗冲击负荷能力强、占地面积小和维护简单等特点，最主要是处理效果稳定，受地域影响小；建设工期短且自动化程度高，可实现水质远程监控，避免因维护不当造成的无法正常运行问题。随着在水处理细分领域如垃圾渗滤液、工业废水等一体化设备的应用，较易处理的污水采用一体化设备处理将被不断推广应用。

2.5提升意识，全民参与

环境的改善离不开人们的治理和呵护，要以农村污水处理和改造为契机，扩大宣传，进一步提高广大农村群众卫生意识，培养良好文明的生活习惯，全民参与生活污水改造治理和其他卫生工作，共同保护好我们的绿色家园。

2.6创新模式，规范运作

根据《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建〔2017〕455号），通过PPP招商引入社会资本，与政府共同出资成立项目公司，负责农村污水处理项目的投融资、建设和运营维护，确保农村污水处理工程建得成、管得好、长受益。

结语

污水治理虽取得了阶段性成果，但仍有巨大的发展空间。在人口密集的城镇区域，应加大基础管网的建设。在选择排水管网体制时，应根据实际情况，可采用完全分流式，但要考虑初期雨水的影响。对管道应该进行定期检测与维护，确保管道畅通。管网的规划应结合近远期发展，排水系统的时空布局协调，并协同其他规划设计，工艺的选择，应考虑人口、经济基础，监测实际水质水量，考虑环境容量、排水标准、循环利用等因素，选择合理的污水处理工艺，尽可能发挥对污水持续高效治理。分散式污水设施广泛应用于污水治理，研究其处理效能，推动企业对污水处理运行条件的改进及工艺的优化，促进“产学研”深度结合。

参考文献：

[1]时珍宝，吴伟峰，严寒，等.上海市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》解读[J/OL].净水技术：1-6[2019-09-10].https：//doi.org/10.15890/j.cnki.jsjs.2019.09.001.

[2]陈贵福.试分析污水处理设备安装中常见的问题及解决措施[J].建材与装饰，2018（7）：164.

[3]曹正美，王新剑.污水处理厂给排水管道施工中的常见问题及解决措施[J].科技传播，2016，8（3）：149-150.

[4]陈洁.A/O污水处理技术应用过程中的常见问题及解决措施[J].科技展望，2015，25（22）：52.

[5]洪刚，郝彤遥，岳琳，李玉刚．农村生活污水处理技术进展[J]．煤炭与化工，2019，42（09）：153-156．

论文作者:丁小洋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef299662597aaaa3007732d8.html