# 基于UG的相机面壳注塑模具设计研究论文_田志辉,东忠皓,李卓阳

辽宁工业大学 121001

摘要：文章先分析了相机面壳注塑模具结构工艺，随后介绍了其关键结构，包括分型面设计、导入模型和型芯分模以及型腔、浇注系统、抽芯结构、冷却系统，希望能给相关人士提供有效参考。

关键词：相机面壳；注塑模具；浇注系统

引言

相机面壳这种产品在外观、尺寸精度方面的要求较高，同时面壳的倒扣也比较多，而相机面壳的注塑模具具有较多的抽芯结构，组成复杂，具有较强的代表性。为此需要对相机面壳注塑模具进行深入研究，科学设计。

一、相机面壳注塑模具结构工艺

此次相机面壳塑件整体较薄，塑件整体大小型号是130毫米×70毫米×15毫米，相机面壳塑件的壁厚是1.4毫米。塑件的材料是苯乙烯、丁二烯和丙烯腈的共聚物，这种材料的熔体具有良好的流动性能、成型性能较强，具有较高的硬度、强度以及冲击韧性，其收缩率是0.5%。这种塑件存在较多的倒扣和孔位，对于质量方面的要求是外表美观，相机面壳塑件内膜材料是NAK8模具钢。

相机面壳塑件左端的内部设置有两种倒扣，需要通过斜推杆的内抽芯构件促进成型。左端外部侧面还设置有盒形薄壁倒扣孔。塑件局部的厚度仅1毫米，因为相机面壳塑件在质量方面的要求比较高，为了预防抽芯过程中造成塑件的损坏或变形，为此可以使用二级抽芯。相机面壳塑件下方设计有多重小方孔和小圆孔，可以选择大体积的斜导抽芯柱，在孔成型的过程中，帮助塑件侧面成型。塑件的右侧设置有两种外部倒扣，可利用外抽芯模块。如果客户要求模具设计成一模两腔的形式，为了预防抽芯模块和浇筑系统的影响，可以从相机面壳塑件的侧面上部区域进胶。

二、相机面壳注塑模具的关键结构设计

（一）分型面设计

通常在相机面壳塑件中轮廓最大的区域进行分型面设计，此次的相机面壳塑件主要是一种阶梯形式的分型面，把塑件下部分区域整个侧面设计成一种大滑块，进一步简化抽芯和分型面结构。分型面还可以通过UG8.0软件中的修检片体、扩大曲面、缝合、拉伸和抽取体等命令亲自动手创建，同时还可以通过注塑向导工具栏里面的分型工具进行操作。其创建流程如下：先对塑件区域进行详细分析，随后针对曲面中的破孔进行修补，并创建分型线、型芯区域和型腔区域，在进行分型面设计的基础上，创建分型面。

（二）导入模架、型芯分模和型腔

在创建完成的UG软件或分型面中，通过求差、拆分体、修检体等命令，对型腔和型芯进行详细划分，同时还可以通过注塑工具栏中的对项目进行初始化操作，随后创建模具工件和坐标系，通过创建完成的定义型芯命令和分型面对模具中的型腔和型芯进行合理划分，最后通过UG外挂MOLDWIZARD中的模架库相关命令将模架导入进去[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）浇注系统

相机面壳塑件对于外观质量的要求较高，同时其制作材质冲击韧性也比较强，为此在设计过程中，可以把浇注系统设计成一种潜伏式浇口，把浇口安置于交口推杆之上，需要把推杆顶部进行削磨，去掉一部分内容，在浇口推杆中设计防转措施，潜伏式浇口周围还需要在其分流路径中设计分流道顶杆，预防浇口顶出过程中，在模具内部出现断裂现象。此外，制件和浇口制件的距离需要控制在2到3毫米左右，潜伏式浇口的角度是25度到45度之间，将其设置成一模两腔对称单浇口分布模式，从塑件中没有抽芯的一端进胶。浇注系统除了可以通过UG软件中的倒圆角、求差和拉伸等命令创建之外，还可以利用MOLDIZARD内部浇口库和流道等命令创建。

（四）抽芯结构

在此次模具设计中，抽芯机构是其中的设计难点，这种模具主要是通过三面抽芯，并附加一种斜顶制作而成的，在薄壁盒形的倒扣孔区域，为了提升塑件质量，可以选择二级抽芯方式，具体的运行原理是：斜导柱推动内滑块移动，该种状态下止动销对外滑块中的抽芯动作造成一定限制，在抽芯到一定距离时，止动销已经从外滑块中脱离，此时斜导柱能够带动外滑块在盒形倒扣孔的外壁内部实施抽芯工作，直到其移动距离达到一定限度时，将制件抽出，这时主要通过定位销来定位外滑块，同时还要保证内滑块的抽芯距离总和。为了提升强度，大滑块附近边缘和封胶之间的距离需要维持在5到10毫米左右。想要使封胶工作更加方便，同时提升材料的耐磨性，需要按照2度到5度的斜度来设计大滑块头部，并实施氮化处理。为了节省模具钢材和方便维修，可以把前滑块头部抽芯区域变成镶件，形成相机面壳塑件外部的两个倒扣，需要按照一定斜度要求处理镶件，方便其滑动。所有抽芯结构中的滑块都是利用压块设置于动模附近，抽芯部件可以通过UG软件中的相关命令创建。

（五）冷却系统

动模区域中的冷却设计如下：水主要通过管接头流进垫板，并通过设置了防漏胶圈的孔隙流进动模镶件当中，于动模四周实施冷却处理，在设计中还需要注意尽量拉开螺钉孔和冷却水道之间的距离，避开螺钉孔，在需要的情况下，可以增设螺塞和防漏胶圈，从而有效避免漏水问题的出现[2]。

三、相机面壳注塑模具应用过程

开模中，动定模需要于分型面位置全面分离开来，在拉料杆的引导下，浇筑系统和定模区域分离。同时其中的滑块会随着动模远动，外滑块、内滑块、前滑块、大滑块共同组成的二级抽芯模块在斜导柱的引导下能够对塑件实施侧向抽芯工作。顶出过程在，能够受到注射机顶杆的影响，促进推板向前运行，斜顶在斜顶支架座中在导滑销的作用下进行斜向运动，实施顶件和抽芯动作，浇口推杆、分流道推杆一同作用将塑件顶出。

结语

综上所述，此次在相机面壳塑件设计中，把二级抽芯部件和多种侧向孔规划成一种大抽芯结构，不但形成了一种侧孔形式，同时还结束了整个侧面工作，进一步简化了分型面和抽芯机，这种设计除了能够简化模具结构职位，还能使模具的加工工作更加方便，提升了产品质量，通过实际验证发现，这种模具的运行状态良好。

参考文献

[1]胡清根,龚姝婷.基于UG的相机面壳注塑模具设计[J].塑料科技,2017,45(01):78-80.

[2]宋树权,王伟邦.数码相机面壳注塑模设计及型腔的有限元强度分析[J].机械工程师,2018(10):106-107.

论文作者:田志辉,东忠皓,李卓阳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef42f2598b658783f9810554.html