# 水利水电施工导流及围堰技术分析论文_陈鑫

中国电建市政建设集团安徽工程建设有限公司

摘要：社会发展迅速，水利水电工程的发展也日新月异。我们对于水资源的利用形式越来越多样化。水利工程建设已然成为了我们改造自然，发展自身的重要环节。在水利水电施工过程中，优秀的施工理念与工作方法可以使工程更加顺利的展开，提升工程效率与质量。施工导流与围堰技术是水利工程施工过程中常用的两种方法。对于其进一步的研究是为了不断地对其进行完善，以使它们更好地服务于水利工程建设。

关键词：水利水电；施工导流；围堰技术分析

引言

社会经济发展离不开国家水电建设，通过这些水利水电设施，实现了集中发电、水源调配，保证城市平稳发展。由于项目临近水域，当梅雨季节来临，或产生大量降水时，对于水利水电施工的排水状况要求极为严格。传统的技术应用方法虽然可以有效排水泄洪，但当降水量极大时，施工场地透水率偏高。

1导流及围堰技术现状

随着我国科技水平的不断提升，工程建设过程中所应用到的各项技术也得到进一步完善，施工工艺也得到较好优化，技艺水平更有了前所未有的提升。导流、围堰技术就是水利工程中较常应用到的。导流技术在实际应用的过程中，主要是通过运用分段、全段手法来进行围堰处理，通过对河道中水流进行有效引导，促使其流入到下游附近，是围堰施工前期所必须要应用到的关键技术。围堰技术的应用，则是可以起到较好的阻挡作用，避免水流对河道造成较大程度的冲刷，从而提高水利工程质量，在实际施工中，主要是充分在水利工程项目涉及范围内，对一些干燥、暴晒的地方进行阻水项目搭建，一般情况下土石围堰是较常应用到的，其关键在于合理利用水泥，完善铺设工作，以此来保证水利工程的稳步进行。

2合理运用导流技术的基本原则

水利工程是一个系统性的复杂工程，需要多方配合共同发力才能完成任务要求。这就要求在应用导流技术时遵循一定的行业基本准则，这样才能将理论技术与实践相结合。因此，要合理运用导流技术应当遵循以下几点原则：首先，是要做好准备工作。面对一个复杂的工程，不论是在设计初期还是具体施工阶段，都需要有一个统筹性的总体规划。在水利工程中，需要工程人员提前进行一系列的科研调查，作出详尽的工程预案，评估安全系数。在应用导流技术时，需要将工程涉及到的导流活水具体情况进行分析，依据所得结论设计导流方案。通过科学的准备，才能使整个导流过程有统一指导，为整个工程作出贡献。其次，选择优秀的导流方案。这就要求水利建设的过程中，要因地制宜根据调查的详尽数据，针对施工水利环境选择最优的导流方案。例如，在实施导流方案中，工作人员需要对当地的河流汛期泄水情况进行调研，针对具体的情况随时对工作方案进行合理把控。通过科学调研，制定出多种导流方案，再根据具体变化选择出最适合的方案。这样具有针对性的方案才能达到事半功倍的导流效果。

3水利水电施工导流及围堰技术优化

3.1不过水土石围堰

土石围堰技术在水利工程建设中的应用，一方面可以减少工程在实际施工中所需要消耗的成本，另一方面可以便利工程施工的拆除工作，具有较强的便利性与灵活性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这一技术的应用，主要是由土石填筑而成的，在上下游横向围堰施工中较常应用，在实际施工中往往是利用当地的材料来完成，对基础适应性较强，且施工工艺十分简单，分为过水围堰与不过水围堰，其中不过水围堰的应用较为广泛。目前，这种围堰技术的应用较为广泛，在很多水利工程中有所运用，由于其施工简单，工程质量也能够达到较好保障。

3.2选择施工导流方案

选择水利水电工程的导流方案时，应综合考虑施工现场的地质、地貌、水文以及周围环境的变化。此外，还应注意施工导流的成本以及施工进度，在施工导流工程开始前，应准确计算河流的水流速度，在此基础上合理设计水利水电建筑的结构尺寸。通常施工围堰导流分为分段围堰导流和全段围堰导流两种导流方式。分段围堰导流是将河床围成若干个干地施工基坑，分段进行施工，该方法适用于一些河流流量较大、工期长、河床较宽的水利工程中，例如，我国葛洲坝和丹江口水库的施工过程中便采用了分段围堰导流的方式。全段围堰导流采用一次截流的方式，将水流导流到两旁提供泄水的建筑中。通常情况下，全段围堰施工方式适用于一些河流流量比较大、河槽深度较深的河道，可以进行一次性截断作业，实施明渠导流作业。因为水利水电工程所处的河段不同，其施工特性也存在一定的差异。因此，设计人员在前期收集河流数据时，需要根据河流的特点，选择经济成本低、适用性较强的施工导流方案。但是在实际施工过程中，常因为水流流度等因素，使水利水电泄水出现一些突发情况，在一定程度上会对河流的截流工作产生影响。因此，在此基础上，相关建设人员需要针对水利水电导流中出现的突发情形进行分析和探讨，合理调整施工导流设计方案，制订应急方案，如泄水突发情况等，从而将水利水电导流中存在的潜在危机遏制在“萌芽”状态。但是因为每一条河流的汛期不同，在时间上有一定的差异，因此，施工技术人员可以对河流导流的施工阶段进行区分，从而合理控制水利水电导流的施工时间与水利水电施工导流的施工进度。

3.3分段围堰法导流

在实际应用的过程中，分段围堰法主要是充分利用围堰的特征，将水利河床上的各种建筑物进行统一分割，开展分段施工工作。在施工中，施工人员首先需要注意的是，要将河床的一侧围住，在河水流经河床时进行节流，从而达到较好的施工效果。一般情况下，这种技术方法，更加适用于和水流量较大、河床宽度较大且施工周期相对较长的情况下。比如丹江口水电站，在实际施工的过程中，就是充分利用了这一技术来完成各个环节施工，取得了较好的施工效果。

3.4木板桩围堰

木板桩围堰技术，是一种经常被应用于小型水利工程建设中的方法手段，需要满足水流浅、水压小的特点，且水流本身不会对围堰造成较大冲击。通过应用木板桩围堰，可以有效防止水流内渗情况的出现，保证水利工程施工质量。在实际施工中，施工单位需要保证原材料选择质量，尽可能选择一些具有较强抗击打性的原木来作为主要材料，在经过机械加工以后制作成木板桩，同时还需要充分保证木板桩连接处的质量，在插打的过程中，则是应该对这一过程予以控制，合理运用现代化施工技术，采取分块插打的方式来完成，保证每一块木板桩插打均匀，提高水利工程施工质量。

结语

综上所述，随着我国市场经济的繁荣发展，水利水电基础设施的建设已成为衡量一个地区经济发展的主要指标之一，施工导流以及围堰施工对水利水电工程的施工质量有直接的影响。现阶段，水利水电施工导流和围堰技术受到了广泛的关注。因此，在施工导流和围堰施工中，必须制订科学合理的施工方案，规范后期施工过程，保证水利水电工程的施工质量。总而言之，水利水电工程建设对我国多方面的长足发展有着重要的现实意义。随着未来水利水电施工项目数量的增多，施工导流和围堰施工会更加科学化和精细化。

参考文献

［1］侯建秀．水利水电工程施工导流方案决策研究［J］．水利技术监督，2017，25(6):148-150．

［2］李克智．钢板桩围堰在梅汕客专枫江特大桥承台施工中的应用［J］．施工技术，2019，48(5):47-51，70．

［3］刘文，贺昌海，惠建伟，等．考虑水流掺气的施工导流工程流场数值模拟［J］．中国农村水利水电，2019(2):149-154．

［4］吴留伟，郑国兵，吴蕾，等．双排钢板桩围堰在超深厚软土地基中的应用［J］．水运工程，2018(3):143-148．

论文作者:陈鑫

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef8a1d2b2a88de1c817f4fc5.html