# 解析土木工程施工中的裂缝处理措施王论文_王,升

摘要：在土木施工管理中有效的防范施工裂缝是提升工程质量的关键，在当前的建筑市场竞争激烈的情势下，只有严格控制工程施工质量才能够提升企业的核心竞争力，让企业立于不败之地。因此，企业要认识到土木裂缝处理的重要性，采用科学的处理措施，有效解决裂缝对建筑物的破坏。另外，还要在施工过程中不断的加强对裂缝问题的防范，保障建筑物质量和安全。

关键词：土木工程；施工；裂缝处理

1裂缝特征及分类

1.1裂缝特征

当前土木工程裂缝主要特征有：（1）结构裂缝大多数是出现在结构的垂直方向，且等同于垂直高度。（2）通常情况下，结构裂缝的宽度一般大于0.3mm。（3）在房屋结构裂缝发生的部位中，多数出现在中部，墙的末端基本上不会有裂缝。（4）之所以房屋会产生裂缝，主要是因为混凝土在开展浇筑工作后，模板的拆除工作存在问题，导致结构裂缝增加。（5）墙体裂缝修复期间可能会导致渗水现象。

1.2裂缝分类

结构裂缝主要分以下类型，即结构裂缝和非结构裂缝。其中，结构裂缝是建筑结构的主要破坏力。之所以出现这一问题原因主要是由于建筑物的结构强度和刚度不够，因而当荷载较大时，就会在产生裂缝。非结构裂缝出现的原因，一般并非是由于结构强度和刚度，而是由于实际的施工期间，涉及到的施工工艺、所用材料、环境等因素共同作用的。

2土木施工裂缝形成的原因

2.1楼地面裂缝

造成楼地面裂缝的情况可以分为两种：一是大开间板裂缝，二是预制空心板裂缝。在建筑的施工中，由于大开间板受到的荷载超过了规定的范围，板的两段会在作用力下发生上翘的现象，这也是造成大开间板裂缝的主要问题，另外，如果大开间板的支撑端受到的压力不均衡，也会在作用力下出现裂缝。预制空心板裂缝出现的主要原因是拉缝操作不符合相关的规定，造成了预制空心板受力结构不均衡，导致空心板裂缝。另外，如果对灌缝的操作不符合要求，也将影响到板的结构稳定性，从而造成开裂。

2.2窗台裂缝的产生原因

众所周知，窗台是镶嵌在建筑物的墙体中，自身在施工中会受到一定的约束，如果在窗台施工时，施工规范不符合要求，将会造成严重的质量影响。通常情况下，造成窗台裂缝的大部分原因是由于温度的差异。比如说，在我国的北方地区，冬季室外温度处于零下，而室内温度却保持二十度左右，在如此大的温差作用下，将会导致墙体两面的受热不均匀从而造成墙体的裂缝。另外，一些土木施工中，地基施工部结构不稳定，在后期使用过程中，地基结构出现变形，将造成墙体两侧受到的荷载和压力有一定的差异，而窗台也将受到不同的作用力，而导致窗台裂缝出现。

2.3地下裂缝

土木地下结构裂缝也是比较常见的裂缝之一，而造成地下裂缝的主要原因是：第一，材料的配比出现问题，混凝土结构不够稳定。第二，钢筋结构受到温度的影响，造成钢筋受力的不均衡。第三，后期的养护不到位，混凝土质量出现下降，造成裂缝问题。

3土木工程施工裂缝的防治措施

3.1窗台裂缝防治措施

窗台裂缝是土木施工中比较容易出现裂缝的部位，在进行窗台部位的裂缝防治时，为了提升裂缝防治效果，在施工时可以在窗台部位的内部加装一个反拱装置，通过反拱装置有效的缓解地基结构和建筑框架造成的窗台压力。在反拱装置和地基结构与建筑荷载的反作用力下，抵消窗台受到的压力，缓解窗台的裂缝问题。另外，不同的施工温度对窗台结构造成的裂缝也有一定的差异，在进行窗台裂缝时，还需要根据温度的不同而制定不同的防治措施。从外在因素来看，建筑的室内温度和室外温度无法改变，因此，只有改造窗台的内部结构，增强结构的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行窗台结构的施工时，可以在窗框和墙体的连接部位设置配筋砖带，通过配筋砖带的设置，有效增强墙体与窗台之间的拉力，让窗台结构更加稳定，裂缝问题得到有效缓解。

3.2地下裂缝防治措施

地下裂缝是土木施工中裂缝影响最严重的部位，为了有效的减少建筑地下裂缝的出现，在施工中必须要考虑到施工温度对建筑物的影响。在我国南方和北方不同区域内进行施工时，由于温度差异比较大，应用到的裂缝防治技术也要有所差别，不同的地区建筑出现裂缝的情况也均有不同。因此，在实际的土木地下裂缝防治时，相关的裂缝防治工作人员要先对施工地的条件和环境进行勘测，制定科学合理的地下裂缝防治措施，合理的分析地下裂缝出现的原因，在进行裂缝防治措施的制定时，要充分考虑到建筑物整体钢筋结构的稳定性，可以先制定好裂缝防治图纸，根据图纸内容与工程实际结合进行检验，提升图纸的可行性，确保裂缝防治方案能够有效的满足裂缝防治效果。

3.3楼地面裂缝的防治

在进行土木裂缝的楼地面裂缝防治时，可以从两个方面入手。第一，在土木工程施工中严格控制各施工项目板与板之间拉缝工作的规范性，确保施工中拉缝施工符合相关的标准和要求，将拉缝控制在40毫米以下，有效的提升板与板之间的结构稳定性，降低侧变形现象的发生。第二，在土木施工中为了有效的增强裂缝防治，可以在楼地面施工中采用隔层灌缝的方法。通过隔层灌缝的方法对土木施工中的间歇层和荷载层缝隙进行灌注，有效的提升裂缝的灌注质量，增强楼地面之间结构的稳定性，增强楼板荷载，减少楼地面之间的裂缝出现。

4提高土木工程施工裂缝质量措施

4.1选择高质量的原材料

建筑单位为保证建筑结构的质量，必须严格控制建设的各种结构材料。因此，在选择建筑结构材料时，更应该重视材料质量，要综合考虑材料价格、性能、运输等多种因素，既要符合开展建筑建设的要求，又要科学合理地降低整体的费用成本。设计单位要考虑建筑结构的应力荷载、施工环境、气候温度等，确保建设的结构的尺寸变化保持科学合理，另外，可以选择使用多种外加剂，以起到防止混凝土的胀缩问题出现的目的。

4.2混凝土强度等级选用

现阶段，在开展具体的建筑结构建设期间，因为涉及到较高要求的建筑物的规模，因而对混凝土要求变高。所以，要求结构板和梁的混凝土配合比需要符合建设施工的要求。同时，当使用结构柱和墙混凝土等级选择过程中，要求相同的标高。人员在开展不同部位浇筑混凝土时，应做好技术控制，严格执行浇筑要求和方法，保证混凝土的质量和强度。

4.3配筋设计

建设人员必须开展更加规范的加固设计工作，并且需要做好建筑的加固技术方法，提高梁板的加固质量。在目前建筑业的结构加固过程中，一般选择双层双向长度大方法开展施工，既提高了梁板的强度，以及建筑的稳度，又可以进一步减少裂缝问题。做好建筑结构裂缝的预防处理，要求建设人员确保建筑物的钢筋间距，进而实现延缓裂缝的发生时间。充分使用钢与混凝土，并且合理地增加外加剂，也可以起到减少混凝土的膨胀和收缩问题造成的结构裂缝。

结束语

随着经济体制的改革，我国建筑工程的施工要求不断的提高，越来越多的建筑企业规模逐渐壮大，很多企业开始注重自身的管理和技术的提升。土木施工是建筑物施工的基础组成部分，只有不断的加强土木施工管理，才能够有效的为建筑物质量提升做好准备，但是在土木施工中存在非常严重的问题，对建筑物质量造成了威胁。一些土木施工人员在施工中忽略了土木结构参数问题，导致土木施工中出现了裂缝，这些裂缝是建筑物安全的隐患，必须要采用科学的措施进行处理，有效的提升工程质量，促进土木发展。

参考文献

[1]肖琦.土木工程施工中裂缝处理方法研究[J].居舍,2018(35):174.

[2]秦思思.土木工程施工中裂缝处理措施探讨[J].科学咨询(科技·管理),2018(11):27.

[3]张印台.解析土木工程施工中的裂缝处理措施[J].科技风,2018(27):122.

[4]薛小雷.土木工程施工中裂缝处理方法研究[J].价值工程,2018,37(23):237-238.

论文作者:王,升

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef92659f895219e1ba393d31.html