# 工民建中桩基工程施工技术的应用分析论文_李海明

（身份证号：1504261983****0335）

摘要：我国建筑行业的迅速崛起，改善了人民居住条件和工业发展环境，促进了国民经济发展。而在工民建施工过程中，离不开工程施工技术的支撑。工程施工技术的应用不仅能促进工程施工的顺利进行，还能保证工程质量，维护企业信誉，但随着科学技术的提高和工民建技术需求的更新，工程施工技术的内容也在不断变化。本文就以桩基工程施工技术为例，从概念、应用和质量控制措施三方面展开探讨。

关键词：桩基工程；施工技术；工民建应用

随着工业建设需求的增加和人民安全意识的增强，工民建中的工程质量越来越受社会关注。而桩基工程施工技术是保障建筑物安全性的重要措施，必然是工民建中不可或缺的一部分。但在今天，很多建筑企业对桩基工程施工技术还没有清晰的认识，或已经认识到了其重要性，但却没有完善的质量控制措施。

1.问题研究背景及意义

在科学技术迅速发展的背景之下，以往一段时间当中应用到的桩基类型、设备以及桩设计方法逐渐发生一定变化。桩基是我国范围内各个地区当中得到较为广泛应用的一种基础结构，在土地质量不好或者高层建筑建设过程中，得到的应用十分广泛，日后工民建工程施工环节当中，桩基础技术应当得到充分地重视，以便于能够让施工效率及施工质量得到保证，促使我国建筑工程行业逐步走上一条可持续发展道路上，最终在我国社会经济发展进程向前推进的过程中，做出一定贡献。

2.桩基工程施工技术概述

桩基是建筑工程的中的主要结构，与建筑工程的质量和安全性息息相关。如果桩身全部埋于地下，联系土面与承台底面的桩基称作低承台桩基。如果桩基超过地面，土面与承台底面没有接触，则称作高承台桩基。在工民建中使用桩基施工技术，可以为建筑的稳定性、安全性提供保障。尤其是在四川、唐山等地质灾害严重的地区，使用桩基可防止建筑物变形，为居民生命和财产安全提供保障。

3.桩基工程施工技术在工民建中的应用

3.1挖孔桩施工技术

在工民建中使用桩基施工技术，挖孔桩是基本操作。这一环节的施工可利用人工挖掘，也可以利用机器挖掘。人工挖掘工期长、工作人员需求量大，会增加工程造价。因此，多数建筑企业在施工过程中都会选择机器挖掘。如果是必须采用人工挖掘的施工环境，则孔深也必须在1m以下，并在孔壁灌注混凝土，从而保障孔壁施工质量。同时，也可以采用插筋方式，利用钢筋连接孔圈的上下口。在应用机器挖掘时，要先达到设计深度，再进行扩孔操作，然后在护壁中安装钢筋笼，最后浇筑混凝土。

3.2护筒埋设施工技术

护筒埋设是桩基施工过程中的一个重要环节，需要注意两各方面：一是选择合理的护筒材料。通常情况下，护筒的材料为钢板，厚度为5cm，同时，还要有针对性地选择钻头，使钻头规格与护筒内径相适应，一般而言钻头内径要比护筒内径小20cm。其次，埋设护筒时要考虑排水问题。一般在埋设护筒的过程中都会留一个溢水口，以保障建筑物的排水性能。此外，还要结合具体的地质环境，对护筒长度进行适当调节，以保证护筒稳定性。

3.3沉灌注桩施工技术

沉灌注桩施工是桩基工程施工技术中的关键。在具体施工过程中，首先要以锤击振动的方式进行开孔，这样才能对沉管产生夯基作用。同时，在沉管过程中，也有很多注意事项。例如，选择沉管时，直径必须在30～50cm之间，沉管长度应该在20m以内，这种尺寸有利于实现在沉灌注桩施工中进行粗土层与硬粘土层的同时作业。此外，桩的直径应该在30～48cm内，其质量应该在1t左右，同时，单桩的承载力应该在25N,这样更有利于达到施工效果。

3.4钻孔桩施工技术

在民工建中进行转孔桩施工，必须先将桩基底部的杂物清理干净，切实做好清孔工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆然后将钢笼放在其中，并灌注混凝土。在这一施工环节，钻孔桩直径应该在60cm左右，在开孔时，可使用回转机开孔，同时，桩的长度应该在10～30m左右，单桩的承载力应该在1500kN。

3.5钢筋笼施工技术

钢筋笼施工是桩基工程施工必不可少的环节，通常情况下，这一施工过程需要注意以下三方面问题：首先，在预制钢筋笼时，要严格控制其型号和规格，必须遵守施工图纸和施工设计要求，合理控制钢筋笼的长度和外径，使其规格达到最佳，以保证施工质量。其次，在安装钢筋笼时，可利用三点吊装的方式，先固定钢筋笼，使其停放在合理的位置，然后安装护块。在这一过程中，必须控制护块的厚度，并且钢筋笼的接头数应该在50%以内，同时，钢筋笼接头间隔应该在50cm之间，这一安装过程需要分段施工。最后，在钢筋笼施工过程中，还要注意沉渣，对沉渣要一次性清理干净，避免二次操作。在沉渣清理过程中，可先使用钻具把沉渣厚度减低到50cm以下，以更好地促进沉渣清理和钢筋笼安装施工。

4.桩基工程施工技术在工民建中应用的质量控制措施

4.1做好桩基施工准备工作

桩基工程施工技术的应用流程十分复杂。在工民建中，如果其应用稍有差错将对施工企业和人民生命安全带来不可挽回的损失。因此，要想充分发挥桩基工程施工技术在工民建中的作用，就必须做好施工准备工作。充分的施工准备工作，不仅可以保证施工顺利进行，也可以缩短施工周期，控制施工成本，提高工程质量，进而保证建筑企业的经济效益和社会效益。具体来讲，主要从三方面进行：首先，设计好施工图纸。施工图纸是建筑工程开展的核心，管理人员和施工人员要认真核对图纸，确保承台标号正确，如果存在问题，要积极向设计单位反馈，让其及时改进，以防后期出现施工变更。其次，进行现场实际考察。施工单位要选派人员到施工现场进行实地勘察，检查施工环境和交通情况，同时要对地质条件进行考察，并将考察结果撰写成施工报告，为制定施工方案提供理论依据。最后，保证施工人员的技术水平。施工人员是施工的主体，在施工之前，施工单位要对相关人员进行技术培训，并加强部门之间的协调，确保物质和资金到位，防止施工过程中资金链断裂的现象。

4.2合理控制施工进度

施工进度反映了施工效率，也是影响建筑企业成本的重要因素之一。工民建施工，由不同的环节构成，这些环节环环相扣，形成了一个完整的施工链条，任何一个环节出现差错，就会起连锁反应，影响整个工程的进程。而在所有的施工环节中，桩基工程施工是基础环节，其施工进度直接影响着整个工程的施工进程。但从实际施工情况来看，施工进度过快，就很难保证施工质量，二者之间的不协调现象长期存在，而要想解决这一问题，就必须从施工方案和施工技术着手，以先进的技术和高效的方法促进效率与质量的和谐。

4.3控制采购和分包质量

桩基工程施工对原材料有较高的要求，如钢筋材料，不仅要有良好的外包，还要有足够的硬度和强度。因此，施工单位要制定科学的采购标准，并采用高素质的采购人员，在采购过程中以合理的检验方式检验钢产品质量，并尽量选择与知名度高的大品牌厂商合作，以保证采购原材料的质量。同时，分包形式是现阶段工民建是主要方式。为了保证施工材料质量，就必须严格采购标准，控制采购流程，并选择合理的分包手段。在分包过程中，施工企业要签定的分包合同，并对分包服务进行适当监管。

5.结语

工民建关乎着工业发展和人民生活水平，其工程质量不容忽视。在工民建中应用桩基工程施工技术，有利于提高工民建的工程质量，但工民建对其应用质量有很高的要求。因此，在桩基工程施工技术的应用中，管理人员和技术人员就必须克服影响施工质量的各种因素，并制定完善的质量控制措施。

参考文献

[1]刘强.桩基工程施工技术在工民建中的运用分析[J].科技创新与应用,2016(4):241.

[2]杨汝波.桩基工程施工技术在工民建中的应用分析[J].建材与装饰,2016(6):12-13.

[3]徐富宁.桩基工程施工技术在工民建中的应用分析[J].江西建材,2015(5):90-91.

论文作者:李海明

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2018年9月下

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ef9e88c2c83296acd1c81fab.html